## Slide 1: SISTEMA DE CONTROL DIGITAL
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teorica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  Realizar el laboratorio a entregar el día de entrega equivale a entregar 1 semana después
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completer lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
Si la siguiente materia es pre-requisito de esta y necesita su nota que está SN, entonces termine el proyecto final y preséntelo.
  No se puede pedir parcialmente una nota para matricular la siguiente.
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Introducción a los sistemas de control digital
Establecer diferencias de sistemas discretos
Muestreo y retención
Sistemas Discretos en el tiempo de lazo abierto
Sistemas de Lazo Cerrado
Sistema de respuesta característica en el tiempo
Analisis de estabilidad
Diseño de controladores
Estimación de estados
Control Óptimo Lineal Cuadrático
Transformación de filtros analógicos
Estructura de Filtro Digital
Implementación de Filtro Digital
Efectos Finitos

## Slide 8: Objetivos
Establecer intuición de sistemas de control
Llevar los sistemas de control a la práctica
Recursos
  Github: https://github.com/ulatinaedupa/DigitalControl
  Curso basado en National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) – Digital Control
  Curso basado en K. Ogata en Discrete-Time Control Systems
  Cualquier libro de Control de Tiempo Discreto

## Slide 9: Proyecto Final – Un Sistema de Control Digital con Raspberry Pi
USAR ARDUINO = -1000%
Software de Control Digital = 45%
Manual de Uso (corto) = 10%
  Impresión
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Diagrama de Bloques de Control = 15%
Ecuaciones de Control = 10%
Circuito Esquemático = 10%
  Altium o equivalente
Informe Final y defensa = 10%
  Formato IEEE no más de 5 páginas = 5%
  Defensa al grupo = 5%

## Slide 10: Introducción
Un sistema de control digital puede verse de diferentes perspectivas:
  El algoritmo de control
  El programa de computador
  Conversión del mundo analógico al mundo digital
  Desempeño del sistema
Pero lo más importante es el período de muestreo!!!
Algoritmo de control:
  Implementado por una computadora digital
  La señal de error es discretizada, alimentada al computador por medio de un convertidor A/D
  La señal del controlador es discreta y se envía a la planta luego de pasar por un D/A

## Slide 11: Introducción
El bloque inferior describe nuestro esquema digital
e(t) o la señal de error es muestreada a intervalos T
  El muestreo es el proceso en el cual una señal de tiempo continuo es convertida a tiempo discreto
  Este paso se necesita porque el sistema es digital!

## Slide 12: Introducción
La figura inferior muestra un filtro FIR (Finite Impulse Response)
  (a) diagrama de bloques básico
  (b) ilustración de la función a intervalos T y p como la duración de muestreo.

## Slide 13: Introducción
Inicialmente los sistemas analógicos no tenían un dispositivo digital.
  No se podía muestrear
  Luego pudimos tener sistemas que se mostraban codificados en digital (muestreados)
  Los sistemas más prácticos contienen tanto componenetes analógicos como digitales.
Ventajas de tener un controlador digital:
  Probabilidad de precisión o el “drift” pueden ser eliminados
  Fácil de implementar algoritmos sofisticados
  Fácil inclusión de sistemas y funciones no lineales
  Reconfiguración del controlador

## Slide 14: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Uno esperaría que un sistema digital se comporte como uno continuo si el período T es pequeño
  Cierto bajo ciertas asumsiones
  Podemos conseguir el sistema de tiempo (leyes de control)
  Luego podemos escribir ecuaciones diferenciales aproximando derivadas por restas e integraciones por sumas
  POR OTRO LADO!!!
    El sobreimpulso, tiempo de ajuste y otros parámetros serán más prolongados que los de control continuo

## Slide 15: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Ejemplo: Controlador PD
  k = instantes de tiempo
  T = tiempo de muestreo (período)

## Slide 16: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Aliasing
  Los sistemas lineales estables tienen salida estable
    A una entrada sinusoidal a una frecuencia f, tienen la misma salida a la misma frecuencia
    Los sistemas digitales tienen este problema pues crea esta salida y nuevas frecuencias
  Es el efecto de muestreo que causa diferentes señales ser no distinguidas
  El efecto es que la señal reconstrudida no se parece a la original
  El sistema final se deteriora (no tiene uan respuesta apropiada)

## Slide 17: Introducción – Sistemas Inherentemente Muestreados
El muestreo ocurre debido a varios casos
  Debido a que a veces es transmitido a pulsos
  O a la naturaleza de la señal
En un radar: La información es obtenida cada revolución
Sistemas Económicos: Los procesos contables son atados a calendarios
  La información se almacena en perídos diaros, semanales… anuales, etc.
Sistemas Biológicos: La información ocurre por medio de eventos del sistema nervioso
  Son inherentemente muestreados

## Slide 18: Introducción – ¿Comó se llego a esto?
Teorema de Muestreo
  Todas las computadoras operan en tiempo discreto
  Se debe conocer la condición del cual la señal puede muestrearse
  Nyquist experimentó el problema, Shannon dio la solución completa
Ecuaciones diferenciales y análisis numérico
  La data muestreada se relaciona con análisis numérico
  Las ecuaciones de tiempo continuo se llevan a diferenciales y de tiempo discreto
    Integrales -> sumas; Derivadas -> restas
Metodos de Transformadas
  La transformada Z se usa para llevar de tiempo continuo a discreto.
Teoría de Espacio Estado
  Desarrollada en 1950
  Representación de modelos en tiempo discreto

## Slide 19: Representación de Sistemas Discretos
Como se mencionó anteriormente se representan los sistemas por medio de diferencias
1 - Aproximación por métodos numéricos
1.1 – Aproximación por diferencia hacia atrás
  Primer Orden
  Segundo Orden

## Slide 20: Representación de Sistemas Discretos
Como se mencionó anteriormente se representan los sistemas por medio de diferencias
1 - Aproximación por métodos numéricos
1.1 – Aproximación por diferencia hacia adelante
  Primer Orden
  Segundo Orden

## Slide 21: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
El método integración numérica depende de la aproximación de la señal instantánea.
  Puede verse que el área bajo la curva se puede aproximar por áreas de rectángulos.

## Slide 22: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
Así

## Slide 23: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
  Simplemente es mezclar el valor pasado de la señal y…
  El valor actual de la señal

## Slide 24: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
  En integración rectangular aproximamos al borde superior
  La relación recursoiva de integración rectangular sería
  Integración por trapecios o polinomios no es contemplado aquí

## Slide 25: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo: Considerando un controlador PID
u(t) = salida del controlador
e(t) = señal de error
Considerar t = NT.
Encontrar u(NT)

## Slide 26: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo: Considerando un controlador PID
u(t) = salida del controlador
e(t) = señal de error
Considerar t = NT.
Encontrar u((N – 1)T)

## Slide 27: Representación de Sistemas Discretos
Tenemos entonces la diferencia de la actual y la anterior

## Slide 28: Representación de Sistemas Discretos
1.3 Representación por Ecuaciones Diferenciales
  La representación general de un sistema de “n” orden LTI es:
y = salida del sistema
u = la entrada del sistema
m >= n

## Slide 29: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo 2: Si representaramos el resultado de PID a este problema de diferencias
Remplazando N = k + 1
Podemos decir que n = 1 y m = 2, el sistema es no casual, pero por usar intetración rectangular hacia atrás y diferenciación hacia atrás el sistema se vuelve casual
No casual = la salida depende del estado actual, el anterior y el futuro
Casual = la salida depende del estado actual y el pasado

## Slide 30: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
La operación de muestreo en data muestreada en sistemas digitales se usa para
  Modelar el circuito de muestreo y retención
  Ó el hecho de la señal codificada
Si la señal viene de un S/H y A/D involucra:
  Retardos
  Muestreo de tiempo finito
  Errores de quantización
Si la señal viene de data digital codificada sería más simple
Técnicas populares son:
  Muestreo a intervalos o muestreo de multiple frecuencia

## Slide 31: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Muestreador de Ancho de Pulso Finito
En general el muestreador convierte señal continua a una modulada por pulso en digital
  Pulse Amplitude Modulation (PAM)
p = duración del pulso
T = período de muestreo
u(t) = función escalón
A t >= 0 podemos decir:

## Slide 32: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Muestreador de Ancho de Pulso Finito
a) Representación Simbólica
b) Diagrama de Bloques
c) Operación

## Slide 33: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Como p(t) es una función periódica se puede representar en serie de Fourier
Como p(t) = 1 para 0 <= t <= p y 0 para el restod el período

## Slide 34: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Cn puede ser reordenado como:
Así f*p(t) es períodica y escrita como:

## Slide 35: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Usando el teorema de corrimiento complejo:
Y como n es de –inf a +inf, la ecuación se puede escribir
Donde

## Slide 36: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
La ecuación anterior dice en resumen que als frecuencias de entrada están presentes a la salida del meustreador y multiplicadas por el factor p/T.
Para n =! 0 Cn es complejo y cuya magnitud es:
La operación de muestreo retiene la fundamental y sus armónicos
Teorema de Muestreo de Shannon: “Si la señal no contiene una frecuencia mayor a la fundamental es completamente caracterizable separándola en instantes de tiempo por T = n/wc segundos wc en rad/s”

## Slide 37: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
La frecuencia de muestreo debe ser mayor que la frecuencia de Nyquist la cual es el doble de la frecuencia de la señal a muestrear para evitar aliasing
Si la señal se muestrea a fs < 2f nos dará un aliasing.
  Frecuencia de Aliasing
  Periodo de aliasing
Si f = 2fs se llama folding
  ws/2 = frecuencia de folding
  wc = frecuencia de nyquist
Muestreso bajo tienen efectos adversos en lazos cerrados y siempre se deben elegir frecuencia de muestreos más arriba de la teórica mínima

## Slide 38: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
La función de Laplace se puede escribir como:
Si la duración p es menor al período T la constante de la señal f(t) puede ser aproximada a una rectangular y la duración p es insignificante

## Slide 39: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
Podemos representar f*p(t) como serie infinita
Tomar la transformada de Laplace como:
Siendo p muy pequeño tenemos solo los dos primeros términos como:

## Slide 40: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
En el dominio del tiempo:
(t) representa una función impulso, se puede ver como un modulador ideal en serie con un atenuador, lo que nos lleva al muestreador ideal
Recordar que la salida siempre viene acompañada del circuito de retención

## Slide 41: Reconstrucción de Datos
La mayoría de los sistemas analógicos tienen procesos controlados por entradas analógicas
Las salidas del controlador digital deben convertirse en analógicas antes de aplicarse al sistema
Otra manera de verlo es que necesitamos remover componentes de alta frecuencia antes de aplicar a los dispositivos analógicos.
  Normalmente se usa un filtro paso bajo
La retención es el proceso más común de reconstrucción, simple y de bajo costo. Puede ser formulada:
  Dada un sinumero de señales y siendo f(t), t > 0
  Debe ser reconstruida en esta misma secuencia

## Slide 42: Reconstrucción de Datos
Se forma por interpolación debido a la información disponible
Supongase f(t) y los instantes kT y (k + 1)T van a estimarse
Y que poseemos los instantes (k - 1)T, (k – 2)T… por expansión de potencias tenemos

## Slide 43: Reconstrucción de Datos
Como la única información disponible es la magnitud e instantes, la derivada de f(t) se debe interpretar por valores de f(kT)

## Slide 44: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  A mayor orden de las derivadas mayor es el número de impulsos requeridos
  Como el tiempo de retardo degrada la estabilidad de control (problemas de estabilidad serios)
  El circuito de muestreo requiere circuitería mas costosa
  Se debe solo considerar el primer término de la serie de potencias
    Se le conoce como Z.O.H. o Zero Order Hold
  En resumen, mantiene el valor actual hasta que actualiza a nuevo valor

## Slide 45: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  La precisión del ZOH depende de la frecuencia de muestreo. A T -> 0 se comporta casi como señal continua
  La respuesta impulso del ZOH es

## Slide 46: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  Como el perído es una sección de 2pi ó T = 2*/ws
  Magnitud Fase

## Slide 47: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  El signo de cambia cada -pi/2 de signo y es discontinua a –pi/2

## Slide 48: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  Posee frecuencia de corte wc = ws/2, magnitud de 0.636
Retenedor de Primer Orden
  Cuando los dos primeros términos de la serie de potencia se extrapolan el dispositivo es un FOH
  La respuesta impulso se da aplicándole un pulso unitario a t = 0
  Como f(T) = 0 y f(0) = 1

## Slide 49: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  f(t) = 0 para t >= 2T
  Si combinamos las 3 regiones tenemos que el FOH será

## Slide 50: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  0 <= t < T, solo el primer término produce valores que no son 0
  T <= t < 2T, los primeros dos términos producen un resultado
  Todos los otros términos dan valores 0
  Función de transferencia

## Slide 51: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  Respuesta en frecuencia
  Magnitud Fase

## Slide 52: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden

## Slide 53
FINAL DÍA 1

## Slide 54: Transformada Z - Introducción
La transformada z es una herramienta para:
  Análisis y síntesis de sistemas discretos de control
  Similar a la transformada de Laplace para sistemas de tiempo continuo
En sistemas lineales discretos, la salida a una entrada dada es un sistema de ecuaciones diferenciales
  Con la transformada z esta se vuelve algebráica (como en t.c. con Laplace)
  El objetivo es:
    Definir la transformada z
    Teoremas básicos
    Resolver ecuaciones diferenciales con la transformada z

## Slide 55: Transformada Z - Señales de Tiempo Discreto
Se dan en base al muestreo de señales continuas
  La señal muestreada es x(0), x(T), x(2T), …
  T = tiempo de muestreo
  kT = tiempo de muestreo a k períodos (la secuencia)
x(0), x(1), x(2), x(3), … para T = 1s

## Slide 56: Transformada Z
Método para trabajo de sistemas discretos
Considerar z como función del tiempo x(t)
Considerar x(t) pero solo los valores muestreados x(0), x(T), x(2T), …
  La transformada z es aquella donde t >= 0 para secuencias x(kT)
  (2.1)
    Asumimos x(t) = 0 para t < 0
    O lo mismo x(k) = 0 para k < 0
La transformada z, X(z)
  para x(t), se da con T implícitamente
  Para secuencias x(k), no se vuelve con T explicitamente
La transformada z para x(t) en donde  > t > - o x(k) donde k = 0,1,  2,…   es:
  (2.2)

## Slide 57: Transformada Z
A la ecuación 2.1 -> Transformada z de un solo lado
A la ecuación 2.2 -> Transformada z de doble lado
AMBAS son series de potencia de .
Para todos los casos, consideraremos la transformada z de un solo lado
La serie infinita de converge fuera del círculo |z| = R
  R = radio de convergencia absoluto
La expansión de la ecuación 2.1 nos da
(2.3)
  Ecuación de una función x(t) en dominio z
  x(kT) = cuando ocurren las amplitudes a instantes de x(t)
La inversa se puede conseguir
  Division directa
  Métodos computacionales
  Fracciones parciales
  Método de integral inversa

## Slide 58: Transformada Z - … de funciones elementales
Hablamos de que la transformada z ofrece discontinuidad a t = 0
  Asumir x(0) = x(0+) y Discontinuidad entre [x(0-) + x(0+]/2
Función escalon unitario
Entonces aplicando lo aprendido de transformada z para x(t)
La serie converge en |z| > 1. Escrita en notación k será

## Slide 59: Transformada Z - … de funciones elementales
Función rampa
Notar que x(kT) = kT para k = 0,1,2,… y aplicando Transf. z

## Slide 60: Transformada Z - … de funciones elementales
Función polinomial
Aaplicando Transf. z

## Slide 61: Transformada Z - … de funciones elementales
Función exponencial
Como
Aaplicando Transf. z

## Slide 62: Transformada Z - … de funciones elementales
Función Sinusoidal
Como:
Tenemos
Aaplicando Transf. z

## Slide 63: Transformada Z - … de funciones elementales
Ejemplo - Obtenga la transformada z de:
Convertimos X(s) a x(t) por medio de fracciones parciales:
  Multiplicamos la ecuación en ambos extremos por s y nos queda
  Evaluamos para s = 0 y tenemos A = 1
  Tomamos nuevamente la ecuación y multiplicamos ambos extremos por s+1,
  Evaluamos para s = -1 y tenemos B = -1
  Aplicamos transformada inversa de Laplace = x(t)
  Aplicamos transformada z para x(t) y tenemos
  Finalmente multiplicando todo tenemos

## Slide 64: Transformadas Z X(s)->x(t)->x(kT)->X(z)

## Slide 65: Transformada Z – Propiedades Importantes
Multiplicación por una constante. Si X(z) es la transformada z de x(t), entonces:
  Z[ax(t)] = aZ[x(t)]
Linearidad de la Transformada z. Si f(k) y g(k) son transformables y  y  escalares:
  x(k) = f(k) + g(k) tiene transformada X(z) = F(z) + G(z)
Multiplicación por . Si X(z) es la transformada de x(k). La transformada de es:
  X(z) = X()
Teorema de traslación: Si x(t) = 0 para t < 0 y x(t) tiene transformada X(z), entonces:
  Traslación a izquierda -> Z[x(t – nT)] =
  Traslación a la derecha -> Z[x(t + nT)] =
  Similarmente -> Z[x(k + n)] =

## Slide 66: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Encontrar la transformada z de la función escalón que está atrasada 1 período de tiempo y luego encontrar la misma tranformada a 4 períodos de tiempo
  =
Ejemplo: Obtener la transformada z de

## Slide 67: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Considerando la función y(k), en la cual es la suma de x(k), k = 0,1,2,…k.
En donde y(k) = 0 para k < 0. Obtener Y(z)
para k = 0,1,2,…

## Slide 68: Transformada Z – Propiedades Importantes
Teorema de Traslación complejo: Si x(t) tiene transformada X(z) entonces la transformada z de puede dares como
Ejemplo: Encontrar la transformada z de donde x(t) = sin(wt)
  Primero encontramos X(z)
  Luego reemplazamos z por
Funciona igual para coseno!!!

## Slide 69: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Obtener la transformada z de
Primero obtenemos la transformada z de t
Luego reemplazamos z por

## Slide 70: Transformada Z – Propiedades Importantes
Teorema del Valor Inicial: Si x(t) tiene una transformada z como X(z) y existe, entonces el valor inicial x(0) de x(t) o x(k) esta dada por
Ejemplo: Determinar el valor inicial de x(0) si la transformada z de x(t) es la siguiente:
=0

## Slide 71: Transformada Z – Propiedades Importantes
Teorema del Valor Final: Suponga que x(k), donde x(k) = 0 para k < 0, tiene la transformada z X(z) y polos en el circulo z con posibilidad a z = 1. Entonces tenemos:
Procedemos como sigue…
)
-=
Debido a esto quedamos entonces

## Slide 72: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Determinar el valor final de la función para x() de:
- -
Aplicando el teorema de valor final
Esto es lo mismo que tener para cuando t es 
Conclusión: Finalmente referirse a la tabla de transformadas

## Slide 73: Transformada Inversa de Z
Sirve de la misma manera que la transformada inversa de Laplace en tiempo continuo pero para sistemas discretos
Notación =
El resultado de la transformada inversa de Z es x(k)
  Es un único resultado para x(k)
  No es resultado único para x(t). ¿Porqué?. Solo evalua a t=0,2T,3T,4T… y no las otras muestras
    Puede haber múltiples funciones para los mismos casos de x(k)
Podemos usar la tabla de la siguiente página
Para funciones Z complejas debemos descomponer en funciones Z sencillas.

## Slide 74: Transformada Inversa de Z

## Slide 75: Transformada Inversa de Z
Métodos para encontrar la transformada Z
  Método de división directa
  Método computacional
  Método de expansión por fracciones parciales
  Método de integral de inversión

## Slide 76: Transformada Inversa de Z
Para obtener la transformada inversa se asume
  x(kT) o x(k) es 0 para k < 0
Polos y Ceros en el plano z
pi (i=1,2,…n) representan los polos y zj (j=1,2,…m) representan los ceros
Normalmente se expresan en polinomios de
Estas dos representaciones (1) y (2) corresponden a lo más común de transformadas z

## Slide 77: Transformada Inversa de Z
Verificar los polos y ceros para ambas representaciones de esta transformada
Aquí se observa que poseemos polos en z = -1 y z = -2 y ceros en z=0 y z = -0.5
Por el contrario si hacemos la representación por división
Nuevamente observamos polos en z = -1 y z = -2 además de un cero en z = -0.5
No se observa fácilmente el cero de z = 0
Para encontrar polos y zeros es preferible la primera forma

## Slide 78: Transformada Inversa de Z
Método de división directa: Se obtiene la transformada inversa expandiendo la serie en potencias de para los téminos de x(k)
O lo mismo
Si X(z) se da de forma racional se puede encontrar una serie de elementos infinita en potencias dividiendo el numerador entre el denominador
Este método puede generar secuencias x(0), x(T), x(2T) o valores x(0),x(1), x(2).
Dificilmente una expresión general para x(Kt) o x(k)

## Slide 79: Transformada Inversa de Z
Ejemplo: Encontrar la transformada inversa de Z por división de polinomios
Escribir como polinomios
|
De esta manera el resultado de serie de potencias z es:
x(0) = 10,
x(1) = 17,
x(2) = 18.4
x(3) = 18.68

## Slide 80: Transformada Inversa de Z
Ejemplo: Encontrar la transformada serie x(k) de:
Escribir como polinomios
x(0) = 0
x(1) = 1
x(2) = -1
x(3) = 1
x(4) = -1

## Slide 81: Transformada Inversa de Z
Método computacional:
Considerar la siguiente función G(z) se le aplica una función delta a la entrada
Nota: La función Kronecker delta es
x(k) = 1 para k = 0
= 0 para k ≠ 0
La transformada z de esta es X(z) = 1
G(z) = Y(z)/X(z) => G(z)*1 = Y(z)
samples = 20
num = [0 0.4673 -0.3393];
den = [1 -1.5327 0.6607];
X = [1 zeros(1, samples)];
Y = filter(num, den, X)

## Slide 82: Transformada Inversa de Z
Método de Ecuaciones Diferenciales:
La misma ecuación anterior se puede escribir en función de ecuación
G(z) = Y(z)/X(z) => G(z).num*X(z) = Y(z)*G(z).den
Recordar que x(0) = 1 por la entrada Kronocker Delta
Para k = -2 tenemos
  Muestras negativas son cero y(-1), y(-2), x(-1), x(-2), por ende y(0) = 0
Para k = -1 tenemos
  Muestras negativas son cero y(-1), x(-1), por ende y(1) = 0.4673

## Slide 83: Transformada Inversa de Z
Método de Fracciones Parciales:
Revisando el problema de traslación
Aplicando transformada inversa en el extremo derecho e izq.
Sustituyendo k por k – 1

## Slide 84: Transformada Inversa de Z
Método de Fracciones Parciales:
El método sugiere expresar X(z)/z para facilitar el polinomio
Los coeficientes se pueden conseguir si se multiplica cada polo por su pole en el instante i
Existe un caso especial, si se posee más de un polo en z=pi
Entonces los coeficientes serán, por ejemplo:
Finalmente se tendrían los coeficientes para cada caso

## Slide 85: Transformada Inversa de Z
Ejemplo:
Evaluando para z=1, encontramos A = 1
Evaluando para z = , encontramos B = -1
y aplicando transformada inversa de z
para k = 0,1,2

## Slide 86: Transformada Inversa de Z
Ejemplo: Obtener la transformada inversa de z para
Encontramos la expansión en fracciones parciales
Expandimos para encontrar mejores relaciones
+
Tenemos que y
De igual manera que
wT = /3 y aplicando transformada inversa de z tenemos
x(0)=0, x(1)=1, x(2)=3, x(3)=6, x(4)=7, x(5)=5

## Slide 87: Transformada Inversa de Z
Método de inversión integral:
Es decir que puede expresarse como x(kT)=K1+K2+…+Km
De esta manera se evalúan los residuos cuando z = zi y se obtienen los elementos
Para cuando tiene múltiples polos zi de orden q el residuo es

## Slide 88: Transformada Inversa de Z
Método de inversión integral:
Ejemplo: Obtener x(kT) usando el método de inversión integral dada X(z)
Primero acomodamos
La solución es x(k) = K1 + K2
Observamos que existen dos polos y encontramos los residuos para
  z = 1 y z =
para k = 0, 1, 2, …

## Slide 89: Transformada Inversa de Z
Método de inversión integral:
Ejemplo: Obtener x(kT) usando el método de inversión integral dada X(z)
Primero acomodamos
La solución es x(k) = K1 + K2
Observamos que existen dos polos y encontramos los residuos para
  Doble a z2 = 1 y z1 =
+ para k = 0, 1, 2, …

## Slide 90: Transformada z para resolución de ecuaciones diferenciales
Se pueden resolver fácil con una PC
Considere
u = entrada, x = salida del sistema
Los términos x(k+1), x(k+2),… + x(k-1), etc. pueden ser representados en términos X(z)

## Slide 91: Transformada z para resolución de ecuaciones diferenciales
Ejemplo: Resolver x(k+2)+3x(k+1)+2x(k)=0, x(0)=0, x(1)=1
Desarrollamos como la tabla anterior
Sustituimos:

## Slide 92: Transformada z para resolución de ecuaciones diferenciales
Ejemplo: Conseguir solución al siguiente sistema en función de x(0) y x(1)
x(k+2) +(a+b)x(k+1)+abx(k)=0
Sustituimos:
Se deben considerar los casos donde a = b y a ≠ b

## Slide 93
FINAL DÍA 2

## Slide 94: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto - Intro
La transformada z describe y analiza sistemas LTI digitales
Nos ayuda a aplicar teoría de tiempo continuo a sistemas de tiempo discreto
Asumimos tiempo de muestreo uniforme
Asumimos que si hay más de un muestreador están sincronizados

## Slide 95: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Muestreo y Retención
Los sistemas discretos operan parcialmente en tiempo continuo y tiempo discreto
Muestreo de Entrada
  Señal continua de entrada
  Muestreador
  Salida Muestreada a período T
  El período es t = kT
  x* es la salida muestreada
  La salida es función de la entrada…
  … muestreada a intervalos gobernados por (t)

## Slide 96: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Recuerde la transformada de Laplace
Reemplazamos por quedando
La ecuación queda
Resumen
La señal de entrada en tiempo discreto muestreada se reduce a
Esto debido al muestreador constante
En la realidad este muestreador de entrada no existe
Podemos pasar del dominio s al dominio z por las equivalencias de S(z) ó Z(s)

## Slide 97: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Circuito de Retención
Un muestreador toma la entrada cada T períodos (muy cortos)
Los convierte en pulsos (t = 0, 2T…kT)
Genera una señal h(t) en función de la entrada x(t) a intervalos kT <= t <= (k + 1)T
Para t = tau, h(kT)=x(kT), muestras pasadas
Esta es la ecuación de un muestreador de orden n
n = 1, muestreador de primer orden
A mas muestras pasadas mejor precisión, pero causa retardo en la respuesta del sistema
  Decrementa estabilidad del sistema
  El más sencillo es el muestreador de orden 0

## Slide 98: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Muestreador de orden 0 ->
Modelo matemático
  Asumimos el impulso integral es constante
Si asumimos que x(t) = 0 para t < 0, h(t) es
Si para nos queda
Siendo

## Slide 99: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Función de transferencia de retenedor de 1er orden
  Recordando que ahora nuestro retenedor será
  Aplicando la condición
  a1 se puede encontrar
  Así entonces se convierte
Asumamos una función escalon x(t) = 1, t>=0
Aplicando transformada de laplace

## Slide 100: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Tenemos entonces el modelo matemático del muestreador
La salida muestreada X*(s)
Lo mismo funciona para ordenes superiores pero estos son imprácticos en la vida real
Un muestreador real produce secuencias de pulsos cortos equivalente a la señal de entrada
Podemos utilizar la relación para z y derivar muestreadores en función de L(s)
Para simular un sistema continu utilizamos el Z.O.H lo que hace fácil analizar
El muestreador de entrada solamente es un modelo matemático no existe realmente.

## Slide 101: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Transf. Z, Método Integral
Volviendo al muestrador
Tenemos que para una señal x(t)
Notamos que
Y tenemos que simboliza el producto de dos transformadas
El producto de dos transformadas de Laplace es entonces
  c +/-j*inf es paralelo al eje Imaginario
  Semicirculo izq. del plano
  La ecuación entonces se reescribe
   es el semicírculo de radio infinito a la izq o der del plano p
  Analizando el lado izq. tenemos la función de transferencia

## Slide 102: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Evaluación e la integral de convolución semiplano izquierdo
Teniendo ambos planos evaluamos el izquierdo
Recordando que se evalua de la siguiente manera
Sustituyendo z = e^Ts tenemos y expresado de p a s
Para un polo sencillo y doble tenemos

## Slide 103: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Ejemplo, resolver

## Slide 104: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Evaluación de la convolución integral en el plano derecho
La ecuación ahora queda escrita
  Considerar el denominador de dos casos
    2 grados del numerador
    1 grado del denominador
Caso 1: Denominador X(s) con más de 1 grado de libertad (den)
Tenemo s y en este caso
Caso 2: 1 solo grado de libertad en numerador y denominador
Queda simplificado a

## Slide 105: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Ejemplo. Demostrar que X*(s= es períodica a 2/w
Partimos de
Por ende
Reemplazando k + h = m
Tenemos entonces que es una función períodica
Entonces

## Slide 106: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Obteniendo la transformada Z en función del Z.O.H
Tenemos que la función de transferencia es de la cual necesitamos Z[X(s)]
Podemos reescribirla note que G1(s) = G(s)/s y considere
Como es el producto de dos transformadas de Laplace
Tenemos al evaluar cada conjuto así
Por lo tanto
Quedando para x1(t) y para cada expresión
La transformada Z final es

## Slide 107: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Obteniendo la transformada Z del F.O.H.
Ahora
Entonces la transformada Z se puede conseguir X(s) = Gh1(s)*G(s) =
Escrito de otra forma
Y finalmente se puede obtener la ecuación general

## Slide 108: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto
Obtener la transformada Z de

## Slide 109: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
Teorema de Muestreo
  La señal es representada correctamente si la entrada es muestreada a una frecuencia mayor
  Existe una mínima frecuencia a la cual la señal de salida puede ser representada
  Asumimos también que es una señal limpia
  En resumen si ws esta entre 2T la señal se debe muestrear a más de 2w1
Analiticamente tenemos la figura superior y necesitamos el esepctro de x*(t)
Para el espectro s = wj y como X*(s) = X*(s  wj)
Para ws > 2w1 Para ws < 2w1

## Slide 110: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
A ws = 2/T y |X(jw)|/T se le llama componente primaria
Las otras frecuencias son llamadas complementarias
Notar que la funci´n se repite cada ws rad/s para ws > 2w1
Si ws < 2w1 no aparecerá en el espectro debido a que esta filtra componentes menores
Frecuentemente se escogen a 10w1, 20w1, 30w1, etc.

## Slide 111: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
Filtro paso bajo ideal
Ver figura para amplitud del espectro (0 si sale de ese rango)->
La idea de este filtro es atenuar y desaparecer frecuencias fuera de ws/2
Con esto podemos reconstruir las señales (amplitud 1/T para |Y(jw|)
  No hay desfase
  No hay componentes de alta frecuencia
Si la frecuencia es menor a la de Nyquist…
… el filtro no puede reconstruir la señal

## Slide 112: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
El filtro ideal no existe, sin embargo vamos a estudiarlo
Aplicando la transformada de Fourier
Finalmente si vemos la gráfica de g1(t) del filtro ideal
En resumen
  Como el filtro ideal no existe y las señales de sistemas de control son de alta frecuencia
  En práctica no es posible reconstruir exactamente la señal original

## Slide 113: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
Respuesta en frecuencia del Z.O.H.
Sustituyendo s = wj para ir al dominio de la frecuencia tenemos
La magnitud de Gh0(wj)
La grafica del ZOH se muestra debajo
Existen ganancias inferiores a 3ws/2 y 5ws/2
La magnitud debajo de los 3dB (0.637T) estamos a ws/2
Los otros componentes se atenúan hasta 0
Como no es lineal habrá distorsión si se ancla a un sistema
La fase se da cada k*ws un cambio de 180° a una w = k*ws = 2k/T
_

## Slide 114: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
Comparación de un ZOH y un filtro ideal
  Las magnitudes en este caso se normalizaron
  No asuma que el ZOH es un filtro paso bajo (funciona mal)
  Debemos incluir un filtro paso bajo siempre luego del ZOH
Folding (error de doblamiento)
  Cuando se superpoen las frecuencias en el espectro
  La frecuencia de nyquis wn = ws/2 = /T
  En la realidad siempre hay componentes de alta frec.
  Siempre existirá algo de folding
  Por ejemplo señales eléctricas tienen freq. De 60 a 400, las de 400 aparecerán sobre las bajas frecuencias
  Señales superiores a ws/2 aparecerán en el rango de 0 a ws/2 y también un componente de frec. 0

## Slide 115: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
Aliasing (traslape)
  Ocurre para frecuencias menores a ws < 2w1
  Si tenemos una frecuencia w2 (digamos de aliasing)
  La frecuencia se somente a dos componentes de magnitud
  Tenemos una nueva frecuencia n*ws  w2, llamamos entonces que se da aliasing a w2
  También si la señal se muestrea menor y hay compoenntes de alta frec. ocurre el folding
  Modos de evadirlo
    Muestrear a frecuencias sobre 2*w1
    Utilizar una etapa de prefiltrado que solo deje pasar ws > 2w1

## Slide 116: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Reconstrucción de Señal de Entrada a partir de señal muestreada
Oscilación oculta
  Si tenemos una señal x(t) = x1(t) + x2(t) = sint + sin3t
  t = 0, 2/3, 4/3, etc. (ws = 3rad/s)
  ws = 3 no aparecerá en la gráfica de salida
  Aquellas oscilaciones antes de la señal de muestreo se llaman oscilaciones ocultas

## Slide 117: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Transformada de Laplace es la relación de tiempo continuo
Transformada Z es la relación a tiempo discreto de la señal muetreada de entrada
Sumatoria de Convolución
  Considere el sistema de la figura derecha
  Asuma muestreadores a la salida y entrada y G(s) de medio
  La salida será
  La salida está en función de la entrada y el muestreador de salida
  En tiempo discreto sería
  X*(t) es la suma de los impulsos individuales
  Como la respuesta no puede preceder la entrada

## Slide 118: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Los valores de la salida g(kT) son la secuencia ponderada
Y como son para secuencias positivas tenemos
Note las discontinuidades
  La salida y(t) es discontinua y diferente cada kT+
  Esto se debe a los polos del numerador exceden a 1 al del den.
  Para el caso inferior si el grado del denominador es mayor x 2 o más
  Esta es continua
Para analizar sistemas discretos tenemos que recordar que …
… tenemos que tener una función G(s) con al menos más de …
… dos polos que ceros.

## Slide 119: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso

## Slide 120: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Para la función de transferencia de pulso
Su transformada Z es –>
Teniendo G(z) = Y(z)/X(z) podemos encontrar la func. de transf.
A esta G(z) se le llama función de transferencia de pulso
G(z) es la transformada z de la kronecker delta
Como

## Slide 121: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Transformada de Laplace * de la señal que envuelve ambas (ordinaria y función de Laplace *)
* simboliza que son muestreadas, las otras no
Debemos conseguir o discretizar la función para analizarla
X*(s) = X*(s + wj, k) para k = 0,1, 2
Podemos entonces separar al muestrear las tranformadas
Finalmente podemos representar esta función modelada
Si amplicamos la transf. Inv. A Y(s) tenemos
La transformada z de Y(z) queda entonces

## Slide 122: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Proceso General de Obtener la función *
Lo siguiente es asumiendo que la entrada es muestreada
Teniendo el sistema mostrado en tiempo continuo
El sistema se puede observar como
Y de lo demostrado anteriormente tenemos
Que su transformada z es y la de Laplace es el de la primera fig.
Que nos lleva a tener
O en términos de la transformada Z
Note que la transformada z de G(s)X(s) no es lo mismo a G(z)X(z)

## Slide 123: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Ejemplo. Obtener la función de transferencia G(z) a una señal pulso de entrada si
Recuerde que G(z) = Z[G(s)] y en este caso es Z[1/s] trasladada a ‘a’
El otro método involcra transformar en tiempo continuo L^-1 y luego calcular G(z) = Z[L^-1]

## Slide 124: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Obtenga la función de transferencia de pulso del sistema
Primer método
Segundo método

## Slide 125: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Función de transferencia de pulso a elementos en cascada
De la izq. la función es G(z)H(z) y de la derecha GH(z). Empecemos por el de la izq.
La función e Laplace* será
Que equivale en términos de la transformada Z a

## Slide 126: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Ahora considerando el sistema que vimos sin muestreador intermedio
Siendo como se ve y tomando la transformada de Laplace *
Obtenemos entonces en donde
Ejm. Calcule la func. De transferencia
Del primer caso tenemos
Para el segundo caso

## Slide 127: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
A sistemas de lazo cerrado
Hace diferencia si hay existencia o no de un muestreador en la salida
Considerar el sistema de lazo cerrado
Tenemos
Y muestreado
Equivale a
La salida entonces equivale a quedando entonces

## Slide 128: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Configuraciones de Lazo Cerrado

## Slide 129: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Función de Transferncia de Pulso de un Controlador Digital
  Entrada e(k) y salida m(k) para el controlador que sigue la ecuación superior
  La transformada Z se resume a
  La función de transferencia de pulso Gd(z) del controlador digital está dada por

## Slide 130: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Función de transferencia de pulso del sistema digital en lazo cerrado
La función de transferencia de G*d(s) está en relación a la función Gd(z)
e(Kt) es la entrada al controlador y m(kT) la entrada hacia la planta
Basandonos en la figura derecha
La salida C(s) es entonces que muestreada queda
En términos de Z es donde teniendo
Y por lo tanto

## Slide 131: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Función de transferencia de pulso a un controlador digital PID
  El PID analógico ahora será reemplazado por un módulo PID digital
  Ti = tiempo integral o tiempo de reset, Td = tiempo derivativo o tasa de tiempo
  Para conseguir la ecuación del PID digital se discretiza
  El error entonces discretizado queda

## Slide 132: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Función de transferencia de pulso a un controlador digital PID
  La función de error se observa en la figura como progresa
  Tomando entonces la transformada Z tenemos
  Tomando las ecuaciones anteriores la transformada Z esta dada por
  Que finalmente puede ser escrita como
  Los términos Kp, Ki y Kd respectivamente son
La función a pulso es

## Slide 133: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Función de transferencia de pulso a un controlador digital PID
  Generalmente está referido a su forma de velocidad
  La forma en bloques del PID digital se muestra debajo
Ventajas de esta forma (forma de velocidad)
  No necesita ser inicializado
  Los cambios se normalizan
  Elimina el proceso de correcciones

## Slide 134: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Ejemplo. Comsiderar el PID siguiente y la función de la planta a T = 1s. A un ZOH la función de transferencia de la planta es
Cual es la función de transferencia
Como es un ZOH
Lo siguiente es probar valores de Kp, Ki, Kd
Y tener la función de transferencia

## Slide 135: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Ahora en MATLAB
Para 40 estampas de tiempo debemos expresar la función escalon a r = ones(1, 41)
num = [0 0.5151 -0.1452 -0.2963 0.0528];
den = [1 -1.8528 1.5906 -0.6642 0.0528];
r = ones(1, 41)
k = 0:40
c = filter(num, den, r);
plot(k, c, 'b', k, c, '+')
v = [0 40 0 2];
axis(v);
grid
title('Respuesta Escalon');
xlabel('k');
ylabel('c(k)');

## Slide 136: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Ahora en MATLAB
Para 40 estampas de tiempo debemos expresar la función rampa a r =[k]
num = [0 0.5151 -0.1452 -0.2963 0.0528];
den = [1 -1.8528 1.5906 -0.6642 0.0528];
k = 0:40;
r = [k];
c = filter(num, den, r);
plot(k, c, 'b', k, c, '+', k, k, '--');
v = [0 16 0 16];
axis(v);
grid
title('Respuesta Rampa');
xlabel('k');
ylabel('c(k)');

## Slide 137: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Comentarios finales sobre PID
Normalmente se ajustan empíricamente
  Primero Kp, luego Ki, a veces Kd si hay mucha perturbación
Para PIDs digitales como control de procesos el tiempo de muestreo se selecciona apropiadamente debido a que estos tienen altos tiempos de retardo
Regla de dedo T = 2/ws donde ws es la frecuencia de muestreo
Por ejemplo ud puede encontrar en sistemas de temperatura tiempos de 10 a 30 seg
Para sistemas de presión de 1 a 5 seg y sistemas fluídicos de 1 a 10 s

## Slide 138: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Función de Transferencia de Pulso
Obteniendo Respuesta entre instantes consecutivos muestreados
  La transformada Z no da información de dos muestras consecutivas, solo 1.
  La mayoría de los casos no importa, sin embarog, bajo excepciones se pueden utilizar para conseguir más de una muestra los siguientes métodos
    Método de transformada de Laplace
    Método de Transformada Z modificada
    Método de Espacio Estado
Método de Transformada de Laplace
  Considerando el sistema y su función de salida
  La función en el tiempo puede escribirse como
  Entonces podríamos calcular la respuesta del sistema en cualquier instante

## Slide 139: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Se pueden realizar en hardware, software o ambos
  Software (PC)
  Hardware (DSP, MCUs, FPGA)
Un filtro digital admite una entrada y cambia las características en el tiempo para luego transferirla a una señal de salida
  Permite el paso de algunos componentes y bloquea otras
  an y bm son coeficentes y algunos pueden ser 0
  Función de retardo =

## Slide 140: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
El PID digital lo podemos detallar como filtro a una función de transferencia de pulso
Programación directa:
Se puede definir el diagrama de bloques despejando Y(z)

## Slide 141: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales

## Slide 142: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
El numerador y denominador se tramitan por separado
Como el numerador es m elementos y el denominador es n elementos el resultado de elementos es m+n
Este tipo de programación requiere de mucho cómputo
Normalmente se realiza con un número finito y bajo de programaciones directas

## Slide 143: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación Estándar
Trata de reducir el número de retardos de programación directa
La ecuación de retardo (función de transferencia) se puede reducir a:
Podemos entonces dejar H(Z) para cada caso tanto de Y(z) como X(z)

## Slide 144: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación Estándar

## Slide 145: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación Estándar
n elementos z^-1
Z^-1 = retraso

## Slide 146: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación Estándar
Estos filtros digitales su exactitud es afectada debido a:
Existe un ruido de cuantización debido al muestreo de la entrada ( = Q^2/12)
El error se debe en sistemas digitales a la acumulación de errores en el sistema digital
El error debido a la cuatificación de cada uno de los coeficientes ‘a’ y ‘b’
  Si los coeficientes son muy pequeños también causa error
Esto se puede evitar por medio de:
  Programación en serie
  Programación en paralelo
  Programación en escalera

## Slide 147: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Serie
  Se puede lograr con un grupo de programaciones de funciones de primer y segundo orden
  Se pueden agrupar polos reales con ceros complejos y visceversa

## Slide 148: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Serie
  Se puede lograr con un grupo de programaciones de funciones de primer y segundo orden

## Slide 149: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Paralelo
Se puede tener esta función de transferencia de pulso en fracciones parciales
Esto permite descomponer el sistema en fracciones parciales sencillas de 1er y 2do orden
Para la primera parte

## Slide 150: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Paralelo
Para la primera parte Para la segunda parte

## Slide 151: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Paralelo

## Slide 152: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Escalera
La ecuación se va anidando en una constante y derivando fracciones
Correponde a:

## Slide 153: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Escalera

## Slide 154: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Programación en Escalera
A la izquierda el diagrama de bloque dividido, a la derecha el final (combinado)

## Slide 155: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Ejm: Objtenga en programación directa, estándar y escalera para
Programación directa:
  Pasamos Y(z) en función de Y(z), X(z)
Programación estándar:
  Pasamos Y(z)/H(z) y H(z)/X(z)
Programación en Escalera
  Dejamos en forma de constante y divisiones
  Si observamos bien la ecuación obtenemos que

## Slide 156: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Ejm: Objtenga en programación directa, estándar y escalera para
Programación directa:
Programación estándar:
Programación en Escalera

## Slide 157: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Filtros de respuesta a Impulso Infinita y Filtros de Respuesta Impulso Finita
Recapitulando los filtros tienen la forma
  n >= m
Las muestras tienen un grupo de a’s…
… no todas ceros e infinitas
Sin embargo el peso va decayendo a medida que aumenta la muestra, p.e. z^-m
A este filtro se le conoce como IIR (Infinite Impuse Response) o filtro recursivo
Considere ahora el siguiente filtro
Es un numero finito de muestras a intervalo de tiempo, este es un filtro no recursivo
Se le conoce como promedio móvil ponderado o filtro FIR (Finite Impulse Response)

## Slide 158: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Realización de un filtro FIR
Para esto necesitamos N valores inmediatos de la señal por lo que observamos
Asi un filtro FIR esta mejor definido como
Trasladada en el dominio z podemos verla como
Su gráfico equivalente sería

## Slide 159: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Realización de un filtro FIR
Comentarios
  Si es de respuesta finita es no recursivo
  El filtro FIR no requiere de realimentación
    Programación directa y estándar idénticas
    También podemos lograr filtros por medio de la FFT (Transformada Rápida de Fourier)
  Si incluye componentes de alta frecuencia la respuesta se incrementa y el tiempo de retardo se alarga (desventaja del FIR)

## Slide 160: Análisis de Plano z para sistemas de tiempo Discreto – Realización de Filtros Digitales
Ejm: Modificar el filtro IIR para convertirlo en un filtro FIR
Primero dividimos
Convertimos a muestras en el tiempo

## Slide 161
FINAL DÍA 3

## Slide 162: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Mapeo del Plazo s en el Plano z
Los sistemas LTI se determinan si son estables o no en el plano s
Dependiendo del lado del plano que esté será inestable o no
Como la relación de z a s es z = e^Ts se puede determinar también la estabilidad
Dependen del período T en términos de polos y ceros en el plano z
Cambiar el período T cambia la estabilidad del sistema
La ubicación de polos y ceros en el plano es importante para predecir el comportamiento
z = s =  + j
Podemos derivar la ecuación de polos y ceros desde aquí, T = 2/T
|z| = < 1 corresponde al círculo unitario de z (estabilidad en z)

## Slide 163: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
/_ z = wT varía de –inf a inf al igual que w
Si tenemos o consideramos que nos movemos de –jw/2 a +jw/2 tenemos que z = 1 variando de - a 
Si ahora nos movemos a j3w/2 estará fuera del círculo y en el plano s de –inf a inf
La franja primaria está dada por –jw/2 y + jw/2
las francas complementarias son njw/2 donde n = 1, 3, 5, 7
Un punto en el plano z corresponde a infinitos puntos en s

## Slide 164: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
El lugar geométrico de atenuación constante es una línea graficada por z = e^T que se ve reflejada en z
El tiempo de ajuste es determinado por los polos dominantes de lazo cerrado. Es posible ajustar la línea a =-1 en el plano s que es interna al plano z
La frecuencia de atenuación constante es w = w1 en el plano s mapeada por z = e^Tw

## Slide 165: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
La frecuencia de atenuación constante es w = w1 en el plano s mapeada por z = e^Tw
w define la rotación en el plano z mientras que en el s son límites de estabilidad
Note que -1 y -2 definen el radio interno y externo( a medida que se aleja es menor)
1 y -2 las rotaciones del plano

## Slide 166: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
El factor de amortiguamiento relativo constante (damping ratio) en el plano s es
Donde de magnitud y ángulo
La magnitud de z decrece si d aumenta y el ángulo aumenta si wd aumenta volviéndose una espiral
En situaciones como wd/ws = K solo depende de 
Si por ejemplo  = 0.3, wd/ws=0.5; o P = 30°, ws = 10

## Slide 167: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Si el factor de amortiguamiento es constante Q2 y Q3 decae en z normalmente
Si  está en Q1 y Q4, (amortiguamiento neg.)…
… crece la espiral fuera de z = 1
Para z = 0,  = 1
Para z = 1,  = 0
Un mapeo que preserva tanto wn y  se
Les dice mapeo o correspondencia conforme

## Slide 168: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Regiones del Plano s y Plano z para  < 1
Note que las espirales corresponden a la franja primaria en el plano s
Si tenemos  = 1 existen polos a la izquierda en s
En el plano z se representa por una espiral log.
Ejm: especificar en el plano z una región…
… deseable del plano s para s = wj, =-1, =1

## Slide 169: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Regiones del Plano s y Plano z para  < 1
Note que las espirales corresponden a la franja primaria en el plano s
Si tenemos  = 1 existen polos a la izquierda en s
En el plano z se representa por una espiral log.
Ejm: especificar en el plano z una región…
… deseable del plano s para s = wj, =-1, =1
Los polos dominantes tienen que estar en este lado marcado del plano s
La región marcada en z es la región estable
Si la respuesta del sistema no es satisfactoria se deben modificar los ceros y polos del lazo cerrado

## Slide 170: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Para este caso suponga que tenemos s = -1 + w1j en el plano s
Si el tiempo de muestreo es bajo ocurrirá folding
Esto nos lleva a que la frecuencia de folding ocurrirá cada s = -1 + (w1 + n*ws)j

## Slide 171: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Estabilidad de lazo cerrado en el plano Z
Considerando la función de transferencia de pulso bajo polos
El sistema es estable si:
  Los polos están dentro del plano z (z < 1)
  Si el polo es de z = 1 el sistema es críticamente estable
  Los ceros del plano z no afectan la estabilidad del sistema
El sistema es inestable si:
  Para un sistema críticamente estable existe un polo conjugado
  Si el polo esta fuera del plano z

## Slide 172: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Ejm: Determine la estabilidad del sistema cuando K = 1
La transformada Z del sistema es
Para un sistema de lazo cerrado encontrar los polo se da si: 1 + GH(z) = 0 en
Dando
Como z < 1 el sistema es estable
NOTA: Siempre la ausencia del muestreador de un sistema de 2do orden es estable; si existe muestreador probablemente el sistema sea inestable (debe hacerse el análisis)

## Slide 173: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Métodos de prueba de estabilidad absoluta
  Antes de atacar el problema P(z) = 0
  Aplicamos la prueba de estabilidad de Schur-Cohn, prueba de Jury a sistemas con coef. complejo
    Revelan la existencia de cualquier raíz inestable
    No dan localizaciones exactas
    Ni son exactas a términos superiores
  Se puede hacer la prueba de Routh de estabilidad, es la mas confiable (transformada bilineal)
Para coeficientes reales es mejor la prueba de Jury

## Slide 174: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Métodos de Jury y criterio de estabilidad

## Slide 175: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Ejm: Construir la tabla de estabildiad de Jury para

## Slide 176: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Ejm: Construir la tabla de estabildiad de Jury para
1. |-0.08| < 1, ok
2. P(z)|z=1 > 0, P( 1) = 0.09 > 0, ok
3. P(z)|z=-1 > 0, P(-1) = 1.89 > 0, ok
4.
  |b3| > |b0|, |-0.994| > |-0.204|, ok
  |c2| > |c0|, |0.9456| > |0.315|, ok
El sistema es estable
 |  |  | c0 | c1 | c2 | 
 |  |  | b0 | b1 | b2 | b3
 |  | z0 | z1 | z2 | z3 | z4
a[4:0] | 1 | -0.08 | 0.3 | 0.07 | -1.2 | 1
a[0:4] | 2 | 1 | -1.2 | 0.07 | 0.3 | -0.1
b[3:0] | 3 | -0.994 | 1.176 | -0.076 | -0.204 | 
b[0:3] | 4 | -0.0204 | -0.0756 | 1.176 | -0.994 | 
c[2:0] | 5 | 0.9456 | [no nec.] | 0.315 |  | 

## Slide 177: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Ejm: Construir la tabla de estabildiad de Jury para
1. |0.2| < 1, ok
2. P(z)|z=1 > 0, P( 1) = 0 > 0, ok [críticamente estable]
3. P(z)|z=-1 > 0, P(-1) = -1.8 < 0, para n impar
4. |b2| > |b0|, |-0.96| > |-0.12|, ok
El sistema es estable
 |  |  | c0 | c1 | c2
 |  |  | b0 | b1 | b2
 |  | z0 | z1 | z2 | z3
a[3:0] | 1 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 1
a[0:3] | 2 | 1 | -1.1 | -0.1 | 0.2
b[2:0] | 3 | -0.96 | 1.08 | -0.12 | 
b[0:2] | 4 | -0.12 | 1.08 | -0.96 | 

## Slide 178: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Ejm: Construir la tabla de estabildiad de Jury para
1. |0.24| < 1, ok
2. P(z)|z=1 > 0, P( 1) = -0.14 > 0, NO
El sistema es inestable

## Slide 179: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Ejm: Considerar el sistema de control de lazo cerrado con
Y T = 1s. Determine K para estabilidad
  Su función de transferencia es
  Hay que validar a ver si se puede en
Aplicando el criterio de estabilidad de Jury de para un sistema de 2do orden
1. |0.2642K + 0.3679| < 1
  -5.1775 < K < 2.3925
2. P(z)|z=1 > 0. Nos da K > 0
3. P(z)|z=-1 > 0, para par, nos da 2.7358K – 0.1037K > 0, K < 26.382
Como debe satisfacer los anteriores queda
  2.3925 > K > 0
Si K es críticamente estable

## Slide 180: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de Estabilidad de Transformada Bilineal y Criterio de Routh
La transformada bilineal se puede definir por o por
Es una transformación de otro plano complejo
Para que quede en el circulo unitario
Es decir que resolviendo se obtiene dando
El semiplano izquerdo de w corresponde a |z| < 1
El semiplano derecho de w corresponde a |z| > 1
El método en sí es:
Tomar los polos y reemplazar

## Slide 181: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de Estabilidad de Transformada Bilineal y Criterio de Routh
Quedando entonces
Esta transformada bilineal nos puede decir cuantas raíces quedan en el semiplano izq o der
Para diseño de sistemas de lazo cerrado
  Ayudarse con MATLAB para graficar el LDR
  La ecuación característica puede deducirla más fácilmente con MATLAB
  La entrada no juega un papel en la estabilidad del sistema
    La señal de error puede aumentar y el sistema seguirá siendo estable

## Slide 182: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de Respuesta Transitoria en Estado Estable
Realizaremos análisis de estabilidad a entradas como escalon, rampa y senoidales
Espicificaciones de la respuesta transitoria
Los sistemas continuos o discretos, en cuanto a características de desempeño se expresan en cantidades en función del tiempo debido a que están sujetos a perturbaciones
El análisis normalmente empieza con la escalon unitaria por ser fácil de generar y normalmente asumimos condiciones iniciales 0
La señal empezaría con un impulso y a medida que pasa el tiempo se estabiliza

## Slide 183: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de Respuesta Transitoria en Estado Estable
Podemos entonces carácterizar así como en los sistemas de tiempo continuo el transiente
  Tiempo de retardo, td
  Tiempo de levantamiento/subida, tr
  Tiempo pico, tp
  Maximo sobreimpulso, Mp
  Tiempo de estabilización/asentamiento, ts

## Slide 184: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de Respuesta Transitoria en Estado Estable
Tiempo de retardo, td: Desde el inicio de la señal al 50% de su subida
Tiempo de levantamiento/subida, tr: Medición del 10%-90%, o del 5%-95% o del 0%-100%
Tiempo pico, tp: desde el inicio hasta cuando llega al máximo sobreimpulso
Maximo sobreimpulso, Mp: Valor donde llega al máximo de cresta (sobre 100%)
Tiempo de estabilización/asentamiento, ts
  Tiempo que la señal llega a estabilizarse y …
  … no llega a pasar el 2% del setpoint
El sistema no tiene folding y cumple 2ws
Estas definiciones no aplican a un …
… sistema sobreamortiguado

## Slide 185: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de Respuesta Transitoria en Estado Estable
Tenemos entonces que la función de transferencia del sistema es
Podemos con MATLAB entonces adquirir la respuesta del sistema a una función krockener delta
num = [0 0.4673 -0.3393];
den = [1 -1.5327 0.6607];
k = 0:40;
r = ones(1, 41);
c = filter(num, den, r);
plot(k, c, ‘o', k, c, '+', k, r, '--');
v = [0 40 0 1.6];
axis(v);
grid
title('Respuesta Escalon');
xlabel('k');
ylabel('c(k)');

## Slide 186: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de error en Estado Permanente
Se realiza en base al análisis del error de las entradas escalon, rampa y aceleración
Hay otros tipos de errores como fricción estática, zona muerta, deterioro de compoentnes
Hay sistemas que responden a algún tipo de entrada como error de estado permanente y otros no.
S^N define el tipo de sistema. N = 0, 1, 2, etc.
  Tipo 0 muestran errores de estado permanente a escalon y errores finitos a señales de orden superior
  Tipo 1, no muestra a escalon, si error finito a rampa y errores infinitos a señales de orden superior
  Tipo 2, no muestra error a escalon ni rampa
Los sistemas pueden clasificarse por medio de los polos de lazo abierto para z = 1
  Un polo en z = 1 corresponde a un integrador
La función de transferencia de pulso en lazo abierto es =

## Slide 187: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de error en Estado Permanente
Al no poseer ni polos ni ceros no se puede clasificar (tipo N, N =0, 1, 2)
Para el sistema el error es
Por el teorema del valor final tenemos que
El sistema entonces en Z podemos decir que

## Slide 188: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de error en Estado Permanente
Constante de Error de Posición estática:
  Si la entrada es 1(t) o escalón unitario….
  Si Kp es infinito al menos existe un polo en z = 1 para GH(z)
Constante de Error de Velocidad estática:
  Si la entrada es r(t) = t
  Si Kv es infnito al menos existe un polo doble en z = 1 para GH(z)
Constante de Error para Aceleración estática:
  Si la entrada es r(t) = 0.5*t^2
  Si Ka es infinito al menos existe un polo tripe en z = 1 para GH(z)

## Slide 189: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analisis de error en Estado Permanente
Nota: El error estático es entre la entrada y la retroalimentación
La siguiente tabla muestra donde los sistemas tipo 0, 1 y 2 tienen o no respuesta finita o ninguna a errores
El análisis aplica solo a sistemas de lazo cerrado mostrados se tendría que realizar el análisis si el sistema es diferente

## Slide 190: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diferentes cálculos de errores para diferentes sistemas

## Slide 191: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Respuesta a perturbaciones
Supongamos que la entrada de referencia R(z) = 0 en el sistema de lazo cerrado pero existe una perturbación N(z) = 0
Si Gd(z)G(z) >> 1 entonces
Como el error del sistema es en función de la entrada
El sistema queda
Gd(z) es alto el error es bajo o tiende a 0.
Si Gd(z) incluye un integrador esto quiere decir que tiene un polo para z = 1. El error a estado permanente de una cosnstante es 0.

## Slide 192: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Respuesta a perturbaciones
De lo anterior se demuestra si la perturbación se define constante
A un polo en z = 1 se tiene
El error a estado estable es:
Si la referencia R(z) es una entrada de perturbación el error total será la suma total de los errores y debe mantenerse para no desestabilizar el sistema dentro de límites aceptables

## Slide 193: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Respuesta a perturbaciones
Para el sistema mostrado a la derecha la ecuación es
Gd(z)G(z) debe ser alta para reducir el error
Sin embargo si el sistema a la derecha la F.T. es
La ganaciua Gd(Z)G(z) en este caso debe ser
Pequeña
Debemos tener primero E(z)/N(z) para saber si la…
…ganancia debemos de agrandarla o reducirla

## Slide 194: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en el lugar de las raíces
La estabilidad del sistema se investiga (en parte al circulo unitario z)
Sin embargo, polos complejos conjugador dentro del plano z no son estables
  La respuesta escalon es oscilatoria
Necesitamos investigar la respuesta transitoria
Efectos de la ganancia
Tiempo de Muestreo
Se puede desarrollar el mismo método en el plano s que en el plano z por la ecuación
  1 + G(z)H(z) = 0 (parecida a tiempo continuo)
  La interpretación es diferente
Normalmente es mejor empezar con el estudio de LDR, encontrar y mover polos dominantes

## Slide 195: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en el lugar de las raíces – Condiciones de Ángulo y Magnitud
Las ecuaciones características puedne ser de dos formas
  1 + G(Z)H(z) = 0 ó 1 + GH(z) = 0
Podemos tomar donde siendo F(z) = -1
  |F(z)| = 1 y /_F(z) = 180°(2k + 1), k = 0, 1, 2…
  El LDR satisface las condiciones de ángulo y magnitud (polos en lazo cerrado)
Procedimiento para construcción de LDR
  Este procedimeinto calcula los puntos asintóticos y ángulos de polos complejos de salida y llegada
  También se puede ayudar por métodos computacionales por MATLAB
  Los LDR siempre son simétricos al eje real
  Los ángulos se miden en dirección contraria a las manecillas del reloj

## Slide 196: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento para construcción de LDR – Reglas
1 – Obtejer la ecuación características 1 + F(z) = 0 apareciendo la ganancia como multiplicador
Aquí debemos localizar polos y ceros
2 – Determinar punto de inicio y terminación del LDR y ramas separadas
  K = 0, polos en lazo abierto
  K = inf, ceros en lazo abierto
  K de 0 a inf comienza en un polo de lazo abierto y termina en un cero finito en lazo abierto en inf.
  Si polos = ceros las ramificaciones de polos terminarán en los ceros, las restantes en el infinito

## Slide 197: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento para construcción de LDR – Reglas
3 – Determinamos el LDR en el eje real
  Polos en lazo abierto, ceros
  Polos y ceros conjugados no tienen efecto en el LDR sobre el eje real
  Se extienden de un polo o cero hasta otro polo o cero
  Si el número total de polos y ceros es impar recae sobre algún lugar del LDR
    Los otros forman segmentos alternos a lo largo del eje real
4 – Determinar las asíntotas del LDR
  Lejos del origen el punto de prueba en cantidades complejas es considerado igual
    Un cero y un polo de lazo abierto igual se cancela
    Ángulo = 180°(2N+1)/(n – m), N = 0,1,2,..
    n = número de polos, m = número de ceros

## Slide 198: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento para construcción de LDR – Reglas
4 – Determinar las asíntotas del LDR
  Lejos del origen el punto de prueba en cantidades complejas es considerado igual
    Un cero y un polo de lazo abierto igual se cancela
    Ángulo = 180°(2N+1)/(n – m), N = 0,1,2,..
    n = número de polos, m = número de ceros
  Se obtienen de la ecuación
  Para cuando z es muy grande se aproxima a
  En la abscisa es:
5 – Encontrar puntos de ruptura de salida y entrada
  Se presentan sobre el eje real y pares complejos conjugados
  Si la ecuación de salida se ecribe 1 + F(z) = 0
  Siendo
  Donde KB(z)/A(z) =F(z) los puntos de ruptura son

## Slide 199: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento para construcción de LDR – Reglas
6 – Determinar el ángulo de salida (o llegada) del LDR a partir de polos o ceros complejos
  Se encuentra restando 180° de la suma de todos los ángulos de líneas
7 – Encontrar los puntos donde el LDR cruza el eje imaginario
  Se determinan reemplazando z = jv
  Resolver en función de v y K
8 – Cualquier punto de LDR es un polo de lazo cerrado
  Lo será cuando la ganancia K satisfaga la opción de magnitud
  Se puede determinar los polos de lazo cerrado

## Slide 200: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Cancelación de los polos de G(z) con los ceros de H(z)
  Cuando existen polos y ceros comunes se cancelan
    Considrando en la multiplicación de lazo
    Considerando en la multiplicación de lazo cerrado bajo la función de pulso

## Slide 201: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama del LDR de los sistemas digitales de control
  Investigaremos los efectos de la ganancia K y el período T
  Dibujaremos el diagrama para T = 0.5, 1 y 2 seg
    Calculando K para cada caso
  Luego K = 2 para los 3 casos
Obtenemos la transformada z de Gh(s)Gp(s)

## Slide 202: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama del LDR de los sistemas digitales de control
La función de transferencia de pulso ahora esta dada por
La ecuanción característica 1 + G(z) = 0 es
1 - Para T = 0.5 la ecuación se vuelve
  Polos z = 1 y 0.6065
  Ceros z = 0
El punto de ruptura se consigue despejando K de la ecuación característica
  Luego derivando donde siendo z = 0.7788
  Reemplazando en la ecuación característica
    z = -0.7788, K = 8.041
    z = 0.7788, K = 0.1244

## Slide 203: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama del LDR de los sistemas digitales de control
  La ganancia critica de K se consiue para cuando z = z – 1, que se consigue sustituyendo z = -1
  Los polos en lazo cerrado para cuando K = 2 son z = 0.4098 0.6623j

## Slide 204: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama del LDR de los sistemas digitales de control
Para T = 1
La ecuación se vuelve con polos en z = 1 y 0.3679, un cero en z = 0
Los puntos de ruptura se consiguen de la primera derivada de K
  z = 0.2449 y z = -0.6065, K = 0.2449 y K = 4.083
La ganancia Kc se consigue de |F(z)| = 1/K, K = 4.328
Para K = 2 los polos conjugados son z = 0.05185 0.6043j

## Slide 205: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama del LDR de los sistemas digitales de control
Para T = 2
La ecuación se vuelve con polos en z = 1 y 0.1353, un cero en z = 0
Los puntos de ruptura se consiguen de la primera derivada de K
  z = 0.3678 y z = -0.3678, K = 0.4622 y K =2.164
La ganancia Kc se consigue de |F(z)| = 1/K, K = 2.626
Para K = 2 los polos conjugados son z =  0.2671 0.6043j

## Slide 206: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Efectos del período de muestreo T sobre las características de respuesta transitoria
El tiempo de muestreo T hará el sistema transitorio o no
Regla de dedo:
  Muestrear de 8 a 10 veces durante un ciclo de oscilación senoidal (sist. Subamortiguado)
  Muestrear de 8 a 10 veces durante el tiempo de subida (sist. Amorgitguado)

## Slide 207: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
De graficas anteriores se observó que a medida que T aumenta lo hace menos estable
Reducir el tiempo de muestreo tiende a hacer que el sistema se comporte como uno continuo
Reducir la constante de amortiguamiento  a tiempos T hace que el sistema se comporte:
  z = e^Ts
  Magnitud y fase

## Slide 208: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
De las ecuaciones anteriores entonces tenemos
T = 0.5s, K = 2 y z = 0.4098 0.6623j
También se puede conseguir por un gráfico
 indica la estabilidad relativa si fs es alta

## Slide 209: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Para comparar los efectos transitorios evaluaremos la función de transferencia a una entrada escalón
Tenemos que la función de transferencia de pulsos es
Para T = 0.5, K = 2 y una función escalón será
Y su gráfico sería como se muestra
Además la gráfica del plano Z muestra que para
  z = 0.4098 + 0.6623j
  El ángulo  = 58.25
  Son 6.18 muestras por ciclo oscilante

## Slide 210: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Para comparar los efectos transitorios evaluaremos la función de transferencia a una entrada escalón
Para T = 1, K = 2 y una función escalón será
Y su gráfico sería como se muestra
Además la gráfica del plano Z muestra que para
  z = 0.05185 0.6043j
  El ángulo  = 85.1°
  Son 4.23 muestras por ciclo oscilante

## Slide 211: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Para comparar los efectos transitorios evaluaremos la función de transferencia a una entrada escalón
Para T = 2, K = 2 y una función escalón será
Y su gráfico sería como se muestra
Además la gráfica del plano Z muestra que para
  z =  0.2671 0.6043j
  El ángulo  = 143.87°
  Son 2.5 muestras por ciclo oscilante
RECUERDE QUE 6 MUESTRAS O MENOR
NO ES NADA, TIENE QUE MUESTREAR
AL MENOS 8 A 10 VECES POR CICLO

## Slide 212: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Analizaremos ahora el estado de T sobre los tres casos para estado estable.
Para T = 0.5, K = 2
La constante de error de estado estable es
De igual manera para T = 1 y K = 2 tenemos
Igualmente para T = 2 y K = 2
Resumen, la inestabilidad se da a aumentar el T,  indica la esta…
…bilidad relativa solo si la frecuencia de muestreo es alta

## Slide 213: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseñar para:  = 0.5, t_estabilización = 2 segundos. T = 0.2s. Diseñe el controlador para un escalón unitario de entrada, grafique la respuesta del sistema. Obtener Kv
Podemos obtener con t_estabilización la frec. Wn
Luego podemos obtener wd por medio de
Como el período de muestreo es 0.2s
Notar que ws/wd = 31.42/3.464 = 9.07 muestras por ciclo de oscilación
Los polos en lazo cerrado

## Slide 214: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Encontradas la magnitud y ángulo podemos descomponer z en
Como el período de muestreo es 0.2 podemos tener la función G(z)
Adquirimos entonces los polos y los ceros de G(z)
  Polos z = 1 y 0.6703 y cero z = -0.8760
  Sus ángulos deben sumar 180°
    Recuerde que todos llegan a 0.4281j
  Este ángulo es 51.262°:
    Tan^-1(0.4281/(0.5158-0.2543)) = 31.418°
    Tan^-1(0.4281/(0.6703-0.5158)) = 19.844°
  Visto de Otra manera

## Slide 215: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
La función de transferencia del controlador es
Polos z = 1 y 0.6703 y cero z = 0.2543
Necesitamos cancelar el polo y un cero y reemplazando
La función lazo abierto será entonces
Como
Podemos encontrar la ganacia K
K = 12.67
El controlador será entonces
La función de lazo abierto
La respuesta escalón

## Slide 216: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
La figura muestra el resultado de la función anterior
Máximo sobreimpulso = 16% y factor de amortiguamiento 0.5, t_estabilización = 2seg
Si requiresemos un valor Kv mayor habría que añadir polos y ceros en atraso
  z = 0.94 y z = 0.98 (1 – 0.94)/(1 – 0.98) = 3
El transitorio del compensador en atraso reduce lento
Un sistema de 3er orden funcionaría como uno de 2do
Los polos de lazo cerrado determian la estabilidad
Los ceros de lazo cerrado afectan la resp. transitoria

## Slide 217: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en respuesta en frecuencia
El método es sencillo y efectivo
Se necesita un filtro pasabajos antes del muestreador
El análisis a continuación tiene que ver con una entrada senoidal
La respuesta en frecuencia puede obtenerse remplazando z = e^(jwt) en G(z)
Siendo la entrada entonces u(t) = sen wt
La señal muestreada es entonces u(kT)= sen kwT
La tansformada Z de U sería

## Slide 218: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en respuesta en frecuencia
La respuesta el sistema está dada por
Si multiplicamos los términos de la ecuación por (z – e^jwT)/z
  El tercer termino y el segundo se aproximan a 0 cuand z = e^wTj
  El coeficiente a barra queda
Definamos entonces tenemos que
Y se puede escribir
O bien también

## Slide 219: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en respuesta en frecuencia
Como la ganancia está sujeto a una senoidal tenemos que
Y el ángulo de fase esta dada por
Se puede reescribir la ecuación
Aquí queda demostrado que G(e^jwT) proporciona la respuesta en frecuencia de G(z) representeando z =e^jwT.
Podemos entonces también observar que

## Slide 220: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en respuesta en frecuencia [Ejemplo]
Considerar el diseño basado en x(Kt) = u(Kt) + a*x((k – 1)T), 0 < a < 1
U(Kt) y x(k) son entrada y salida respectivamente
La transformada z es
Al definir
Sustituyendo en el sistema para e^wTj
Tenemos que la magnitud y fase son
Entonces la salida de estado estable se puede escribir como

## Slide 221: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diseño basado en respuesta en frecuencia
Transformada Bilineal y el Plano w
Las franjas primaras y complementarias en el plano z vuelven el sistema estable en s (izq)
  Estos métodos de respuesta en frecuencia deben ayudar otro método
Mediante este estudio las franjas primarias de s (izquierdo) son llevadas al semiplano w

## Slide 222: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de Transformada Bilineal
La diferencia de s y w es con respecto a -1/2 ws < w < ws
Son diferentes los comportamientos en continuo que en digital del filtro o cotrolador
Al transformarse G(z) en G(w) se puede tratar por métodos convencionales
  vj es una frecuencia ficticia que reemplaza w
  Cuando la frecuencia w pasa de -1/2 s a 0, la respesta ficticia v se pasa desde –inf hasta 0
  Si wt es pequeño v = w aproximadamente

## Slide 223: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de Transformada Bilineal
Ejemplo: De la siguiente función del sistema el T = 0.1seg, obtenga G(w)
Tenemos G(z)
Usando entonces transformada bilineal
Observe que el polo s = -10 corresponde al plano w en -9.241
G(w) tiene un cero en w = 2/T = 20 pero no G(s)
A medida que T se hace pequeño w = 2/T tiene a infinito

## Slide 224: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de Transformada Bilineal
La transformada bilineal hace corresponder el circulo unitario del plano z con el semiplano izquierdo del plano w
También observe que si y podemos tener
Cabe destacar que los coeficientes de G(z) y G(w) son diferentes y aplica el criterio de Nyquist

## Slide 225: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama de Bode
Parte igualmente de la función de transferencia, por ejemplo
La magnitud de alta frecuencia G(vj) es
Y la de alta frecuencia de la planta es
Observar que cuando tiende a infinito la frecuencia en s, para w es diferente el resultado
Estamos en el rango de frecuencias de 0 <= w <= ½ ws, esto corresponde a 0 <= v <= inf.
Cuando |G(jv)| es distinta de 0, v = inf.

## Slide 226: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Diagrama de Bode
Ventajas
  La asíntota de baja frecuencia de la curva de magnitud inica una constante de error Kp, Kv o Ka
  Se reduce la respuesta transitoria en función de magnitud y fase, ganancia y ancho de banda
  Es sencillo y simple
Compensación de adelanto de fase, atraso y atraso-adelanto.
  En adelanto de fase
    Mejora los márgenes de estabilidad
    Aumenta el ancho de banda en el sistema
    Tendrá problemas de ruido de alta frecuencia por aumento de la ganancia

## Slide 227: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Compensación de adelanto de fase, atraso y atraso-adelanto.
En adelanto de fase
  Mejora los márgenes de estabilidad
  Aumenta el ancho de banda en el sistema
  Tendrá problemas de ruido de alta frecuencia por aumento de la ganancia
En atraso de fase
  Reduce la ganancia en frecuencia en altas frecuencias solo
  Ancho de la franja se reduce y por consiguiente respuesta en velocidad baja
  Se puede aumentar la ganancia total del sistema
  Puede atenuarse cualquier ruido de alta frecuencia
Cuando se coloca un compensador en cascada de atraso y otro de adelanto se da el compensador atraso-adelanto de fase.

## Slide 228: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Compensación de adelanto de fase, atraso y atraso-adelanto.
El PID es un caso especial de atraso-adelanto
  Hay una región de alta frecuencia
  Aumenta el ángulo de fase
  Mejora la estabilidad del sistema
  Incrementa el ancho de banda
  Mejora la velocidad de respuesta
  Es como un compensador de atraso-adelanto
El PI
  Afedta la parte de baja frecuencia
  Aumenta la ganancia de baja frecuencia
  Mejora la precisión de estado permanente
  Es como un compensador de atraso

## Slide 229: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Observaciones del problema de cuantización y los coeficientes
Los compensadores de fase no presentan problema de cuantización de coeficientes
  Polos y ceros están bien separados
En atraso de fase y atraso-adelanto hay problemas de cuantización
  Polos y ceros están cercanos
Numero de bits puede no ser suficiente
La versión digital del controlador puede tener efectos de desviación en frecuencia por cuantización
La variación de los parámetros de sensibilidad aumenta con el polinomio
El compensador analógico la posicion de polos y ceros es arbitraria
  Para el compensador digital puede haber impresición de polos y ceros
  El filtro es un conjunto finito de retardos z

## Slide 230: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w.
1 – Primero obtener la transformada z (incluyendo el ZOH) y transformar a G(w) con
  Seleccionar apropiadamente el período T (T >= Ts/10)
  En DSP son altas, en control generalmente son mucho mas bajas
2 – Sustituir w = jv en G(w) y trazar el diagrama de Bode para G(vj)
3 – Leer el diagrama de bode con constantes de error estático, margen de face y de ganancia.
4 – Suponiendo la ganacia del controlador Gd(w) es 1 determine la ganancia del sistema
  Determine polos y ceros
  La función final de lazo abierto es Gd(w)G(w)
5 – Transforme bilinealmente por
  Entonces
  Funcion de transf. De controlador

## Slide 231: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w.
6 – Llevar la función de transferencia de Gd(z) mediante cálculo o algoritmos y observar
  6.1 – La fncion G() es la función de transferencia de fase no mínima
  6.2 – El eke de freciemcoa w está distorcionado bajo la relación
  Si se define un ancho de franja wb, el ancho vb es

## Slide 232: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Considere el controlador digital. Diseñar para el plano w de forma tal que el margen de fase sean 50° y el margen de ganancia 10dB. La constante Kv sea de 2/seg, suponga que el perído de muestreo es 0.2seg, es decir que bajo la regla de dedo T = 2seg
Obtenemos la función de transferencia de pulso G(z)
Transformamos G(z) en G(w) mediante

## Slide 233: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Consiguiendo G(w) por sustitución de z
Requerimos entonces adelantar la fase, de no cumplir habrá que buscar otro método
La constante de velocidad estática es 2/seg así que Kv = 2

## Slide 234: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w

## Slide 235: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Diseño del compensador en adelanto
  A 50° de magnitud se necesital 20° de diferencia
  El compensador deberá desplazar la frecuencia a la derecha corriéndolo 8° de 20 a 28°<
Determinado el factor de atenuación ahora se determinan las frecuencias
  V = 1/tau y v = 1/(alpha*tau) del compensador dado por la ecuación
  El sistema no compensado es = -20 log(1/sqrt(alpha))

## Slide 236: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Sustituimios w = vj en G(w) y encontramos la magnitud
  v = 1.7 (que son los -4.4dB)
Si esta es la frecuencia de esquina (corner freq.)
Curvas de magnitud y fase Gd(vj) y la del lazo abierto Gd(vj)G(vj) son las sólidas en el diag.

## Slide 237: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Transformamos ahora Gd(w) a Gd(z)
Y la funciónde transferencia de pulso en lazo abierto y cerrado son

## Slide 238: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Cosas a notar
  El cero en 0.8145 cancela casi al polo
  El cero en -0.9357 afecta muy poco a la respuesta transitoria (cerca de -1 y 0)
La cantidad de muestras por ciclo son 15 aprox
ws es aprox 15wd
Un Mp <= 20%
El sistema es satisfactorio

## Slide 239: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Procedimiento de diseño en el plano w
Comentarios
Se debe seleccionar cuidadosamente la frecuencia de muestreo
  La magnitud y ángulo G(vj) son la magnitud y fase de G(z) moviendo de z=1 a z=-1 variando w de 0 hasta -0.5ws variando la frecuencia de 0 hasta inf ya que v = (2/T)TAN(wT/2). Respuestas parecidas
  Como G(vj) y G(wj) se asemejan se puede aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist (resp. Freq.)
  Comparando G(w) y G(s) se separan 2/T para la transformada w, las constanes de error estático son idénticas
  G(w) puede generar uno o más ceros en el semiplano derecho (función de fase no mínima)
  Los ceros generan una distorsión en de w a v a una razón v = (2//T)(Tan wT/2)
    Si se acerca a w a 2/T, Wt/2 = PI/4 por consiguiente w = pi/2T
  Este es uno de los métodos más utilizados para diseño en control

## Slide 240: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Los controles digitales superan a los analógicos debido a que no tienen limitantes físicas
Este método obliga a quedar la señal de error en 0 varios períodos
  Se le conoce como respuesta con oscilaciones muertas (deatbeat response)
Diseño
Considere el sistema
Recordemos que necesitamso diseñar un controlador que gobierne a
Que tiene una función de transferencia a lazo cerrado
Necesitamos entonces un tiempo finito…
… y una respuesta finita a impulso

## Slide 241: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Esta respuesta a impulso la odemos resumir de a
Resolviendo la F.T. en L.C. tenemos que el controlador
El sistema para poder realizable debe cumplirse con:
1 – El grado del num Gd(z) es igual o menor al del denominador (sino requiere datos futuros)
2 – La planta Gp(s) incluye un atraso e^Ts y el sistema de L.C. debe involucrar el mismo atraso
3 – G(z) se expande a una serie en z^-1, el término G(z) debe ser igual

## Slide 242: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Si tenemos un polo del lado inestable o críticamente estable sucede lo siguiente… sea:
La función de transferencia de pulso de L.C. es
Como requerimos que ningún cero Gd(z) cancele el polo inestable G(z) en z = a se debe
Esto es 1 – F(z) tiene un cero en z = alpha. Si los ceros de G(z) no cancelan polos de Gd(z) los ceros de G(z) se convierten en ceros de F(z)
Resumen
  Gd(z) no debe cancelar polos criteamente estables o inestables y deben incluirse en 1 – F(z) como ceros
  Los ceros de G<(z<) dentro del circulo unitario pueden cancelarce con Gd(z). Los que ocurran fuera deben ser incluidos en F(Z)

## Slide 243: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Dado que e(Kt) = r(kT) – c(kT). Refiriendonos a la ecuación tenemos
La entrada escalón, rampa y aceleración de R(Z) son:
y se pueden escribir todas como
P(z) = 1 y q = 0 para escalon, P(z) = Tz^-1 y q = 1 para rampa, P(z) = 1/2T^2z^-1(1 + z^-1) y q=2 para aceleración
Para estado permanente en cero, E(z) debe ser un polinomio en z^-1 con un número finito de términos
La función del controlador queda como sigue
Para Gp(s) estable y sin oscilaciones se debe imponer una salida

## Slide 244: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Comentarios
1 - Como F(z) es un polinomio z^-1 los polos en lazo cerrado están en z = 0
2 – Aunque se diseñe para mínimo error y estable puede mostrar respuestas transitorias inestables para otros tipos de entrada [llamado control óptimo]
3 – Cuando el controlador analógico es discretizado el incremento del Ts cambia la dinámica del sistema.
  En este caso puede ser controlado de manera arbitraria
  Periodo menor hace la respuesta menor
  Un tiempo pequeño hace la señal de control excesivamente grande

## Slide 245: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Ejemplo: Dado el diagrama de control y la función Gp(s) diseñar un controlador de oscilación muerta a entrada escalón T = 1s
Primero conseguimos G(z)
El diagrama ahora se volverá como función F(z)
Si la expandimos tenemos 0.3679z^-1

## Slide 246: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
La función debe tener la forma como a entrada es escalón
Dado que existe un polo z = 1, esta función ya tiene un término 1 - z^-1 y cumple
Como n = 2, c(t >= 2T)
Debe haber una función
  u(t) es la entrada a la planta
b = 0 debido a que Gp(s) es un integrador
Podemos discernir que
Entonces notamos que Teniendo F(z), R(z)/G(z) se puede deducir a

## Slide 247: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Para que U(Z) sea en serie de potencias z^-1
U(z) se escribiría
Ahora se puede determinar N(z), F(z), F1.
N(z) entonces se resume la y el residuo debe ser 0
De las ecuaciones tenemos entonces que
Encontramos
Donde
Y la ecuación de N(z) queda

## Slide 248: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
La señal U(z) se da por medio de sustituyendo por 0.5820
Investigando la respuesta a rampa tenemos
Dando la respuesta a rampa de la planta se puede conseguir por
La constante de velociadad Kv es
El error es 1/Kv = 1.4180

## Slide 249: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico

## Slide 250: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Considere el mismo ejemplo anterior solo que ahora Kv =4 se especifica y el tiempo de estabilización es de 2seg. Gp(s) es dada.
Obtenemos entonces
La función de lazo cerrado es
0.3679z^-1 empieza el termino de F(z)
Como el termino de polos es 2 podemos probar con 2 o mayor

## Slide 251: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Podemos entonces analizar
  Necesitamos al menos un polo z=1 y un cero, pero un polo en G(z) es factible y seguimos
Evaluamos Kv como
Como es una función escalón utilizando el resultado de Kv
Como no podemos mostrar componentes oscilatorios

## Slide 252: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Tenemos entonces que
Este término sale de la relación
Donde
F1(z) puede ser escrito como un polinomio de la forma
De esta ecuación y esta ecuación
Llegamos a , dividimos entre 1-z^-1 teniendo
  Cociente Residuo
N(z) se determina
El residuo debe ser cero (0) así que

## Slide 253: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Así que como al sustituir z=1 en tenemos
Volvemos a reescribir la ecuación como
Resolviendo entonces
Tenemos
Quedando finalmente
El controlador queda finalmente

## Slide 254: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Con el controlador , a escalon es
Observar en el gráfico que la señal de control se vuelve…
Cero para k = 3
  C(k) = salida
  U(k)
    entrada de la planta
    Salida del ZOH en tiempo continuo

## Slide 255: Diseño de Sistemas Discretos de Control por Métodos Convencionales
Método de diseño analítico
Podemos también conseguir la respuesta de rampa
Esta respuesta a entrada rampa para señal del controlador se puede conseguir:

## Slide 256
FINAL DÍA 4

## Slide 257: Análisis de Espacio Estado
Métodos anteriores aplican a sistema de función de transferencia
  Una entrada
  Una salida
  Sistemas LTI
No se aplican a sistemas adaptables, no lineales y variantes en el tiempo
  Necesitamos un método que analice varias entradas y salida
Diseño por medio de Espacio Estado
  Sistemas de ecuación de primer orden en forma de matrices
  Permite diseñar par un sistema de n entradas y salidas
  Permite cualquier tipo de entrada

## Slide 258: Análisis de Espacio Estado
Estado
  Todas aquel estado de variables que describen el sistema para t >=to
  Cualquier tipo de sistema
Variables de Estado
  Todas aquellas variables que definen el comportamiento del sistema
  Para n variables de entradas [x1, x2… xn] data t >=t0 su estado está futuro es determinado es un conjunto de variables de estado
    Tanto variables medibles como no
    Seleccionar las variables más fáciles de medir para control óptimo
Vector de Estado
  Si necesitamos n variables para definir el comportamiento estas variables forman parte de un vector X
  Determina el estado x(t) para cualquier instante t>=t0

## Slide 259: Análisis de Espacio Estado
Espacio de Estado
  Espacio cuyos ejes está formado por los ejes x1,x2… xn
Ecuaciones de Espacio Estado
  Se tratan con 3 tipos de variables de sistemas dinámicos.
    Variables de Entrada
    Variables de Salida
    Variables de Estado
  La ecuación de entrada se puede escribir como:
  La ecuación de salida se puede escribir como:
  La ecuación de tiempo discreto se puede reducir escrita de esta manera
    Matrices G, H, C, D varían en el tiempo
  Los sistemas de tiempo continuo también ese pueden expresar de esta forma

## Slide 260: Análisis de Espacio Estado
En sistemas de tiempo continuo variantes en el tiempo tenemos
Si el sistema es invariante en el tiempo entonces
Para la ecuación de estado original:

## Slide 261: Análisis de Espacio Estado
Diagrama de Bloques para
Diagrama de Bloques para

## Slide 262: Análisis de Espacio Estado
Representación de Espacio Estado en Tiempo Discreto
Considerar el sistema
  u es la entrada
  y la salida del sistema
  k instante de muestreo
Su ecuación de transferencia es ó
Las posibles formas de representación son:
  Canónica controlable
  Canónica observable
  Canónica Diagonal
  Canónica de Jordan

## Slide 263: Análisis de Espacio Estado
Representación de Espacio Estado en Tiempo Discreto
Forma canónica controlable
  Si invertimos las variables de estado
La ecuación queda de esta manera
Y la ecuación de salida

## Slide 264: Análisis de Espacio Estado
Representación de Espacio Estado en Tiempo Discreto
Forma canónica observable
  Si invertimos las variables de estado
La ecuación queda de esta manera
Y la ecuación de salida

## Slide 265: Análisis de Espacio Estado
Representación de Espacio Estado en Tiempo Discreto
Forma canónica diagonal
  Si existen polos distintos
Forma canónica de Jordan
  Si existen polos múltiples orde m
    En z = p1

## Slide 266: Análisis de Espacio Estado
Representación de Espacio Estado en Tiempo Discreto
Ejemplo. Llevar a todas las formas la siguiente función
Forma canónica controlable
Forma canónica observable

## Slide 267: Análisis de Espacio Estado
Representación de Espacio Estado en Tiempo Discreto
Ejemplo. Llevar a todas las formas la siguiente función
Forma canónica diagonal
  Expandimos

## Slide 268: Análisis de Espacio Estado
No unicidad de las representaciones de Espacio Estado
  Existen diferentes representaciones para un mismo sistema
  Pero relacionadas por medio de un vector de estado
Considerando el sistema
El nuevo vector de estado es
La matriz singular que los relaciona es
Si definimos
Podemos reescribir la ecuación como
Y también en la ecuación de salida
Si se define
Se puede reescribir
Finalmente concluimos que el sistema es equivalente a
Resumen:
Vectores de estados relacionados por x(k) y x_hat(k)
Existe una cantidad infinita de representaciones
P^-1PG = matriz diagonal
P^-1PG = J = forma canónica de Jordan

## Slide 269: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Solucion de la ecuación lineal en tiempo discreto e invariante en el tiempo
  Las ecuaciones de tiempo discreto son más fáciles de resolver que en tiempo continuo
Del sistema su solución sería
Que es la acción recursiva
  Estado inicail de G
  Contribuciones a lo largo del tiempo de la entrada u
La salida se representa

## Slide 270: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Matriz de Transición de Estado
La solución de estado homogéneo es se da en la forma
  G es nxn (cuadrada) que satisface dada por
(k) es llamada la matriz de transición de estado o matriz fundamental
La ecuación se puede escribir entonces como
Y la matriz de salida queda como sigue

## Slide 271: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Método de la transformada Z a la solución de ecuaciones en tiempo discreto
Considere el siguiente sistema discreto
Tomando la transformada Z de ambos lados de la ecuación:
Siendo tenemos
Al multiplicar por tenemos que
Si tomamos la transformada inversa:
Comparando con la anterior tenemos que
Siendo finalmente
La inversión de la matriz se puede hacer matricialmente como

## Slide 272: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Obtenga la matriz de transición del sistema
La matriz de transición puede obtenerse como
Primero tomamos el término La matriz de estado es la transformada de cada uno

## Slide 273: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Para la función x(k) aplicamos la transformada inversa
Como
El término zx(0 +HU(z) es. [x(0) = [1, -1].T]

## Slide 274: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto

## Slide 275: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Método para calcular
Se puede reescribir como
Donde el término inferior es
El termino superior se puede obtener
La traza tr de una matriz es la suma de…
… sus diagonales
Para términos mayores a 3 el termino inf…
… puede demorar mucho en calcular
Esta ultima forma es más rápida

## Slide 276: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Calcular la matriz para

## Slide 277: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Calcular la matriz para
La determinante sería

## Slide 278: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Calcular la matriz para

## Slide 279: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Solución para sistemas LTI y sistemas variantes en el tiempo
Considere
Y sabiendo que podemos conseguir
La matriz de transición de cualquier estado h es
También que la solución a la ecuación de un sistema discreto es
Los términos (h) contribuyen al estado actual
Los términos (k) a la entrada u
De las ultimas dos ecuaciones obtenemos
Por ende tenemos

## Slide 280: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Solución para sistemas LTI y sistemas variantes en el tiempo
Lo anterior demuestra que la ecuación superior es solución a esta ecuación inferor

## Slide 281: Análisis de Espacio Estado
Soluciones de las Ecuaciones en Tiempo Discreto
Solución para sistemas LTI y sistemas variantes en el tiempo
Si la matriz G no es singular
Resumen de la matriz de transición

## Slide 282: Análisis de Espacio Estado
Matriz de Función de Transferencia de Pulso
Para modelar sistemas de una entrada y una salida
Sea entonces la función del sistema modelada
Asumiendo estado inical 0 tenemos
Como de la función de transferencia de pulso se puede escribir de la forma
se puede dar por medio de la ecuación
La función característica del sistema está dada por
Los coeficientes de ‘a’ dependen de ‘G’

## Slide 283: Análisis de Espacio Estado
Matriz de Función de Transferencia de Pulso
Transformación de Similitud
Para el sistema definido por su F.T. de pulso es
De x(k) podemos definir un nuevo vector siendo P una matriz singular
G, H, C, D y sus equivalente ^G, ^H, ^C, ^D se relacionan mediante
La matriz de pulso se redefine como
Esto concluye que la matriz de función de transferencia de pulso es invariate ante la transformación de similitud y también es invariante

## Slide 284: Análisis de Espacio Estado
Discretación de las ecuaciones en el espacio estado en tiempo continuo
Es indispensable convertir estas ecuaciones de espacio estado a tiempo continuo a discreto
  Ingresamos un error que puede ser ignorado si muestreamos rápidamente
Repaso de solución de ecuaciones en tiempo continuo
La matriz exponencial es
Debido a que la serie finita podemos diferenciarla
La matriz exponencial tiene la propiedad
Esta se puede probar como sigue

## Slide 285: Análisis de Espacio Estado
Discretación de las ecuaciones en el espacio estado en tiempo continuo
Si s = -t entonces
Como hay una matris inversa es no singular
La solución de estado en tiempo continuo es
  .^X es el vector de estado, A es una matriz nxn y B otra matriz nxr
Podemos reescribir la matriz
Y si multiplIcamos ambos lados por e^at
Podemos integrar
Esta es la solución a un sistema de tiempo continuo

## Slide 286: Análisis de Espacio Estado
Discretación de las ecuaciones en el espacio estado en tiempo continuo
Ahora observaremos un método para discretizar estas ecuaciones de tiempo continuo
Si tenemos el sistema de tiempo continuo
Podemos referenciar el sistema como
G y H dependen del período de muestreo T
  Luego son matrices constantes
Para definir G(T) y H(T) tenemos
Podemos reescribir la ecuación del sistema a discretizar como
Y también si evaluamos k = k – 1
Multiplicando la ecuación de k + 1 por e^At tenemos

## Slide 287: Análisis de Espacio Estado
Discretación de las ecuaciones en el espacio estado en tiempo continuo
Donde  = T-t define
La ecuación general queda definida como
También la ecuación de salida queda definida como
  Las matrices C y D son contantes y no dependen del período de muestreo
Si la matriz A no es singular entonces

## Slide 288: Análisis de Espacio Estado
Discretación de las ecuaciones en el espacio estado en tiempo continuo
Comentarios
  Se puede obtener la ecuación de estado discreto fácil si la entrada u(t) es constante en 2 intervalos de tiempo
  Para realizar una ecuación de tiempo discreto se necesita una aproximación de tiempo continuo. La ecuación no incluye ninguna aproximación si u(t) es cte. En 2 intervalos de tiempo
  A medida que se acerque a 0 G se aproxima a la matriz de identidad I

## Slide 289: Análisis de Espacio Estado
Considere el siguiente sistema
  Obtener el sistema de tiempo continuo en espacio estado
  Obtener el sistema en tiempo discreto en espacio estado
Ecuación de espacio estado en tiempo continuo
La versión discretizada es
La función de transferencia (de pulso) es

## Slide 290: Análisis de Espacio Estado
Considere el siguiente sistema
La ecuación de espacio estado es
Podemos entonces encontrar el sistema de estado en tiempo discreto como
Quedando finalmente
La ecuación de salida es simplemente

## Slide 291: Análisis de Espacio Estado
Considere el siguiente sistema
Cuando el período de muestreo es T = 1seg
La función de transferencia es que es lo mismo a resolver G(z) = (ZOH*G(s))

## Slide 292: Análisis de Espacio Estado
Uso de Matlab para discretización de ecuaciones de sistemas de tiempo continuo
Se puede discretizar la ecuación continua dejándola
Considere el siguiente ejemplo de un sistema de tiempo continuo
T = 0.05seg T = 0.2seg T = 1seg

## Slide 293: Análisis de Espacio Estado
Uso de Matlab para discretización de ecuaciones de sistemas de tiempo continuo
Considere ahora el siguiente sistema de tiempo continuo
  T = 0.05seg, el sistema de tiempo discreto es

## Slide 294: Análisis de Espacio Estado
Respuesta en tiempo en dos instantes consecutivos
  Para sistemas de tiempo continuo la respuesta es conocida en cada instante
  Para sistemas de tiempo discreto solo en ese instante
    A veces requerimos más de un instante de tiempo
    Se aplica el método de transformada de Laplace y transformada Z modificada
Para el sistema LTI y que pasa por un ZOH
Reemplazamos el sistema en t0=kT y T=Kt + T
Si  = kT + T - 
Obtenemos y

## Slide 295: Análisis de Espacio Estado
Respuesta en tiempo en dos instantes consecutivos
Consider el sistema
Para obtener la ecuación final solo hay que seguir las ecuacipnes superiores
  Reemplazar t=Kt + T

## Slide 296: Análisis de Espacio Estado
Respuesta en tiempo en dos instantes consecutivos
Supongamos que queremos evaluar para
  T = 1seg
  T = 0.5seg

## Slide 297: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
  Existen dos métodos de Liapunov
    Primer método
    Segundo método
  Analiza la estabildiad de ecuaciones diferenciales
    1er método = utiliza ecuaciones diferenciales
    2do método = NO utiliza ecuaciones diferenciales, llamado método directo
Segundo método de Liapunov
  En un sistema estable la energía se reduce en el tiempo hasta estabilizarce
  Introdujo la formula de “energía de liapunov” (esta energía no existe)

## Slide 298: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Definición positiva de funciones escalares
  La función escalar V(x) es positiva en una región  si V(x) > 0 para cualquier estado x !=0 de  si V(0)=0
  La función variante V(x, t) es positiva en una región  si V(x) > 0 para cualquier estado x tal que
Definición negativa de funciones escalares
  Una función V(x) es negativa si –V(x) es positiva
Semidefinición positiva de funciones escalares
  Si es positiva en la región  salvo el origen u otras regiones donde es 0
Semidefinición negativa de funciones escalares
  Si –V(x) es semidefinida positiva
Indefinición de funciones escalares
  Si en la región  adpota valores positivos o negativo

## Slide 299: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Funciones de Liapunov
  Funcion escalar positiva y continua en la región con sus primeras derivadas parciales
  La derivada c.r.a. tiempo es negativa
Función de liapunov sencilla
  Es cuadrática
No hay más sencilla que esta, menores a V deben ser pares
Los términos más bajos se harán dominantes
  p es par
El sistema está definido por
La solución del sistema en estado inicial es
El estado de equilibrio es , si el sistema es LTI y tendrá un estado si A es singular, de lo contrario tendrá un número infinito de estados de equilibrio
Podemos desplazarlo al origen si

## Slide 300: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Estabilidad en el sentido de Liapunov
Tenemos una función esférica
‘S’ es el conjunto de puntos tales que
‘S()’ es el conjunto de puntos tales que
  Si las trayectoras  no salen de S() es estable
Estabilidad asintótica
  Si cada solución de S() converge sin salir de S(), conocida como dominio de atracción
Estabilidad asintótica global
  Si es originada en todos los estados donde se origina el equilibrio
Intestabilidad
  Si la trayectoria sale de S()

## Slide 301: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Representación gráfica de estabilidad, estabilidad asintótica e inestabilidad (respectivamente)
Teorema de Liapunov de Estabilidad asintótica
  La función tiene un estado definido
  La función es parte de
  Puede llevarse a su estado inicial
  Debe haber un conjunto de ecuaciones parciales donde V(x,t) es definida positiva y negativa
  V(x,t) = inf para ||x||= inf

## Slide 302: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Representación gráfica de estabilidad, estabilidad asintótica e inestabilidad (respectivamente)
Se puede cambiar la representación anterior a
  V(x,t) como definida positiva
  ^V(x,t) como definida negativa
  ^V((t, x0, t0)
Teorema de Lyapunov de estabilidad
  Para el sistema
  Podemos llevarlo al estado inicial
  Existe una solución de ecuaciones diferenciales parciales si
    V(x,t) es definida positiva
    ^V(x,t) es semidefinida negativa

## Slide 303: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Representación gráfica de estabilidad, estabilidad asintótica e inestabilidad (respectivamente)
Teorema de inestabilidad de Liapunov
  Para el sistema
  Podemos llevarlo al estado inicial
  Existe una solución de ecuaciones diferenciales W(x,t) de derivadas parciales que satisfagan
    W(x,t) es definida positiva
    ^W(x,t) es semidefinida negativa
Observaciones
  Las condiciones de liapunov son suficientes para un sistema no lineal pero no necesarias
  Una función de liapunov no es única
  Demuestra estabilidad dentro de la región pero no significa que está inestable totalmente si sale
  Para un estado de equilibrio estable o asintóticamente estable siempre existe una función de liapunov

## Slide 304: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Sea el sistema en tiempo continuo se puede hacer asintóticamente estable si los coeficientes son negativos
Para un sistema en tiempo discreto los coeficientes deben ser menor que la unidad
  Jury o Routh puede usarse pero liapunov es algebraico
Debemos tener también un par complejo conjugado
Análisis de Estabilidad de sistemas LTI e invariantes
  Tenemos nuevamente nuestro vector de estado
  Definimos una función de liapunov
  Encontramos la derivada
  Como V(x) se escoje… … como definida positiva, para estabilidad se …
  … requiere que sea … … definida negativa

## Slide 305: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Para probar que una matriz P nxn es definida positiva se aplica el criterio de Sylvester
  P barra representa el complejo conjugado
Luego se define una matriz Q y se examina P

## Slide 306: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Determinar el equilibrio del siguiente sistema
Como el sistema tiene equilibrio en el origen solo Q = I
La matriz debe ser simétrica real
p21 debe ser igual a p12
Produce un sistema de ecuaciones
La matriz P estable es
Bajo el criterio de Sylvester la matriz es definida positiva

## Slide 307: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Análisis en tiempo discreto
Ahora en vez de V(x), utilizamos
Si tenemos el sistema de tiempo discreto
Y para las condiciones
Se cumple también que V(0) = 0 y V(inf) = inf cuando ||x||=inf

## Slide 308: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Para sistemas discretos e invariantes en el tiempo
Teniendo el siguiente sistema discreto
Escogemos la función de Liapunov
P es una matriz real positiva definida como
Como V(x(k)) se selecciona definida positiva
De modo que la matriz de verificación de P es por medio de Q con

## Slide 309: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Estabilidad de tiempo discreto al discretizar un sistema de tiempo continuo
Dado el sistema
Y el correspondiente sistema de tiempo discreto
Si es estable, los eigenvalues son
Contracción
||x|| es definido como el valor de norma (es una longitud) con las siguientes propiedades

## Slide 310: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
Como este valor de es
Siendo
Se puede dar que es definida positiva y quedando
Considere el siguiente sistema
Se escoge Q como I
Ahora el sistema de ecuaciones es
Obteniendo

## Slide 311: Análisis de Espacio Estado
Análisis de estabilidad de Liapunov
En consecuencia
Aplicando el criterio de Sylvester
  La matriz es definida positiva y es estable y asintótica global
Podemos haber escogido Q como
Siempre y cuando no desaparezca de cualquier serie de soluciones
Para que la matriz Q sea definida positiva se tiene que
La ecuación de estabilidad final de liapunov es
Teniendo entonces otra matriz
  El resultado es el mismo, asintóticamente estable global

## Slide 312
FINAL DÍA 5

## Slide 313: Ubicación de Los Polos y Diseño de Observadores
A

## Slide 314
FINAL DÍA 6

## Slide 315: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Existe el análisis de polo para ubicación
Aquí utilizaremos un enfoque de sistemas por polinomio
La ventaja es que se puede aplicar con sistemas de multiples entradas y salidas
Este enfoque soporta polinomios para resolver ecuaciones Diofantinas y determinar los polos en Z
Es una solución rápida

## Slide 316: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ecuación Diofantina
Asuma que tenemos observabilidad total y que las euaciones de polos y ceros no son cancelables
Se les llama polinomios coprimos
Un polinomio Mónico es el que el índice superior termina en 1
Un polinomio D(z) de grado (2n – 1) es Diofantino
Existen polinomios únicos de grado (n – 1), (z) y (z)
Mediante la matriz de Sylvester 2nx2n es
  A(z) debe ser mónico para usar

## Slide 317: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ecuación Diofantina
Para n = 4 la matriz queda
  Es no singular si A(z) y B(z) son coprimos
Siendo E (ver derecha)
  a_n, b_n coeficientes,  la ecuación característica
Ahora definimos estos vectores y estos coeficientes se dan por

## Slide 318: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ejemplo: Considere A(z) de grado 2 y B(z) de grado 1, D(z) un polinomio de grado 3
Para encontrar los polinomios únicos
La ecuación (z) = 0*z + 1 y (z) = 0*z + 1
La ecuación que define el polinomio es
Para resolver la ecuación observando tenemos
La matriz de Sylvester se escribe y su inversa es
Como D(z) = z^3
Y M es finalmente M es

## Slide 319: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ejemplo: Considere A(z) de grado 2 y B(z) de grado 1, D(z) un polinomio de grado 3
Entonces la ecuación
Que es representada por para
Nos queda:
Finalmente note que nuestra ecuación final

## Slide 320: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ahora diseñaremos un sistema de regulación mediante ecuaciones polinomiales
Planta completamente observable
Ts = 0.2seg
Los polos de lazo cerrado son
Con una ecuación de error
Y un regulador
Lo anterior es bajo el enfoque de ubicación de polos y ceros, ahora lo haremos con polinomios y la ecuación Diofantina

## Slide 321: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Resolviendo el sistema tenemos que la ecuación A(z)/B(z) es
A(z) es de grado 2, la función de transferencia es
Con polos de lazo cerrado
Y ecuación característica
El polinomio observador de orden mínimo es
Para resolver la ecuación Diofantina se tiene
Siendo
El sistema de lazo cerrado se puede volver a dibujar como
Siendo y coeficientes

## Slide 322: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Utilizando la ecuación de Sylvester y su inversa
Los polinomios son de grado n – 1
  2 – 1 = 1
Las matrices D y M son respectivamente
Donde M es
Por lo tanto
Determinando y el regulador como

## Slide 323: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Enfoque de Ecuaciones Polinomiales para aproximación de diseño de sistema de control
Del ejemplo anterior vimos que para un sistema de lazo cerrado
Podemos encontrar un polinomio
Este sistema se puede volver a representar por
La función de transferencia de lazo cerrado es
El sistema es de orden 2n-1 a menos que ocurra…
… cancelación, para determinar K0

## Slide 324: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ejemplo: Para el sistema de regulación de
La función de transferencia de pulso es de:
Dando K0
Notar que es un sistema de 3er orden

## Slide 325: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ahora considere el siguiente sistema
El resultado de diagrama de bloques
de este sistema es
Simplificando es
La función de transferencia de pulso de la planta es
Si sustituimos las ecuaciones anteriores tenemos
Y como obtenemos

## Slide 326: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ejemplo: El sistema de control está basado en esta figura
Tiene Ts = 0.2 y polos ubicados en
El polinomio mínimo deseado es
El polinomio característico deseado es
Y el polinomio observador de
Primero resolvemos la ecuación Doifantina
Se obtiene entonces la F.T. de L.C. es
Así podemos entonces determinar K0 como
Entonces la función de transferencia…
… de lazo es

## Slide 327: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Podemos entonces observar que para el sistema de segundo orden
… de lazo es
El error de lazo estable es
De estos dos últimos casos, este, para ambas
Respuestas tiene un error de estado estable…
… de 10% menor.

## Slide 328: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Diseño de sistema de control mediante la igualación a un modelo
Si no lo notó, el término F(z) se cancela para el caso anterior.
Ahora suponga la ecuación de la planta como:
Que incluye un polinomio H1
De la ecuación anterior y la ganancia se obtiene
El sistema se puede comparar contra un modelo siendo
Como vemos, se puede diseñar el sistema en base …
… a ecuaciones polinomiales
Para declarar un sistema de este tipo se especifica como se declara en la siguiente filmina

## Slide 329: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Ahora, basándonos en el sistema de control siguiente
Nuevamente tratamos de resolver la ecuación…
… Diofantina
Resolvinedo el diagrama
O bien tenemos ya que
Y esto da como resultado
Tenemos entonces o lo mismo
Por lo que y que al final

## Slide 330: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Como comentarios
Para que G_modelo*H1(z) sea realizable su grado de numerador debe ser menor al de su denominador
El polinomio B(z) debe ser estable. La cancelación la realiza Y(z)/V(z). Al no ser B(z) estable causa una respuesta Y(z)/V(z) inestable

## Slide 331: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Considerar la siguiente planta y considere Ts = 1s
Se desea desarrollar para que entonces el sistema de lazo cerrado sea
Que es la función de transferencia de pulso de modelo
Bajo la configuración dada
Como la función es de orden 2 se escoge un polinomio orden 1
  H1 se ecoge arbitrariamente siendo estable
Tenemos entonces H(z) como y escogemos
Por consiguiente
y por lo tanto

## Slide 332: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
La ecuación Diofantina es
O bien
La matriz de Sylvestre de 4x4 es
Y su inversa es
Esto define D y M

## Slide 333: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Por lo tanto
Utilzando estos polinomios entonces
Y ya que
La función de transferencia es

## Slide 334: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Observamos entonces que es la función de transferencia
Pero que la ecuación completa es
Respuestas a impulsos de entrada…

## Slide 335: Aproximación por Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control
Tenemos entonces la cancelación de polos y ceros críticos con z = 1 de la ecuación
Nunca hay cancelaciones de polos y ceros inestables, siempre el sistema es estable
Si no se desea error en estado estable hay que cambiar el modelo
Para este caso el MP es 45% a entrada escalon y se reduce en rampa
Y(z)/V(z) no es modificado

## Slide 336
FINAL DÍA 7

## Slide 337: Funciones de Transferencia en Z
Ahora aplicaremos las funciones de transferencia a sistemas muestreados en el tiempo (1 – Sist Continuo, 2 – Sistema muestreado, 3 – muetreado Ent. y Sal.

## Slide 338: Derivación de la función de transferencia de pulso
Supongamos que tenemos esta señal muestreada (fig anterior):
Si tenemos la salida c(t) que depende del controlador g(t)
Podemos transformar esto a:
Sustituimos t = kT
Sustituyendo entonces c(Kt) en la ecuación C(z)…
Sustituyendo para simplificar el termino k – n = m

## Slide 339: Derivación de la función de transferencia de pulso
Limite inferior = m + n. Para m valores en donde n > 0
Por consiguiente g(mT) = 0 y también es 0 para g(t) = 0 en t < 0
Por consiguiente n = 0 es su límite.
Aplicando transformada z tenemos

## Slide 340: Ejemplo de función de transferencia
Encuentre la transformada z de: G1(s) = (s + 2)/(s + 1) con una función de retención de orden cero. Encuentre G(Z) para T = 0.5 seg.
La función general de transferencia queda:
Podemos aplicar transformada z de s como sigue:
Aplicamos transformada z:
Realizando fracciones parciales:
Aplicando transf. Z de s:

## Slide 341: Ejemplo de función de transferencia
Sustituyendo T = 0.5
Sustituyendo finalmente:

## Slide 342: Reducción por Diagrama de Bloques
El objetivo es unir lo aprendido en sus clases de:
  Transformadas de Laplace
  Reducción de bloques
  Transformada z
Para encontrar la función de lazo cerrado que gobierna un computador
Notar que Z[G(s)] es diferente a G(Z) que denota la transformada z

## Slide 343: Reducción por Diagrama de Bloques
Encontrar la reducción de diagrama de bloques del siguiente sistema

## Slide 344: Reducción por Diagrama de Bloques
Obtener la función de transferencia de pulsos (para T = 1)
Resolviendo por fracciones parciales

## Slide 345: Reducción por Diagrama de Bloques
Como T = 1, kT =k
para k = 1,2,3…

## Slide 346: Reducción por Diagrama de Bloques
Resuelva el mismo sistema anterior para adquirir “c(t)” para entrada escalón.
De lo anterior tenemos…
G(z)

## Slide 347: Reducción por Diagrama de Bloques
G(z)
Para una entrada esclón unitario R(z) = z / (z - 1)
C(z) *R(z)
+…
c(0)=0
c(1)=0.368
c(2)=1
c(3)=1.4
c(4)=1.4
c(5)=1.147
c(3)=0.895
c(3)=0.802

## Slide 348: Transformación del Semiplano Izq S a Z
Un sistema es estable si la función de transferencia tiene ubicación en el semiplano izquierdo de s
Del plano s a Z son cálculos basados en el origen
Si… y
Entonces…

## Slide 349: Análisis de Estabilidad
Puntos del plano donde alfa > 0 serán estarán en la región C.
Por consiguiente estos puntos caerán fuera del plano z
Puntos de alfa = 0 caerán en el borte B con magnitud z = 1
Puntos con alfa < 1 caerán en A, dentro del círculo
Las clasificaciones serán
  Inestable para región C
  Marginalmente estable para la región B
  Estable para la región A
    mag(z) < 1
    Criterio de estabilidad de Routh
      z = (r + 1)/(r – 1)

## Slide 350: Análisis de Estabilidad
Analizar el siguiente sistema de tiempo discreto cuya función de transferencia es:
Primeramente resolvemos la transformada z
Aplicando la ecuación característica
1 + G(Z)=0
Tenemos
=0
Resolviendo

## Slide 351: Análisis de Estabilidad
Raices: z = -0.076 y z = -4.876
Como hay una raíz mayor que la unidad, el sistema es inestable
  Generalmente un sistema de segundo orden es estable
  Pero con un muestreador cambia la situación
  Puede volverse inestable bajo una alta ganancia
¿Para que valor de ganancia K será estable?
  0 < K < 4.32

## Slide 352: Análisis de Estabilidad
Se puede hacer el mismo análisis basado en la estabilidad de Rout
Reemplazando z = (r + 1) / (r – 1)
Finalmente si se resuelve tenemos
r2 6.32 -3,584
r1 1.264 0
r0 -3.584
Hay un cambio de signo en la primera columna
  Inestabme
  Fuera el circulo z

## Slide 353: Análisis de Estabilidad
Haga el análisis de estabilidad del
sistema de misil teledirigido
Muestreo a 0.1s
Determine si el sistema es estable en
  K = 20
  K = 100

## Slide 354: Análisis de Estabilidad
Finalmente
Como Ts = 0.1, a = 27, el sistema queda como sigue
Resolviendo el sistema más:
La estabilidad del sistema se resuelve con los polos del denominador
  K = 20… s = 0.12 + 0.78j, estable
  K = 100… s = -0.58 y -4.9, sistema inestable

## Slide 355: Análisis de Estabilidad
Es fácil cuando tenemos sistemas de 2do o 3er orden
Para sistemas de mayor orden usamos el método visto anterior mente
  Routh-Hurwitz
  Otros métodos no estudiados, métodos numérico de Raible o Jury

## Slide 356: Análisis de Estabilidad – Rango de Ts
Determinar el valor de Ts para cual el sistema es estable y el rango inestable del sistema visto anteriormente
Encontramos primero la función de transf.
Y luego su transformada z
Resolviendo para T en el denominador tenemos que:
De z[+1, -1) decrece para 0.2 > T > 0
De z(-1, 10) decrece para inf > T > 0.2
El sistema es estable entonces para una frecuencia de f = 1/T = 5Hz

## Slide 357: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Del método anterior encontramos la relación de ‘s’ con ‘z’ en el plano unitario
Este método es mejor resolverlo con Routh-Hurwitz
  Semiplano izquierdo
Las transformaciones bilineales nos permiten analizar y diseñar en base al plano s con el plano z
Considerando y que su inversa es podemos sustituir G(z) como
Siendo para entonces reemplazando ‘s’ quedaría
Esto es muy complicado así que buscaremos otra solución (más algebráica)

## Slide 358: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Las transformaciones bilineales son de la forma y con inversa
Se buscarán los coeficientes que queden dentro del plano ‘z’ lado izquierdo
Recordar que para sistemas discretos G(s) puede ser estable pero G(z) no lo será
Para estabilidad en el plano ‘s’, si reemplazamos s por ( + j) tenemos
Resolviendo en magnitud tenemos que
Es decir que y que
En fin, para estabilidad de transformaciones bilineales usar:

## Slide 359: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Encontrar la estabilidad del siguiente sistema siendo
Reemplazando
Tenemos
Resolviendo Routh-Hurwitz tenemos
Los cambios de signo denotan el no. De raíces que están presentes en …
… el semiplano derecho, es decir, el sistema es inestable
1.00 -45.00
-19.00 -17.00
-45.89 0
-17.00 0

## Slide 360: Error de Estado Estable
Es difícil llegar a una conclusión debido al muestreador en el medio de la cadena
La posición del muestreador puede cambiar la función de transferencia de lazo abierto
Sistemas analógicos solo hay una función G(s)
Sistemas digitales cambia la conclusión dependiendo del muestreador
  Asumiremos el muestreador justo después de la señal de error
Considerar el sistema con un muestreador de orden cero (zoh)
Asumamos que G(s) = zoh*G1(s)
Asumamos que el error es E*(s) = E(z)

## Slide 361: Error de Estado Estable

## Slide 362: Error de Estado Estable
Todo esto nos lleva a la transformada z
En donde la señal de error de estado estable (discreto) es
Para en donde finalmente
  Se debe evaluar cada condición
    Rampa
    Escalón
    Parábola

## Slide 363: Error de Estado Estable – Escalón Unitario
Para escalón unitario ->
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Kp como
quedando

## Slide 364: Error de Estado Estable – Rampa
Para una función rampa
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Kv como
Llegando a la conclusión que

## Slide 365: Error de Estado Estable – Parábola
Para una función parábola de entrada
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Ka como
Llegando a la conclusión que

## Slide 366: Error de Estado Estable – Resumen
Las ecuaciones de estado estable para parábola, rampa y escalon son equivalentes a las de sistemas analógicos
En sistemas analógicos
  Multiples polos en el origen del plano s reducen el error de estado estable
En sistemas digitales
  Multiples polos en z=1 reducen el error a cero en estado estable
En resumen
  Para s = 0, existe z = 1 dado z = eTs
  Para z = 1
    Escalon: 1 polo y Kp (función escalón) tiende a infinito y el error ‘e’ tiende a 0
    Rampa: 2 polos y Kv tiende a infinito, el error a 0
    Parabpola: 3 polos, tiende a infinito y el error a 0

## Slide 367: Error de Estado Estable
Para la siguiente función de transferencia encuentre el error de estado estable para las entradas parabólica, escalón y rampa.
Incialmente debemos realizar las multiplicación del sistema con un zoh y la planta
Aplicamos la transformada z de G(s)

## Slide 368: Error de Estado Estable
Para la función escalón: Kp = inf, e = 0
Para la función rampa: Kv = 10, e = 1/Kv = 0.1
Para la función parábola: Ka = 0, e =1/Ka = inf
Note que los errores son los mismos para sistema de estado estable en sistemas analógicos pero…
… Debe también revisar el análisis de estabilidad para saber si el sistema es estable.

## Slide 369: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Para encontrar la respuesta de estos sistemas se utilizó (sistemas continuos)
  Lugar de las raíces y el plano s
  Diseño de la ganancia del sistema
Si el lazo cerrado no cumplia se añadía un compensador en cascada
  Elimina el error de inestabilidad
Relación entre respuesta transitoria y el plano s
  Tiempo de ajuste = Lineas verticales en el plano s
  Pico de tiempo constante = Lineas horizontales
  Sobretiros = Lineas radiales
La equivalencia de estas líneas se encuentra en z = esT

## Slide 370: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Las líneas verticales vienen dadas por el tiempo de ajuste constante:
  s = 1 + j
  1 = -4/Ts (constante y estable)
  Si z = eTs obtemenos z = e1TejT = r1ejT
    Círculos concéntricos de radio r1
  Si 1 > 0, r > 1
  Si 1 < 0, r < 1
  Para cuando es estable…
    e-4/(Ts/T) ó
    Ts/T = -4 Ln(r)

## Slide 371: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Las líneas horizontales vienen dadas por el pico de tiempo constante:
  s =  + 1j
  1 = /Tp (constante y estable)
  Si z = eTs obtemenos z = eTe1jT = eTe1T
    Líneas radiales de angulo 1
  Si 1 < 0, está dentro del círculo unitario
  Si 1 > 0, está fuera del círculo unitario
  Para cuando es estable…
    1T = 1 = /(Tp/T)

## Slide 372: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Mapeando las líneas radiales del plano s sobre z (relación de sobretiro):
  Tiene la siguiente relación:
  Si… s =  + j = j
  Transformando al plano z será
    j

## Slide 373: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Se usa lugar de las raíces (LDR)
Se pueden utilizar las mismas reglas que s para z en LDR
  Buscar dentro del plano z en vez de solo el lado izq
  Buscar intersección del plano s con z = 1
Determine la estabilidad del sistema

## Slide 374: Diseño de Ganancia en el Plano Z
G = tf([1 1],[1 -1.5 0.5]
rlocus(G)
zgrid
axis equal
Revisando el circulo z
  Intersección z con s @ 160
  K = 0.5 y K > 0

## Slide 375: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Pasos para el diseño de ganancia:
  Siempre se usan los mismos procedimientos del plano s pero…
  Se superpone el plano z para encontrar  buscando la intersección de z y s
  Evaluar la ganancia en este punto
  Dibujar una línea radial donde el LDR intersecta la curva
  Medir el ángulo

## Slide 376: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Para el sistema anterior encuentre el valor de ganancia K para cual  = 0.7
  Buscar el lugar de las raíces
  Superponer la grafíca
  Dibujar una línea radial del amortiguamiento …
  … y la intersección de la LDR
  Medir el ángulo
  Buscar  + j @  = 0.7
    0.719 + 0.215j
  Calcular K
    K = 0.0627
  Probar el sistema a escalón a ver si es estable!

## Slide 377: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Aplicando entonces una función escalón al sistema tenemos que:
  Probar el sistema a escalón a ver si es estable!

## Slide 378: Compensación en Cascada via Plano s
Analizamos el sistema desde z y ajustando la ganacia (compensador digital)
En vez de seguir en el plano z
  Iniciamos en el plano s y
  luego pasamos a la implementación digital
  Parecido a las transformaciones bilineales (estabilidad)
Necesitamos una transformación bilineal para pasar de un compensador continuo a digital
  La transformación bilineal no cumple (en el sentido de preservar instantes)
  Transformada de Tustin
  y su inversa

## Slide 379: Compensación en Cascada via Plano s
Analizamos el sistema desde z y ajustando la ganacia (compensador digital)
En vez de seguir en el plano z
  Iniciamos en el plano s y
  luego pasamos a la implementación digital
  Parecido a las transformaciones bilineales (estabilidad)
Necesitamos una transformación bilineal para pasar de un compensador continuo a digital
  La transformación bilineal no cumple (en el sentido de preservar instantes)
  Transformada de Tustin
  y su inversa

## Slide 380: Compensación en Cascada via Plano s
Transformada de Tustin
y su inversa
A pequeños intervalos de T el compesador digital se comporta como uno analógico
A intervalos grandes no cumple
Conclusión:
  El valor de T debe estar entre 0.15/0db a 0.5/0db que es la frecuencia a 0db de la planta
    Astron y Witternmark

## Slide 381: Compensación en Cascada via Plano s
  1 - La intuición sería la siguiente:
    Si tenemos que el sistema lo podemos discretizar como
    Siendo
    Entonces podemos decir que
    Para también tener que al momento de realizar el muestreo tenemos un z.o.h
    Y podemos discretizar este retenedor como :
  2 - El análisis de estabilidad sería el siguiente:
    Relación entre dominio ‘s’ y ‘z’
    S y z serán estables si
      Semiplano izquierdo y dentro del circulo unitario respectivamente
    S y z serán críticamente estables si
      Sobre el ej wj o |z|=1
    S y z serán inestables si se presentan en
      Semiplano derecho y fuera del círculo unitario

## Slide 382: Compensación en Cascada via Plano s
3 – Lugar de las raices
  Si se tiene el controlador
  T = 1s y
  Conseguimos
  Polos = [1 0.3678], ceros = [0]
  Encontramos el límite de K para que el sistema sea estable

## Slide 383: Compensación en Cascada via Plano s
Para el sistema digital de la figura siguiente
donde diseñe un compensador Gc(z) de la figura inferior que operará con un sobretiro de 20% y un tiempo de ajuste de 1.1s
Crear el diseño en s y luego …
… transformar el compensador a z
Respuesta: Gc = 1977(s+6)/(s+29.1)
Sacando la ecuación de la planta G = Gc(s)Gp(s) y aplicando en Matlab
  [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G)
  Wcp = 0db = 5.77
Aplicando El teorema de Astron y Witternmark
  0.15/0db = T a 0.5/0db = T Tenemos que los tiempos rondan de
    T = 0.0026s a T = 0.086s

## Slide 384: Compensación en Cascada via Plano s
Wcp = 0db = 5.77
Aplicando El teorema de Astron y Witternmark
  0.15/0db = T a 0.5/0db = T Tenemos que los tiempos rondan de
    T = 0.0026s a T = 0.086s
Usando la Transformada de Tustin en Gc(s)
Tenemos a T = 0.01s (tiempo de muestreo escogido)
Si le aplicamos una ecuación de orden 0 de retención a la planta tenemos
Graficando a una respuesta impulso tenemos

## Slide 385: Compensación en Cascada via Plano s
Graficando a una respuesta impulso tenemos

## Slide 386: Compensación en Cascada via Plano s
En Matlab sería

## Slide 387: Implementación del compensador digital
Para implementar un método numérico para encontrar el compensador…
  Definimos x*(t) cuya transformada es X(z).
  Consideramos un compensador Gc(z)
  Multiplicando en cruz
  )
  Resolviendo para el mayor término tenemos
    )
  Dividendo por los coeficientes de X(z)
    )
  Aplicando transformada inversa:

## Slide 388: Implementación del compensador digital
Si observamos tenemos que esta ecuación tiene valores presentes, pasados, un tiempo y dos tiempos después
Como el compensador no debe de depender de valores futuros a3 = 0
  Se concluye que el numerador de la función de transferencia del compensador debe ser de orden menor al denominador
Asumiendo que a3 no es cero
Implementación de bloque

## Slide 389: Implementación del compensador digital
Implemente un compensador digital para:
Resolver y despejar
Resolver para la potencia mayor de z
Resolver para X(z)

## Slide 390: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
Motivación
  En tiempo discreto el controlador PID es el más popular.
  Se utiliza para casi cualquier aplicación
    Robótica
    Variadores de Frecuencia
    Es un controlador general
  Fácil de codificar, depurar y entender.

## Slide 391: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Características:
    Tiempo de respuesta mejor al de tiempo continuo
    Tiempo de subida más rápido al de tiempo continuo
  ¿Qué necesitamos hacer?
    Verificar estabilidad en tiempo continuo del controlador pero luego de cambiar al domino de z
    Usamos directamente las señales de entrada del controlador digital.
    Tratamos estas señales en el microprocesador/microcontrolador
    Finalmente convertimos los resultados del controlador en una señal analógica para aplicar al element final.
  sys = tf([1 5 5],[1 1.65 5 6.5 2]);
  step(sys)
  S = stepinfo(sys)

## Slide 392: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Ejemplo:
    Para controlar el sistema, este debe recibir entradas del sistema y enviarlas al actuador, el cual afecta la acción de control.
    En la mayoria de las aplicaciones la planta y el actuator son analógicos.
    Se debe traducir del sistema analogico a digital por un ADC
    Se debe traducer de digital a analógico utilizando un DAC.
    Se necesita un sensor para monitorear la variable de retroalimentación del sistema.
    El sistema puede tener diferentes variables de entrada y controles de entrada,
    El sistema incluso puede tener un loop interno con un control digital o analógico.

## Slide 393: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usualmente se implementan en: Derivada
    MCUs
    DSPs Derivada hacia atrás
    FPGAs
Las aproximaciones de derivadas de primer orden se hacen por “backward finite differences”
  La parte integral se realiza en tiempo discreto de la siguiente manera
  La parte derivativa se aproxima de la siguiente manera
  Un algoritmo rápido para implementar el PID en un MCU en tiempo discreto se obtiene
    Diferenciando la ecuación del controlador u(tk)
    Resolviendo por definiciones numéricas las derivadas de primer y segundo orden se obtiene…

## Slide 394: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  …
  En donde
  Pseudocódigo…………………………..->
  Este valor de salida “output” se pasa del controlador al element por medio de un DAC
  El setpoint es el valor de ajuste del controlador
  En este caso “wait(dt)” no es apropiado pues no es preciso a la hora de tomar muestras

## Slide 395: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  En otras palabras…

## Slide 396: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  En otras palabras… la parte derivativa

## Slide 397: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usando la “velocity form” para encontrar el PID discreto
    Encontrar delta p = p(k) – p(k – 1). El termino derivativo es el aproximado de la segunda derivada

## Slide 398: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usando la “velocity form” para encontrar el PID discreto
    Encontrar delta p = p(k) – p(k – 1). El termino derivativo es el aproximado de la segunda derivada

## Slide 399: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
4 – Diseño del PID
  Tiempo continuo
  Laplace
  Función de Transferencia de lazo cerrado
  La ecuación característica:
  El error de la ecuación puede representarse como:
  En tiempo discreto debe ser
  Que es equivalente a:

## Slide 400: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
4 – Diseño del PID
  Así el operador de Laplace puede aproximarse a:
  Reemplazando la ecuación superior tenemos en
  De manear simplificada se puede escribir
  Aplicando la regla de Tustin para estabilidad tenemos…
  … que es sustituida en la ecuación característica

## Slide 401: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
Ejemplo: Encontrar el controlador PID siendo la planta:
Reemplazamos en
Usando la regla de Tustin:
Y en tiempo discreto el controlador es:

## Slide 402: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
num=[20];
den=conv([1 0 0],[1 5]);
Ts=0.1;
ncomp=0.8*[1 1];
dcomp=[0.0625 1];
[nol,dol]=series(ncomp,dcomp,num,den);
[ncl,dcl]=cloop(nol,dol);
[numd,dend]=c2dm(num,den,Ts,'zoh');
[ncomd,dcomd]=c2dm(ncomp,dcomp,Ts,'tustin');
printsys(num,den,'s')
printsys(num,den,'z')
printsys(ncomp,dcomp,'z')
[nold,dold]=series(ncomd,dcomd,numd,dend);
[nold,dold]=cloop(nold,dold);
[nold,dold]=series(ncomd,dcomd,numd,dend);
[ncld,dcld]=cloop(nold,dold);
subplot(211),step(ncl,dcl);
subplot(212),dstep(ncld,dcld);

## Slide 403: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
El modelo de espacio estado en ambos sistemas (continuo y discreto)

## Slide 404: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 405: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 406: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
El modelo de espacio estado para filtro kalman

## Slide 407: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 408: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 409: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 410: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 411: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 412: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
Aplicación del Filtro Kalman (Algoritmo)

## Slide 413: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
Este no es el único tipo de filtro Kalman
  Sistemas Lineales
    Filtro Kalman
  Sistemas no lineales
    Filtro Kalman Extendido
    Filtro Kalman Híbrido
    Unscent Kalman
Aplicaciones más comunes
  Tracking
    Dead Reckoning
  Predicciones de series de tiempo
  Fusión de Sensores

## Slide 414: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% PARCIAL : II - 50% %
% NOMBRE : RANGEL ALVARADO %
% CÉDULA : 08-734-1444 %
% FECHA : 08.JUL.12 %
% MATERIA : TÓPICOS ESPECIALES DE ROBÓTICA MÓVIL %
% PROFESOR: DR. RONY CABALLERO %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% BREVE LEYENDA %
% %
% PHI -> matriz de transición %
% GAMMA -> matriz de entrada %
% LAMBDA -> matriz de perturbación %
% Ck | H -> matriz de salida %
% Dp -> matriz de prealimentación %
% u -> vector de entrada %
% L | d -> vector de perturbación %
% w -> ruido blanco de proceso %
% v | n -> ruido blanco de medición %

## Slide 415: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% I -> matriz identidad %
% T -> Período de muestreo %
% P -> covarianza %
% y -> vector de salida sin perturbación %
% z -> vector de salida con perturbación %
% ^ %
% x -> predicción del siguiente estado %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% MODELO DISCRETO: %
% x(k + 1) = PHI(k)*x(k) + GAMMA(k)*u(k) + LAMBDA*w(k) %
% z(k) = y(k) + n(k) %
% = C(k)*x(k) + Dp(k)u(k) + n(k) %
% %
% MODELO EN VARIABLES DE ESTADO: %
% . %
% x = A*x + B*u + w %
% y = C*x + D*u + v %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## Slide 416: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% ANTES DE INICIAR EL ALGORITMO %
% PHI = e^aT %
% = I + A*T + A^2*T^2/2! + A^3*T^3/3! + ... + A^n*T^n/n! %
% GAMMA = integral(e^at, t, 0, T) %
% = I*T + A*(T^2/2) + (A^2/2!)*(T^3/3) + ... %
% + (A^(n-1)/(n-1)!)*(T^n/n) %
% LAMBDA = L, es un vector [m, 1] %
% %
% ALGORITMO DE KALMAN: %
% 1 - Establecer condiciones iniciales para xh, Ph %
% xh es de dimensión [1 m] %
% Ph es de dimensión [m m] %
% ^ %
% xh = [ 0, 0] (por ejemplo) %
% Ph = [1 0; 0 1] (por ejemplo) %
% 2 - Calcular la ganancia de Kalman %
% K[k] = P[k/k-1]*[H*P[k/k-1]*H' + R]^-1 %
% 3 - Actualizar estimación del vector de estado con las mediciones z(k) %
% ^ ^ %
% x[k/k-1] = PHI*x[k-1] + GAMMA*u[k-1] %

## Slide 417: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Datos ingresados por el estudiante para ejecutar el filtro
T = 0.05; % Período de muestreo
A = [-2, 1; -1, -2]; % Matriz de sistema
B = [0; 1]; % Matriz de entrada
L = [1; -1]; % Matriz de error
H = [1, 0]; % Matriz de salida
I = eye(2,2); % Matriz identidad
% Ruido en el sistema
Q = 0.090; % ruido de proceso
R = 0.05; % ruido de medición
% Condiciones Iniciales del Sistema (para simular)
t = 0:T:10; % vector de tiempo
u = cos(t); % vector de enrada
x0 = [0; 0]; % estado inicial
x = x0; % estado inicial
y = H*x0; % estado inicial
% Conjetura de condiciones iniciales para el filtro de Kalman
xh = [0.5;-0.5]; % xh(0)
Ph = eye(2,2); % P0

## Slide 418: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Simulacion
% Cálculo de variables de tiempo discreto
PHI = (I + A*T + ... % Matriz de transición
A^2*T^2/factorial(2) + ...
A^3*T^3/factorial(3) + A^4*T^4/factorial(4) + ...
A^5*T^5/factorial(5) + A^6*T^6/factorial(6));
N = (I*T + ... % Integral de la serie de Taylor
A*(T^2/2) + (A^2/factorial(2))*(T^3/3) + ...
(A^3/factorial(3))*(T^4/4) + (A^4/factorial(4))*(T^5/5) + ...
(A^5/factorial(5))*(T^6/6) + (A^6/factorial(6))*(T^7/7));
GAMMA = N*B; % Matriz de Entrada
LAMBDA = N*L; % Matriz de Ruido
% Matrices de almacenamiento de estimados y covarianzas
% Llenamos las matrices de ceros de dimension 1 x longitud_de_vector_tiempo
% Predictivos
xh1 = zeros(1, length(t));
xh2 = zeros(1, length(t));

## Slide 419: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Covarianza
Ph1 = zeros(1, length(t));
Ph2 = zeros(1, length(t));
% Estados Iniciales guardados
xh1(1) = xh(1);
xh2(1) = xh(2);
Ph1(1) = Ph(1);
Ph2(1) = Ph(2);
for k = 1:length(t) - 1
v = sqrt(Q)*randn; % ruido blanco de proceso
w = sqrt(R)*randn; % ruido blanco de medición
% sistema
x(:,k + 1) = PHI*x(:,k) + GAMMA*u(k) + LAMBDA*v; % ecuación discreta
y(k + 1) = H*x(:,k + 1) + w; % salida
% Actualización de la medición en tiempo discreto
Kgain = Ph*H'*(H*Ph*H' + R)^-1; % ganancia de kalman
xh = xh + Kgain*(y(k) - H*xh); % predicción de la medición
Ph = (I - Kgain*H)*Ph; % actualización de error covarianza

## Slide 420: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Actualización en tiempo discreto
xh = PHI*xh + GAMMA*u(k); % proyectar el estado siguiente
Ph = PHI*Ph*PHI' + LAMBDA*Q*LAMBDA'; % proyectar error de covarianza
% Almacenamiento para gráfico posterior
xh1(k + 1) = xh(1); % señal filtrada Xh1
xh2(k + 1) = xh(2); % señal filtrada Xh2
Ph1(k + 1) = Ph(1); % señal de covarianza Ph1 en Xh1
Ph2(k + 1) = Ph(2); % señal de covarianza Ph2 en Xh2
end
% Parte I.
% Entonces grafique y compare la salida filtrada (y = X1) proveniente del
% filtro Kalman con la real.
% Tratamos estos datos como figura - Graficar Salida filtrada
figure('name', 'RANGEL ALVARADO - 8-734-1444 - Y vs X');
set(0,'DefaultAxesColorOrder', ... % Ajustamos colores Red, Cyan, Blue
[1 0 0; 0 1 1;0 0 1 ]);
plot(t, y(1,:), t, xh1, t, x(1,:)); % y(t) vs xh(1,t), x(1, t)
xlabel('Time (secs)'); % Etiqueta eje X
ylabel('Xn, Yn'); % Etiqueta eje Y
title('Y(t) vs [Xh(t), X(t)]'); % Título de la figura 1

## Slide 421: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
legend('y(t) - salida con error', ...% Leyenda de la figura 1
'xh(1,t) - pronóstico variable 1',...
'x (1,t) - variable real');
% Parte II.
% Grafique los elementos de la matriz de covarianza de estimación en
% función del tiempo.
% Tratamos estos datos como figura - Graficar Covarianza
figure('name', 'RANGEL ALVARADO - 8-734-1444 - P vs t');
set(0,'DefaultAxesColorOrder', ...
[1 0 0; 0 0 1 ]); % Ajustamos colores Red, Cyan, Blue
plot(t, Ph1, t, Ph2); % Ph(1,t) vs Ph(2,t)
xlabel('Time (secs)'); % Etiqueta eje X
ylabel('Salida de Covarianza'); % Etiqueta eje Y
title('P (Covarianza) vs t'); % Título del gráfico 2
legend('Ph(1,t) - elem. 1 de matriz covarianza',...% Leyenda de la figura 1
'Ph(2,t) - elem. 2 de matriz covarianza');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## Slide 422: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 423
FINAL DÍA 3