## Slide 1: SISTEMA DE CONTROL DIGITAL
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teorica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  Realizar el laboratorio a entregar el día de entrega equivale a entregar 1 semana después
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completer lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
Si la siguiente materia es pre-requisito de esta y necesita su nota que está SN, entonces termine el proyecto final y preséntelo.
  No se puede pedir parcialmente una nota para matricular la siguiente.
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Introducción a los sistemas de control digital
Establecer diferencias de sistemas discretos
Muestreo y retención
Sistemas Discretos en el tiempo de lazo abierto
Sistemas de Lazo Cerrado
Sistema de respuesta característica en el tiempo
Analisis de estabilidad
Diseño de controladores
Estimación de estados
Control Óptimo Lineal Cuadrático
Transformación de filtros analógicos
Estructura de Filtro Digital
Implementación de Filtro Digital
Efectos Finitos

## Slide 8: Objetivos
Establecer intuición de sistemas de control
Llevar los sistemas de control a la práctica
Recursos
  Github: https://github.com/ulatinaedupa/DigitalControl
  Curso basado en National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) – Digital Control
  Curso basado en K. Ogata en Discrete-Time Control Systems
  Cualquier libro de Control de Tiempo Discreto

## Slide 9: Proyecto Final – Un Sistema de Control Digital con Raspberry Pi
USAR ARDUINO = -1000%
Software de Control Digital = 45%
Manual de Uso (corto) = 10%
  Impresión
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Diagrama de Bloques de Control = 15%
Ecuaciones de Control = 10%
Circuito Esquemático = 10%
  Altium o equivalente
Informe Final y defensa = 10%
  Formato IEEE no más de 5 páginas = 5%
  Defensa al grupo = 5%

## Slide 10: Introducción
Un sistema de control digital puede verse de diferentes perspectivas:
  El algoritmo de control
  El programa de computador
  Conversión del mundo analógico al mundo digital
  Desempeño del sistema
Pero lo más importante es el período de muestreo!!!
Algoritmo de control:
  Implementado por una computadora digital
  La señal de error es discretizada, alimentada al computador por medio de un convertidor A/D
  La señal del controlador es discreta y se envía a la planta luego de pasar por un D/A

## Slide 11: Introducción
El bloque inferior describe nuestro esquema digital
e(t) o la señal de error es muestreada a intervalos T
  El muestreo es el proceso en el cual una señal de tiempo continuo es convertida a tiempo discreto
  Este paso se necesita porque el sistema es digital!

## Slide 12: Introducción
La figura inferior muestra un filtro FIR (Finite Impulse Response)
  (a) diagrama de bloques básico
  (b) ilustración de la función a intervalos T y p como la duración de muestreo.

## Slide 13: Introducción
Inicialmente los sistemas analógicos no tenían un dispositivo digital.
  No se podía muestrear
  Luego pudimos tener sistemas que se mostraban codificados en digital (muestreados)
  Los sistemas más prácticos contienen tanto componenetes analógicos como digitales.
Ventajas de tener un controlador digital:
  Probabilidad de precisión o el “drift” pueden ser eliminados
  Fácil de implementar algoritmos sofisticados
  Fácil inclusión de sistemas y funciones no lineales
  Reconfiguración del controlador

## Slide 14: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Uno esperaría que un sistema digital se comporte como uno continuo si el período T es pequeño
  Cierto bajo ciertas asumsiones
  Podemos conseguir el sistema de tiempo (leyes de control)
  Luego podemos escribir ecuaciones diferenciales aproximando derivadas por restas e integraciones por sumas
  POR OTRO LADO!!!
    El sobreimpulso, tiempo de ajuste y otros parámetros serán más prolongados que los de control continuo

## Slide 15: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Ejemplo: Controlador PD
  k = instantes de tiempo
  T = tiempo de muestreo (período)

## Slide 16: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Aliasing
  Los sistemas lineales estables tienen salida estable
    A una entrada sinusoidal a una frecuencia f, tienen la misma salida a la misma frecuencia
    Los sistemas digitales tienen este problema pues crea esta salida y nuevas frecuencias
  Es el efecto de muestreo que causa diferentes señales ser no distinguidas
  El efecto es que la señal reconstrudida no se parece a la original
  El sistema final se deteriora (no tiene uan respuesta apropiada)

## Slide 17: Introducción – Sistemas Inherentemente Muestreados
El muestreo ocurre debido a varios casos
  Debido a que a veces es transmitido a pulsos
  O a la naturaleza de la señal
En un radar: La información es obtenida cada revolución
Sistemas Económicos: Los procesos contables son atados a calendarios
  La información se almacena en perídos diaros, semanales… anuales, etc.
Sistemas Biológicos: La información ocurre por medio de eventos del sistema nervioso
  Son inherentemente muestreados

## Slide 18: Introducción – ¿Comó se llego a esto?
Teorema de Muestreo
  Todas las computadoras operan en tiempo discreto
  Se debe conocer la condición del cual la señal puede muestrearse
  Nyquist experimentó el problema, Shannon dio la solución completa
Ecuaciones diferenciales y análisis numérico
  La data muestreada se relaciona con análisis numérico
  Las ecuaciones de tiempo continuo se llevan a diferenciales y de tiempo discreto
    Integrales -> sumas; Derivadas -> restas
Metodos de Transformadas
  La transformada Z se usa para llevar de tiempo continuo a discreto.
Teoría de Espacio Estado
  Desarrollada en 1950
  Representación de modelos en tiempo discreto

## Slide 19: Representación de Sistemas Discretos
Como se mencionó anteriormente se representan los sistemas por medio de diferencias
1 - Aproximación por métodos numéricos
1.1 – Aproximación por diferencia hacia atrás
  Primer Orden
  Segundo Orden

## Slide 20: Representación de Sistemas Discretos
Como se mencionó anteriormente se representan los sistemas por medio de diferencias
1 - Aproximación por métodos numéricos
1.1 – Aproximación por diferencia hacia adelante
  Primer Orden
  Segundo Orden

## Slide 21: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
El método integración numérica depende de la aproximación de la señal instantánea.
  Puede verse que el área bajo la curva se puede aproximar por áreas de rectángulos.

## Slide 22: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
Así

## Slide 23: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
  Simplemente es mezclar el valor pasado de la señal y…
  El valor actual de la señal

## Slide 24: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
  En integración rectangular aproximamos al borde superior
  La relación recursoiva de integración rectangular sería
  Integración por trapecios o polinomios no es contemplado aquí

## Slide 25: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo: Considerando un controlador PID
u(t) = salida del controlador
e(t) = señal de error
Considerar t = NT.
Encontrar u(NT)

## Slide 26: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo: Considerando un controlador PID
u(t) = salida del controlador
e(t) = señal de error
Considerar t = NT.
Encontrar u((N – 1)T)

## Slide 27: Representación de Sistemas Discretos
Tenemos entonces la diferencia de la actual y la anterior

## Slide 28: Representación de Sistemas Discretos
1.3 Representación por Ecuaciones Diferenciales
  La representación general de un sistema de “n” orden LTI es:
y = salida del sistema
u = la entrada del sistema
m >= n

## Slide 29: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo 2: Si representaramos el resultado de PID a este problema de diferencias
Remplazando N = k + 1
Podemos decir que n = 1 y m = 2, el sistema es no casual, pero por usar intetración rectangular hacia atrás y diferenciación hacia atrás el sistema se vuelve casual
No casual = la salida depende del estado actual, el anterior y el futuro
Casual = la salida depende del estado actual y el pasado

## Slide 30: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
La operación de muestreo en data muestreada en sistemas digitales se usa para
  Modelar el circuito de muestreo y retención
  Ó el hecho de la señal codificada
Si la señal viene de un S/H y A/D involucra:
  Retardos
  Muestreo de tiempo finito
  Errores de quantización
Si la señal viene de data digital codificada sería más simple
Técnicas populares son:
  Muestreo a intervalos o muestreo de multiple frecuencia

## Slide 31: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Muestreador de Ancho de Pulso Finito
En general el muestreador convierte señal continua a una modulada por pulso en digital
  Pulse Amplitude Modulation (PAM)
p = duración del pulso
T = período de muestreo
u(t) = función escalón
A t >= 0 podemos decir:

## Slide 32: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Muestreador de Ancho de Pulso Finito
a) Representación Simbólica
b) Diagrama de Bloques
c) Operación

## Slide 33: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Como p(t) es una función periódica se puede representar en serie de Fourier
Como p(t) = 1 para 0 <= t <= p y 0 para el restod el período

## Slide 34: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Cn puede ser reordenado como:
Así f*p(t) es períodica y escrita como:

## Slide 35: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Usando el teorema de corrimiento complejo:
Y como n es de –inf a +inf, la ecuación se puede escribir
Donde

## Slide 36: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
La ecuación anterior dice en resumen que als frecuencias de entrada están presentes a la salida del meustreador y multiplicadas por el factor p/T.
Para n =! 0 Cn es complejo y cuya magnitud es:
La operación de muestreo retiene la fundamental y sus armónicos
Teorema de Muestreo de Shannon: “Si la señal no contiene una frecuencia mayor a la fundamental es completamente caracterizable separándola en instantes de tiempo por T = n/wc segundos wc en rad/s”

## Slide 37: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
La frecuencia de muestreo debe ser mayor que la frecuencia de Nyquist la cual es el doble de la frecuencia de la señal a muestrear para evitar aliasing
Si la señal se muestrea a fs < 2f nos dará un aliasing.
  Frecuencia de Aliasing
  Periodo de aliasing
Si f = 2fs se llama folding
  ws/2 = frecuencia de folding
  wc = frecuencia de nyquist
Muestreso bajo tienen efectos adversos en lazos cerrados y siempre se deben elegir frecuencia de muestreos más arriba de la teórica mínima

## Slide 38: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
La función de Laplace se puede escribir como:
Si la duración p es menor al período T la constante de la señal f(t) puede ser aproximada a una rectangular y la duración p es insignificante

## Slide 39: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
Podemos representar f*p(t) como serie infinita
Tomar la transformada de Laplace como:
Siendo p muy pequeño tenemos solo los dos primeros términos como:

## Slide 40: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
En el dominio del tiempo:
(t) representa una función impulso, se puede ver como un modulador ideal en serie con un atenuador, lo que nos lleva al muestreador ideal
Recordar que la salida siempre viene acompañada del circuito de retención

## Slide 41: Reconstrucción de Datos
La mayoría de los sistemas analógicos tienen procesos controlados por entradas analógicas
Las salidas del controlador digital deben convertirse en analógicas antes de aplicarse al sistema
Otra manera de verlo es que necesitamos remover componentes de alta frecuencia antes de aplicar a los dispositivos analógicos.
  Normalmente se usa un filtro paso bajo
La retención es el proceso más común de reconstrucción, simple y de bajo costo. Puede ser formulada:
  Dada un sinumero de señales y siendo f(t), t > 0
  Debe ser reconstruida en esta misma secuencia

## Slide 42: Reconstrucción de Datos
Se forma por interpolación debido a la información disponible
Supongase f(t) y los instantes kT y (k + 1)T van a estimarse
Y que poseemos los instantes (k - 1)T, (k – 2)T… por expansión de potencias tenemos

## Slide 43: Reconstrucción de Datos
Como la única información disponible es la magnitud e instantes, la derivada de f(t) se debe interpretar por valores de f(kT)

## Slide 44: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  A mayor orden de las derivadas mayor es el número de impulsos requeridos
  Como el tiempo de retardo degrada la estabilidad de control (problemas de estabilidad serios)
  El circuito de muestreo requiere circuitería mas costosa
  Se debe solo considerar el primer término de la serie de potencias
    Se le conoce como Z.O.H. o Zero Order Hold
  En resumen, mantiene el valor actual hasta que actualiza a nuevo valor

## Slide 45: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  La precisión del ZOH depende de la frecuencia de muestreo. A T -> 0 se comporta casi como señal continua
  La respuesta impulso del ZOH es

## Slide 46: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  Como el perído es una sección de 2pi ó T = 2*/ws
  Magnitud Fase

## Slide 47: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  El signo de cambia cada -pi/2 de signo y es discontinua a –pi/2

## Slide 48: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  Posee frecuencia de corte wc = ws/2, magnitud de 0.636
Retenedor de Primer Orden
  Cuando los dos primeros términos de la serie de potencia se extrapolan el dispositivo es un FOH
  La respuesta impulso se da aplicándole un pulso unitario a t = 0
  Como f(T) = 0 y f(0) = 1

## Slide 49: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  f(t) = 0 para t >= 2T
  Si combinamos las 3 regiones tenemos que el FOH será

## Slide 50: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  0 <= t < T, solo el primer término produce valores que no son 0
  T <= t < 2T, los primeros dos términos producen un resultado
  Todos los otros términos dan valores 0
  Función de transferencia

## Slide 51: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  Respuesta en frecuencia
  Magnitud Fase

## Slide 52: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden

## Slide 53
FINAL DÍA 1

## Slide 54: Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo
Sistemas LTI:
  Aplica el principio de superposición
  Entradas = x1(t), x2(t). Salidas = y1(t), y2(t)
  Sistema = [a1*x1(t) + a2*x2(t)]… produce Y = [a1*y1(t) + a2*y2(t)]
  Si las entradas no tienen un rango de variación amplio se cataloga su comportamiento linealmente
Señales discretas y continuas en el tiempo:
  Discreto: La señal varia solamente en un instante de tiempo
  Continuo: Señales analógicas, cambian constantemente en el tiempo

## Slide 55: Sistema de Control Digital
Sistemas de aterrizaje automático:
  Radar mide posición vertical y horizontal
  Posicion enviada al sistema de control
  El sistema calcula los nuevos comandos de pitch
  Los comandos son transmitidos a la aeronave

## Slide 56: Modelo Matemático
Se pueden mezclar modelos matemáticos:
  Lineales para cuando la entrada no es tan variante
  No lineales para las demás ocasiones

## Slide 57: Problema de Control
Necesitamos controlarlo por un lazo cerrado (feedback):
  La salida = respuesta del sistema
  Esta es ajustada por el resultado del error
  El controlador utiliza la señal de error para enviar acciones a la planta
Criterios:
  No suceptible a perturbaciones
  Errores de estado estable (e = aprox 0)
  Respuesta transitoria
  Sensitividad a los cambios en la planta

## Slide 58: Problema de Control
Para resolverlo necesitamos:
  Escoger sensores para las retroalimentaciones
  Escoger los actuadores apropiados
  Desarrollar los modelos matemáticos de planta, sensor, actuador
  Desarrollar el controlador
  Evaluar la simulación
  Evaluar en el sistema físico

## Slide 59: Problema de Control
¿Qué nos puede pasar?
  Realizar mal el modelo
    Por consiguiente la planta se comporta de mala manera
    Mejorar la intuición del modelo
Incapacidad de traducción del modelo al mundo real
  El modelo es muy complejo
A veces construir el modelo es perder tiempo
  Soluciones sencillas y ajustes de la planta

## Slide 60: Modelo de Satélite
Deseamos controlar el sistema de altitud de un satélite
Asumimos:
  El elemento a controlar es esférico
  Controlar el ángulo de yaw (t) [centrémonos aquí]
  [pero se puede controlar roll, yaw y pitch]
  No hay fricción (el espacio)
  Cuerpo rígido

## Slide 61: Modelo de Satélite
Desarrollo:
  Al activar los motores ocurre un torque que puede ser representado por la aceleración angular y el momento de inercia
Eliminando el tiempo (Laplace) tenemos:
Calculamos entonces la función de transferencia
Realizamos las ecuaciones de estado

## Slide 62: Modelo de Sistema Servomotor
Sistema de Posicionamiento = Tracking de una Antena contra un objetivo
El motor hace rotar la antena
La señal de error es amplificada para actuar luego de pasar por el controlador
Sistema eléctrico y mecánico
Asumimos:
  Inductancia mínima (caso motores)

## Slide 63: Modelo de Sistema Servomotor
Desarrollo:
Ecuación de relación de voltaje a rotación:
El torque en el eje está dado por:
La relación del sistema eléctrico a mecánico stá dada por:
Resolviendo el circuito eléctrico tenemos:

## Slide 64: Modelo de Sistema Servomotor
Aplicando Laplace
Derivando las ecuaciones de estado

## Slide 65: Modelo de Sistema Servomotor (2 servos)

## Slide 66: Modelo de Sistema de Control de Temperatura
Control de temperatura de un tanque de líquido
  qe(t) = flujo de calor del calentador
  qi(t) = flujo de calor entrando el tanque
  ql(t) = flujo de calor del líquido
  qo(t) = flujo de calor dejando el tanque
  qs(t) = flujo de calor en la superficie del tanque
Por la ley de conservación de energía:
Ahora:
Y siendo v(t) y H(t) flujo dentro y fuera del tanque y el calor específico tenemos:
Siendo la resistencia térmica R y Ta la temp. Ambiente:

## Slide 67: Modelo de Sistema de Control de Temperatura
Resolviendo las ecuaciones tenemos:
Y asumiendo un flujo constante de calor:
Haciendo Laplace para la ecuación de transferencia:
El sistema queda en bloques como sigue:

## Slide 68: Resumen
Sistema de Lazo Cerrado
  Sensores
  Actuadores
  Controlador
  Error
  Planta
Modelo Matemático
  Representación del mundo físico
  Simulación
  Traslación de modelo a simulación y al objeto físico

## Slide 69: Para la siguiente clase
Raspberry Pi
Fuente Raspberry Pi
Micro SD Clase 10
Micro SD Reader
3 X LEDs
3 x Resistencias de 3.3k
Otras herramientas que necesiten:
  Multimetro, breadboard, fuente, osciloscopio, cables,

## Slide 70: Señales de Control más Usadas

## Slide 71: Transformada de Laplace y transformada inversa de Laplace
s =  + j

## Slide 72: Transformada de Laplace y transformada inversa de Laplace

## Slide 73: Encontrar la transformada de Laplace de la siguiente función

## Slide 74: Encontrar la transformada de Laplace de la siguiente función

## Slide 75: Teoremas de la transformada de Laplace

## Slide 76: Fracciones Parciales
Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

## Slide 77: Caso 1: Raices del Denominador Reales y Distintas
Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

## Slide 78: Caso 2: Raices del Denominador Reales y Repetidas
Encuentre la transformada inversa de Laplace de:
Para K3 derivar!

## Slide 79: Caso 3: Raices del Denominador Son complejas
Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

## Slide 80: Caso 3: Raices del Denominador Son complejas
Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

## Slide 81: Transformada Inversa de Laplace
Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

## Slide 82: La función de Transferencia
Encuentre la función de transferencia de:

## Slide 83: Respuesta del Sistema a Escalón
Encuentre la respuesta al sistema del resultado anterior:
syms s
tf=1/(s*(s + 2))
ilap=ilaplace(tf)
>> 1/2 - exp(-2*t)/2
t=0:0.01:3;
plot(t,(1/2 -1/2*exp (-2*t))

## Slide 84: Función de Transferencia
Encuentre la respuesta al sistema del resultado anterior:

## Slide 85: Ecuación diferencial a partir de Función de Transferencia
Encuentre la ecuación diferencial:

## Slide 86: Ecuación diferencial a partir de Función de Transferencia
Encuentre la respuesta a rampa de la siguiente función

## Slide 87: Circuitos Eléctricos

## Slide 88: Circuitos Eléctricos

## Slide 89: Ecuaciones de Espacio Estado
x = vector de estado
x‘ = derivada del vector estado con respecto al tiempo
y = vector de salida
u = vector de control
A = matriz de sistema
B = Matriz de entrada
C = Matriz de salida
D = Matriz de alimentación

## Slide 90: Ecuaciones de Espacio Estado

## Slide 91: Ecuaciones de Espacio Estado

## Slide 92: Ecuaciones de Espacio Estado

## Slide 93: Ecuaciones de Espacio Estado
Encuentre la ecuación de espacio estado de la siguiente función:

## Slide 94: Ecuaciones de Espacio Estado
Convierta esta función de transferencia con polinomio en numerador

## Slide 95: Ecuaciones de Espacio Estado
Convierta esta función de transferencia con polinomio en numerador

## Slide 96
FINAL DÍA 2

## Slide 97: Un sistema digital
Pasar del mundo analógico a digital
A veces no nos interesa devolver al mundo digital

## Slide 98: ¿Por qué Analógico? ¿Porqué digital?
La respuesta de los sistemas analógicos depende de la ganancia y los valores de los componentes, el sistema de datos muestreados.
La estabilidad y la respuesta transitoria también dependen de la frecuencia de muestreo
Un sistema analógico tiene que contrarestar su peor enemigo (ruido)
Un sistema digital busca comprimir información, controlar, enviar

## Slide 99: ¿Por qué Analógico? ¿Porqué digital?
La respuesta de los sistemas analógicos depende de la ganancia y los valores de los componentes, el sistema de datos muestreados.
La estabilidad y la respuesta transitoria también dependen de la frecuencia de muestreo
Un sistema analógico tiene que contrarestar su peor enemigo (ruido)
Un sistema digital busca comprimir información, controlar, enviar

## Slide 100: La transformada Z
La idea es utilizar una transformada, que sea suceción en el tiempo y que nos permita realizar mejor una descripción del sistema.
Para un sistema en el tiempo ->
(Función de muestreo ideal)
Obteniendo la transformada de Laplace ->
Si z = e^Ts -> <- Conseguimos la transformada z
Podemos pasar del dominio del tiempo a s, a z o visceversa.

## Slide 101: La transformada Z
F <-> z
Ejemplo: Conseguir la transf. Z de una función rampa
Aplicando Laplace:
Desarrollando el polinomio:
La ecuación se puede convertir en una forma cerrada:

## Slide 102: La transformada Z
Si sustreamos las dos ecuaciones anteriores:
En series geométricas, esta es una progresión que se resume a:
Esto demuestra que:

## Slide 103: La transformada Z de una sucesión
Consideremos las siguientes suceciones:
  Todos los términos 0 menos el primero: x(kT)={1, 0, 0, 0, …}
  Xk = 1 . Esto quiere decir que F(z) = 1 para todo k = 0 en x0
Consideremos ahora que la suceción es x(kT) = {1,1,1,1,1,1,1,1…}
  Todos los términos son 1
  1 + z^-1 + z^-2 + z^-3
  Como es una serie de progresión geométrica: (1/z)^0/(1-1/z) = Z/(1 – z)

## Slide 104: La transformada Z – Tabla de Resumen

## Slide 105: La transformada Z – Teoremas

## Slide 106: La transformada inversa Z
Existen dos maneras de encontrarla
  Fracciones parciales
  Series de potencia ;)
Conviene más, casi siempre, series de potencia (recordar la definición de transf. Z)
Recordar que la transformada viene de una función en el tiempo en instantes muestreados

## Slide 107: La transformada inversa Z – Método de Fracciones Parciales
Si en el método de Laplace el resultado son exponenciales A/(s + a)…
Podemos predecir que la fracción parcial es:
Finalmente podemos dividir por z (para que se parezca a la de Laplace)
  No hay termino z (o s) en la parte superior de la fracción parcial
Ultimo paso será multiplicar por z

## Slide 108: La transformada inversa Z – Método de Fracciones Parciales
Encontrar la transformada inversa de z de:
Dividimos entre z
Desarrollamos la fracción parcial:
Multiplicamos por z:
Verificamos la tabla y completamos:
Si sustituimos k= 0,1,2,3… tenemos

## Slide 109: La transformada inversa Z – Método de Serie de Potencias
Encontrar la transformada inversa de z de:
Desarrollamos el polinomio
Realizamos las siguientes divisiones:
Aplicando Laplace sería:
Y retornando en el tiempo:

## Slide 110: Funciones de Transferencia en Z
Ahora aplicaremos las funciones de transferencia a sistemas muestreados en el tiempo (1 – Sist Continuo, 2 – Sistema muestreado, 3 – muetreado Ent. y Sal.

## Slide 111: Derivación de la función de transferencia de pulso
Supongamos que tenemos esta señal muestreada (fig anterior):
Si tenemos la salida c(t) que depende del controlador g(t)
Podemos transformar esto a:
Sustituimos t = kT
Sustituyendo entonces c(Kt) en la ecuación C(z)…
Sustituyendo para simplificar el termino k – n = m

## Slide 112: Derivación de la función de transferencia de pulso
Limite inferior = m + n. Para m valores en donde n > 0
Por consiguiente g(mT) = 0 y también es 0 para g(t) = 0 en t < 0
Por consiguiente n = 0 es su límite.
Aplicando transformada z tenemos

## Slide 113: Ejemplo de función de transferencia
Encuentre la transformada z de: G1(s) = (s + 2)/(s + 1) con una función de retención de orden cero. Encuentre G(Z) para T = 0.5 seg.
La función general de transferencia queda:
Podemos aplicar transformada z de s como sigue:
Aplicamos transformada z:
Realizando fracciones parciales:
Aplicando transf. Z de s:

## Slide 114: Ejemplo de función de transferencia
Sustituyendo T = 0.5
Sustituyendo finalmente:

## Slide 115
FINAL DÍA 3

## Slide 116: Reducción por Diagrama de Bloques
El objetivo es unir lo aprendido en sus clases de:
  Transformadas de Laplace
  Reducción de bloques
  Transformada z
Para encontrar la función de lazo cerrado que gobierna un computador
Notar que Z[G(s)] es diferente a G(Z) que denota la transformada z

## Slide 117: Reducción por Diagrama de Bloques
Encontrar la reducción de diagrama de bloques del siguiente sistema

## Slide 118: Reducción por Diagrama de Bloques
Obtener la función de transferencia de pulsos (para T = 1)
Resolviendo por fracciones parciales

## Slide 119: Reducción por Diagrama de Bloques
Como T = 1, kT =k
para k = 1,2,3…

## Slide 120: Reducción por Diagrama de Bloques
Resuelva el mismo sistema anterior para adquirir “c(t)” para entrada escalón.
De lo anterior tenemos…
G(z)

## Slide 121: Reducción por Diagrama de Bloques
G(z)
Para una entrada esclón unitario R(z) = z / (z - 1)
C(z) *R(z)
+…
c(0)=0
c(1)=0.368
c(2)=1
c(3)=1.4
c(4)=1.4
c(5)=1.147
c(3)=0.895
c(3)=0.802

## Slide 122: Transformación del Semiplano Izq S a Z
Un sistema es estable si la función de transferencia tiene ubicación en el semiplano izquierdo de s
Del plano s a Z son cálculos basados en el origen
Si… y
Entonces…

## Slide 123: Análisis de Estabilidad
Puntos del plano donde alfa > 0 serán estarán en la región C.
Por consiguiente estos puntos caerán fuera del plano z
Puntos de alfa = 0 caerán en el borte B con magnitud z = 1
Puntos con alfa < 1 caerán en A, dentro del círculo
Las clasificaciones serán
  Inestable para región C
  Marginalmente estable para la región B
  Estable para la región A
    mag(z) < 1
    Criterio de estabilidad de Routh
      z = (r + 1)/(r – 1)

## Slide 124: Análisis de Estabilidad
Analizar el siguiente sistema de tiempo discreto cuya función de transferencia es:
Primeramente resolvemos la transformada z
Aplicando la ecuación característica
1 + G(Z)=0
Tenemos
=0
Resolviendo

## Slide 125: Análisis de Estabilidad
Raices: z = -0.076 y z = -4.876
Como hay una raíz mayor que la unidad, el sistema es inestable
  Generalmente un sistema de segundo orden es estable
  Pero con un muestreador cambia la situación
  Puede volverse inestable bajo una alta ganancia
¿Para que valor de ganancia K será estable?
  0 < K < 4.32

## Slide 126: Análisis de Estabilidad
Se puede hacer el mismo análisis basado en la estabilidad de Rout
Reemplazando z = (r + 1) / (r – 1)
Finalmente si se resuelve tenemos
r2 6.32 -3,584
r1 1.264 0
r0 -3.584
Hay un cambio de signo en la primera columna
  Inestabme
  Fuera el circulo z

## Slide 127: Análisis de Estabilidad
Haga el análisis de estabilidad del
sistema de misil teledirigido
Muestreo a 0.1s
Determine si el sistema es estable en
  K = 20
  K = 100

## Slide 128: Análisis de Estabilidad
Finalmente
Como Ts = 0.1, a = 27, el sistema queda como sigue
Resolviendo el sistema más:
La estabilidad del sistema se resuelve con los polos del denominador
  K = 20… s = 0.12 + 0.78j, estable
  K = 100… s = -0.58 y -4.9, sistema inestable

## Slide 129: Análisis de Estabilidad
Es fácil cuando tenemos sistemas de 2do o 3er orden
Para sistemas de mayor orden usamos el método visto anterior mente
  Routh-Hurwitz
  Otros métodos no estudiados, métodos numérico de Raible o Jury

## Slide 130: Análisis de Estabilidad – Rango de Ts
Determinar el valor de Ts para cual el sistema es estable y el rango inestable del sistema visto anteriormente
Encontramos primero la función de transf.
Y luego su transformada z
Resolviendo para T en el denominador tenemos que:
De z[+1, -1) decrece para 0.2 > T > 0
De z(-1, 10) decrece para inf > T > 0.2
El sistema es estable entonces para una frecuencia de f = 1/T = 5Hz

## Slide 131: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Del método anterior encontramos la relación de ‘s’ con ‘z’ en el plano unitario
Este método es mejor resolverlo con Routh-Hurwitz
  Semiplano izquierdo
Las transformaciones bilineales nos permiten analizar y diseñar en base al plano s con el plano z
Considerando y que su inversa es podemos sustituir G(z) como
Siendo para entonces reemplazando ‘s’ quedaría
Esto es muy complicado así que buscaremos otra solución (más algebráica)

## Slide 132: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Las transformaciones bilineales son de la forma y con inversa
Se buscarán los coeficientes que queden dentro del plano ‘z’ lado izquierdo
Recordar que para sistemas discretos G(s) puede ser estable pero G(z) no lo será
Para estabilidad en el plano ‘s’, si reemplazamos s por ( + j) tenemos
Resolviendo en magnitud tenemos que
Es decir que y que
En fin, para estabilidad de transformaciones bilineales usar:

## Slide 133: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Encontrar la estabilidad del siguiente sistema siendo
Reemplazando
Tenemos
Resolviendo Routh-Hurwitz tenemos
Los cambios de signo denotan el no. De raíces que están presentes en …
… el semiplano derecho, es decir, el sistema es inestable
1.00 -45.00
-19.00 -17.00
-45.89 0
-17.00 0

## Slide 134: Error de Estado Estable
Es difícil llegar a una conclusión debido al muestreador en el medio de la cadena
La posición del muestreador puede cambiar la función de transferencia de lazo abierto
Sistemas analógicos solo hay una función G(s)
Sistemas digitales cambia la conclusión dependiendo del muestreador
  Asumiremos el muestreador justo después de la señal de error
Considerar el sistema con un muestreador de orden cero (zoh)
Asumamos que G(s) = zoh*G1(s)
Asumamos que el error es E*(s) = E(z)

## Slide 135: Error de Estado Estable

## Slide 136: Error de Estado Estable
Todo esto nos lleva a la transformada z
En donde la señal de error de estado estable (discreto) es
Para en donde finalmente
  Se debe evaluar cada condición
    Rampa
    Escalón
    Parábola

## Slide 137: Error de Estado Estable – Escalón Unitario
Para escalón unitario ->
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Kp como
quedando

## Slide 138: Error de Estado Estable – Rampa
Para una función rampa
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Kv como
Llegando a la conclusión que

## Slide 139: Error de Estado Estable – Parábola
Para una función parábola de entrada
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Ka como
Llegando a la conclusión que

## Slide 140: Error de Estado Estable – Resumen
Las ecuaciones de estado estable para parábola, rampa y escalon son equivalentes a las de sistemas analógicos
En sistemas analógicos
  Multiples polos en el origen del plano s reducen el error de estado estable
En sistemas digitales
  Multiples polos en z=1 reducen el error a cero en estado estable
En resumen
  Para s = 0, existe z = 1 dado z = eTs
  Para z = 1
    Escalon: 1 polo y Kp (función escalón) tiende a infinito y el error ‘e’ tiende a 0
    Rampa: 2 polos y Kv tiende a infinito, el error a 0
    Parabpola: 3 polos, tiende a infinito y el error a 0

## Slide 141: Error de Estado Estable
Para la siguiente función de transferencia encuentre el error de estado estable para las entradas parabólica, escalón y rampa.
Incialmente debemos realizar las multiplicación del sistema con un zoh y la planta
Aplicamos la transformada z de G(s)

## Slide 142: Error de Estado Estable
Para la función escalón: Kp = inf, e = 0
Para la función rampa: Kv = 10, e = 1/Kv = 0.1
Para la función parábola: Ka = 0, e =1/Ka = inf
Note que los errores son los mismos para sistema de estado estable en sistemas analógicos pero…
… Debe también revisar el análisis de estabilidad para saber si el sistema es estable.

## Slide 143
FINAL DÍA 4

## Slide 144: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Para encontrar la respuesta de estos sistemas se utilizó (sistemas continuos)
  Lugar de las raíces y el plano s
  Diseño de la ganancia del sistema
Si el lazo cerrado no cumplia se añadía un compensador en cascada
  Elimina el error de inestabilidad
Relación entre respuesta transitoria y el plano s
  Tiempo de ajuste = Lineas verticales en el plano s
  Pico de tiempo constante = Lineas horizontales
  Sobretiros = Lineas radiales
La equivalencia de estas líneas se encuentra en z = esT

## Slide 145: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Las líneas verticales vienen dadas por el tiempo de ajuste constante:
  s = 1 + j
  1 = -4/Ts (constante y estable)
  Si z = eTs obtemenos z = e1TejT = r1ejT
    Círculos concéntricos de radio r1
  Si 1 > 0, r > 1
  Si 1 < 0, r < 1
  Para cuando es estable…
    e-4/(Ts/T) ó
    Ts/T = -4 Ln(r)

## Slide 146: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Las líneas horizontales vienen dadas por el pico de tiempo constante:
  s =  + 1j
  1 = /Tp (constante y estable)
  Si z = eTs obtemenos z = eTe1jT = eTe1T
    Líneas radiales de angulo 1
  Si 1 < 0, está dentro del círculo unitario
  Si 1 > 0, está fuera del círculo unitario
  Para cuando es estable…
    1T = 1 = /(Tp/T)

## Slide 147: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Mapeando las líneas radiales del plano s sobre z (relación de sobretiro):
  Tiene la siguiente relación:
  Si… s =  + j = j
  Transformando al plano z será
    j

## Slide 148: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Se usa lugar de las raíces (LDR)
Se pueden utilizar las mismas reglas que s para z en LDR
  Buscar dentro del plano z en vez de solo el lado izq
  Buscar intersección del plano s con z = 1
Determine la estabilidad del sistema

## Slide 149: Diseño de Ganancia en el Plano Z
G = tf([1 1],[1 -1.5 0.5]
rlocus(G)
zgrid
axis equal
Revisando el circulo z
  Intersección z con s @ 160
  K = 0.5 y K > 0

## Slide 150: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Pasos para el diseño de ganancia:
  Siempre se usan los mismos procedimientos del plano s pero…
  Se superpone el plano z para encontrar  buscando la intersección de z y s
  Evaluar la ganancia en este punto
  Dibujar una línea radial donde el LDR intersecta la curva
  Medir el ángulo

## Slide 151: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Para el sistema anterior encuentre el valor de ganancia K para cual  = 0.7
  Buscar el lugar de las raíces
  Superponer la grafíca
  Dibujar una línea radial del amortiguamiento …
  … y la intersección de la LDR
  Medir el ángulo
  Buscar  + j @  = 0.7
    0.719 + 0.215j
  Calcular K
    K = 0.0627
  Probar el sistema a escalón a ver si es estable!

## Slide 152: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Aplicando entonces una función escalón al sistema tenemos que:
  Probar el sistema a escalón a ver si es estable!

## Slide 153: Compensación en Cascada via Plano s
Analizamos el sistema desde z y ajustando la ganacia (compensador digital)
En vez de seguir en el plano z
  Iniciamos en el plano s y
  luego pasamos a la implementación digital
  Parecido a las transformaciones bilineales (estabilidad)
Necesitamos una transformación bilineal para pasar de un compensador continuo a digital
  La transformación bilineal no cumple (en el sentido de preservar instantes)
  Transformada de Tustin
  y su inversa

## Slide 154: Compensación en Cascada via Plano s
Analizamos el sistema desde z y ajustando la ganacia (compensador digital)
En vez de seguir en el plano z
  Iniciamos en el plano s y
  luego pasamos a la implementación digital
  Parecido a las transformaciones bilineales (estabilidad)
Necesitamos una transformación bilineal para pasar de un compensador continuo a digital
  La transformación bilineal no cumple (en el sentido de preservar instantes)
  Transformada de Tustin
  y su inversa

## Slide 155: Compensación en Cascada via Plano s
Transformada de Tustin
y su inversa
A pequeños intervalos de T el compesador digital se comporta como uno analógico
A intervalos grandes no cumple
Conclusión:
  El valor de T debe estar entre 0.15/0db a 0.5/0db que es la frecuencia a 0db de la planta
    Astron y Witternmark

## Slide 156: Compensación en Cascada via Plano s
  1 - La intuición sería la siguiente:
    Si tenemos que el sistema lo podemos discretizar como
    Siendo
    Entonces podemos decir que
    Para también tener que al momento de realizar el muestreo tenemos un z.o.h
    Y podemos discretizar este retenedor como :
  2 - El análisis de estabilidad sería el siguiente:
    Relación entre dominio ‘s’ y ‘z’
    S y z serán estables si
      Semiplano izquierdo y dentro del circulo unitario respectivamente
    S y z serán críticamente estables si
      Sobre el ej wj o |z|=1
    S y z serán inestables si se presentan en
      Semiplano derecho y fuera del círculo unitario

## Slide 157: Compensación en Cascada via Plano s
3 – Lugar de las raices
  Si se tiene el controlador
  T = 1s y
  Conseguimos
  Polos = [1 0.3678], ceros = [0]
  Encontramos el límite de K para que el sistema sea estable

## Slide 158: Compensación en Cascada via Plano s
Para el sistema digital de la figura siguiente
donde diseñe un compensador Gc(z) de la figura inferior que operará con un sobretiro de 20% y un tiempo de ajuste de 1.1s
Crear el diseño en s y luego …
… transformar el compensador a z
Respuesta: Gc = 1977(s+6)/(s+29.1)
Sacando la ecuación de la planta G = Gc(s)Gp(s) y aplicando en Matlab
  [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G)
  Wcp = 0db = 5.77
Aplicando El teorema de Astron y Witternmark
  0.15/0db = T a 0.5/0db = T Tenemos que los tiempos rondan de
    T = 0.0026s a T = 0.086s

## Slide 159: Compensación en Cascada via Plano s
Wcp = 0db = 5.77
Aplicando El teorema de Astron y Witternmark
  0.15/0db = T a 0.5/0db = T Tenemos que los tiempos rondan de
    T = 0.0026s a T = 0.086s
Usando la Transformada de Tustin en Gc(s)
Tenemos a T = 0.01s (tiempo de muestreo escogido)
Si le aplicamos una ecuación de orden 0 de retención a la planta tenemos
Graficando a una respuesta impulso tenemos

## Slide 160: Compensación en Cascada via Plano s
Graficando a una respuesta impulso tenemos

## Slide 161: Compensación en Cascada via Plano s
En Matlab sería

## Slide 162: Implementación del compensador digital
Para implementar un método numérico para encontrar el compensador…
  Definimos x*(t) cuya transformada es X(z).
  Consideramos un compensador Gc(z)
  Multiplicando en cruz
  )
  Resolviendo para el mayor término tenemos
    )
  Dividendo por los coeficientes de X(z)
    )
  Aplicando transformada inversa:

## Slide 163: Implementación del compensador digital
Si observamos tenemos que esta ecuación tiene valores presentes, pasados, un tiempo y dos tiempos después
Como el compensador no debe de depender de valores futuros a3 = 0
  Se concluye que el numerador de la función de transferencia del compensador debe ser de orden menor al denominador
Asumiendo que a3 no es cero
Implementación de bloque

## Slide 164: Implementación del compensador digital
Implemente un compensador digital para:
Resolver y despejar
Resolver para la potencia mayor de z
Resolver para X(z)

## Slide 165
FINAL DÍA 5

## Slide 166: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
Motivación
  En tiempo discreto el controlador PID es el más popular.
  Se utiliza para casi cualquier aplicación
    Robótica
    Variadores de Frecuencia
    Es un controlador general
  Fácil de codificar, depurar y entender.

## Slide 167: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Características:
    Tiempo de respuesta mejor al de tiempo continuo
    Tiempo de subida más rápido al de tiempo continuo
  ¿Qué necesitamos hacer?
    Verificar estabilidad en tiempo continuo del controlador pero luego de cambiar al domino de z
    Usamos directamente las señales de entrada del controlador digital.
    Tratamos estas señales en el microprocesador/microcontrolador
    Finalmente convertimos los resultados del controlador en una señal analógica para aplicar al element final.
  sys = tf([1 5 5],[1 1.65 5 6.5 2]);
  step(sys)
  S = stepinfo(sys)

## Slide 168: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Ejemplo:
    Para controlar el sistema, este debe recibir entradas del sistema y enviarlas al actuador, el cual afecta la acción de control.
    En la mayoria de las aplicaciones la planta y el actuator son analógicos.
    Se debe traducir del sistema analogico a digital por un ADC
    Se debe traducer de digital a analógico utilizando un DAC.
    Se necesita un sensor para monitorear la variable de retroalimentación del sistema.
    El sistema puede tener diferentes variables de entrada y controles de entrada,
    El sistema incluso puede tener un loop interno con un control digital o analógico.

## Slide 169: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usualmente se implementan en: Derivada
    MCUs
    DSPs Derivada hacia atrás
    FPGAs
Las aproximaciones de derivadas de primer orden se hacen por “backward finite differences”
  La parte integral se realiza en tiempo discreto de la siguiente manera
  La parte derivativa se aproxima de la siguiente manera
  Un algoritmo rápido para implementar el PID en un MCU en tiempo discreto se obtiene
    Diferenciando la ecuación del controlador u(tk)
    Resolviendo por definiciones numéricas las derivadas de primer y segundo orden se obtiene…

## Slide 170: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  …
  En donde
  Pseudocódigo…………………………..->
  Este valor de salida “output” se pasa del controlador al element por medio de un DAC
  El setpoint es el valor de ajuste del controlador
  En este caso “wait(dt)” no es apropiado pues no es preciso a la hora de tomar muestras

## Slide 171: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  En otras palabras…

## Slide 172: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  En otras palabras… la parte derivativa

## Slide 173: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usando la “velocity form” para encontrar el PID discreto
    Encontrar delta p = p(k) – p(k – 1). El termino derivativo es el aproximado de la segunda derivada

## Slide 174: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usando la “velocity form” para encontrar el PID discreto
    Encontrar delta p = p(k) – p(k – 1). El termino derivativo es el aproximado de la segunda derivada

## Slide 175: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
4 – Diseño del PID
  Tiempo continuo
  Laplace
  Función de Transferencia de lazo cerrado
  La ecuación característica:
  El error de la ecuación puede representarse como:
  En tiempo discreto debe ser
  Que es equivalente a:

## Slide 176: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
4 – Diseño del PID
  Así el operador de Laplace puede aproximarse a:
  Reemplazando la ecuación superior tenemos en
  De manear simplificada se puede escribir
  Aplicando la regla de Tustin para estabilidad tenemos…
  … que es sustituida en la ecuación característica

## Slide 177: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
Ejemplo: Encontrar el controlador PID siendo la planta:
Reemplazamos en
Usando la regla de Tustin:
Y en tiempo discreto el controlador es:

## Slide 178: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
num=[20];
den=conv([1 0 0],[1 5]);
Ts=0.1;
ncomp=0.8*[1 1];
dcomp=[0.0625 1];
[nol,dol]=series(ncomp,dcomp,num,den);
[ncl,dcl]=cloop(nol,dol);
[numd,dend]=c2dm(num,den,Ts,'zoh');
[ncomd,dcomd]=c2dm(ncomp,dcomp,Ts,'tustin');
printsys(num,den,'s')
printsys(num,den,'z')
printsys(ncomp,dcomp,'z')
[nold,dold]=series(ncomd,dcomd,numd,dend);
[nold,dold]=cloop(nold,dold);
[nold,dold]=series(ncomd,dcomd,numd,dend);
[ncld,dcld]=cloop(nold,dold);
subplot(211),step(ncl,dcl);
subplot(212),dstep(ncld,dcld);

## Slide 179
FINAL DÍA 6

## Slide 180: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
El modelo de espacio estado en ambos sistemas (continuo y discreto)

## Slide 181: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 182: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 183: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
El modelo de espacio estado para filtro kalman

## Slide 184: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 185: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 186: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 187: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 188: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 189: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
Aplicación del Filtro Kalman (Algoritmo)

## Slide 190: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
Este no es el único tipo de filtro Kalman
  Sistemas Lineales
    Filtro Kalman
  Sistemas no lineales
    Filtro Kalman Extendido
    Filtro Kalman Híbrido
    Unscent Kalman
Aplicaciones más comunes
  Tracking
    Dead Reckoning
  Predicciones de series de tiempo
  Fusión de Sensores

## Slide 191: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% PARCIAL : II - 50% %
% NOMBRE : RANGEL ALVARADO %
% CÉDULA : 08-734-1444 %
% FECHA : 08.JUL.12 %
% MATERIA : TÓPICOS ESPECIALES DE ROBÓTICA MÓVIL %
% PROFESOR: DR. RONY CABALLERO %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% BREVE LEYENDA %
% %
% PHI -> matriz de transición %
% GAMMA -> matriz de entrada %
% LAMBDA -> matriz de perturbación %
% Ck | H -> matriz de salida %
% Dp -> matriz de prealimentación %
% u -> vector de entrada %
% L | d -> vector de perturbación %
% w -> ruido blanco de proceso %
% v | n -> ruido blanco de medición %

## Slide 192: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% I -> matriz identidad %
% T -> Período de muestreo %
% P -> covarianza %
% y -> vector de salida sin perturbación %
% z -> vector de salida con perturbación %
% ^ %
% x -> predicción del siguiente estado %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% MODELO DISCRETO: %
% x(k + 1) = PHI(k)*x(k) + GAMMA(k)*u(k) + LAMBDA*w(k) %
% z(k) = y(k) + n(k) %
% = C(k)*x(k) + Dp(k)u(k) + n(k) %
% %
% MODELO EN VARIABLES DE ESTADO: %
% . %
% x = A*x + B*u + w %
% y = C*x + D*u + v %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## Slide 193: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% ANTES DE INICIAR EL ALGORITMO %
% PHI = e^aT %
% = I + A*T + A^2*T^2/2! + A^3*T^3/3! + ... + A^n*T^n/n! %
% GAMMA = integral(e^at, t, 0, T) %
% = I*T + A*(T^2/2) + (A^2/2!)*(T^3/3) + ... %
% + (A^(n-1)/(n-1)!)*(T^n/n) %
% LAMBDA = L, es un vector [m, 1] %
% %
% ALGORITMO DE KALMAN: %
% 1 - Establecer condiciones iniciales para xh, Ph %
% xh es de dimensión [1 m] %
% Ph es de dimensión [m m] %
% ^ %
% xh = [ 0, 0] (por ejemplo) %
% Ph = [1 0; 0 1] (por ejemplo) %
% 2 - Calcular la ganancia de Kalman %
% K[k] = P[k/k-1]*[H*P[k/k-1]*H' + R]^-1 %
% 3 - Actualizar estimación del vector de estado con las mediciones z(k) %
% ^ ^ %
% x[k/k-1] = PHI*x[k-1] + GAMMA*u[k-1] %

## Slide 194: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Datos ingresados por el estudiante para ejecutar el filtro
T = 0.05; % Período de muestreo
A = [-2, 1; -1, -2]; % Matriz de sistema
B = [0; 1]; % Matriz de entrada
L = [1; -1]; % Matriz de error
H = [1, 0]; % Matriz de salida
I = eye(2,2); % Matriz identidad
% Ruido en el sistema
Q = 0.090; % ruido de proceso
R = 0.05; % ruido de medición
% Condiciones Iniciales del Sistema (para simular)
t = 0:T:10; % vector de tiempo
u = cos(t); % vector de enrada
x0 = [0; 0]; % estado inicial
x = x0; % estado inicial
y = H*x0; % estado inicial
% Conjetura de condiciones iniciales para el filtro de Kalman
xh = [0.5;-0.5]; % xh(0)
Ph = eye(2,2); % P0

## Slide 195: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Simulacion
% Cálculo de variables de tiempo discreto
PHI = (I + A*T + ... % Matriz de transición
A^2*T^2/factorial(2) + ...
A^3*T^3/factorial(3) + A^4*T^4/factorial(4) + ...
A^5*T^5/factorial(5) + A^6*T^6/factorial(6));
N = (I*T + ... % Integral de la serie de Taylor
A*(T^2/2) + (A^2/factorial(2))*(T^3/3) + ...
(A^3/factorial(3))*(T^4/4) + (A^4/factorial(4))*(T^5/5) + ...
(A^5/factorial(5))*(T^6/6) + (A^6/factorial(6))*(T^7/7));
GAMMA = N*B; % Matriz de Entrada
LAMBDA = N*L; % Matriz de Ruido
% Matrices de almacenamiento de estimados y covarianzas
% Llenamos las matrices de ceros de dimension 1 x longitud_de_vector_tiempo
% Predictivos
xh1 = zeros(1, length(t));
xh2 = zeros(1, length(t));

## Slide 196: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Covarianza
Ph1 = zeros(1, length(t));
Ph2 = zeros(1, length(t));
% Estados Iniciales guardados
xh1(1) = xh(1);
xh2(1) = xh(2);
Ph1(1) = Ph(1);
Ph2(1) = Ph(2);
for k = 1:length(t) - 1
v = sqrt(Q)*randn; % ruido blanco de proceso
w = sqrt(R)*randn; % ruido blanco de medición
% sistema
x(:,k + 1) = PHI*x(:,k) + GAMMA*u(k) + LAMBDA*v; % ecuación discreta
y(k + 1) = H*x(:,k + 1) + w; % salida
% Actualización de la medición en tiempo discreto
Kgain = Ph*H'*(H*Ph*H' + R)^-1; % ganancia de kalman
xh = xh + Kgain*(y(k) - H*xh); % predicción de la medición
Ph = (I - Kgain*H)*Ph; % actualización de error covarianza

## Slide 197: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Actualización en tiempo discreto
xh = PHI*xh + GAMMA*u(k); % proyectar el estado siguiente
Ph = PHI*Ph*PHI' + LAMBDA*Q*LAMBDA'; % proyectar error de covarianza
% Almacenamiento para gráfico posterior
xh1(k + 1) = xh(1); % señal filtrada Xh1
xh2(k + 1) = xh(2); % señal filtrada Xh2
Ph1(k + 1) = Ph(1); % señal de covarianza Ph1 en Xh1
Ph2(k + 1) = Ph(2); % señal de covarianza Ph2 en Xh2
end
% Parte I.
% Entonces grafique y compare la salida filtrada (y = X1) proveniente del
% filtro Kalman con la real.
% Tratamos estos datos como figura - Graficar Salida filtrada
figure('name', 'RANGEL ALVARADO - 8-734-1444 - Y vs X');
set(0,'DefaultAxesColorOrder', ... % Ajustamos colores Red, Cyan, Blue
[1 0 0; 0 1 1;0 0 1 ]);
plot(t, y(1,:), t, xh1, t, x(1,:)); % y(t) vs xh(1,t), x(1, t)
xlabel('Time (secs)'); % Etiqueta eje X
ylabel('Xn, Yn'); % Etiqueta eje Y
title('Y(t) vs [Xh(t), X(t)]'); % Título de la figura 1

## Slide 198: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
legend('y(t) - salida con error', ...% Leyenda de la figura 1
'xh(1,t) - pronóstico variable 1',...
'x (1,t) - variable real');
% Parte II.
% Grafique los elementos de la matriz de covarianza de estimación en
% función del tiempo.
% Tratamos estos datos como figura - Graficar Covarianza
figure('name', 'RANGEL ALVARADO - 8-734-1444 - P vs t');
set(0,'DefaultAxesColorOrder', ...
[1 0 0; 0 0 1 ]); % Ajustamos colores Red, Cyan, Blue
plot(t, Ph1, t, Ph2); % Ph(1,t) vs Ph(2,t)
xlabel('Time (secs)'); % Etiqueta eje X
ylabel('Salida de Covarianza'); % Etiqueta eje Y
title('P (Covarianza) vs t'); % Título del gráfico 2
legend('Ph(1,t) - elem. 1 de matriz covarianza',...% Leyenda de la figura 1
'Ph(2,t) - elem. 2 de matriz covarianza');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## Slide 199: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 200
FINAL DÍA 7