## Slide 1: SISTEMA DE CONTROL DIGITAL
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teorica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  Realizar el laboratorio a entregar el día de entrega equivale a entregar 1 semana después
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completer lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
Si la siguiente materia es pre-requisito de esta y necesita su nota que está SN, entonces termine el proyecto final y preséntelo.
  No se puede pedir parcialmente una nota para matricular la siguiente.
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Introducción a los sistemas de control digital
Establecer diferencias de sistemas discretos
Muestreo y retención
Sistemas Discretos en el tiempo de lazo abierto
Sistemas de Lazo Cerrado
Sistema de respuesta característica en el tiempo
Analisis de estabilidad
Diseño de controladores
Estimación de estados
Control Óptimo Lineal Cuadrático
Transformación de filtros analógicos
Estructura de Filtro Digital
Implementación de Filtro Digital
Efectos Finitos

## Slide 8: Objetivos
Establecer intuición de sistemas de control
Llevar los sistemas de control a la práctica
Recursos
  Github: https://github.com/ulatinaedupa/DigitalControl
  Curso basado en National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) – Digital Control
  Curso basado en K. Ogata en Discrete-Time Control Systems
  Cualquier libro de Control de Tiempo Discreto

## Slide 9: Proyecto Final – Un Sistema de Control Digital con Raspberry Pi
USAR ARDUINO = -1000%
Software de Control Digital = 45%
Manual de Uso (corto) = 10%
  Impresión
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Diagrama de Bloques de Control = 15%
Ecuaciones de Control = 10%
Circuito Esquemático = 10%
  Altium o equivalente
Informe Final y defensa = 10%
  Formato IEEE no más de 5 páginas = 5%
  Defensa al grupo = 5%

## Slide 10: Introducción
Un sistema de control digital puede verse de diferentes perspectivas:
  El algoritmo de control
  El programa de computador
  Conversión del mundo analógico al mundo digital
  Desempeño del sistema
Pero lo más importante es el período de muestreo!!!
Algoritmo de control:
  Implementado por una computadora digital
  La señal de error es discretizada, alimentada al computador por medio de un convertidor A/D
  La señal del controlador es discreta y se envía a la planta luego de pasar por un D/A

## Slide 11: Introducción
El bloque inferior describe nuestro esquema digital
e(t) o la señal de error es muestreada a intervalos T
  El muestreo es el proceso en el cual una señal de tiempo continuo es convertida a tiempo discreto
  Este paso se necesita porque el sistema es digital!

## Slide 12: Introducción
La figura inferior muestra un filtro FIR (Finite Impulse Response)
  (a) diagrama de bloques básico
  (b) ilustración de la función a intervalos T y p como la duración de muestreo.

## Slide 13: Introducción
Inicialmente los sistemas analógicos no tenían un dispositivo digital.
  No se podía muestrear
  Luego pudimos tener sistemas que se mostraban codificados en digital (muestreados)
  Los sistemas más prácticos contienen tanto componenetes analógicos como digitales.
Ventajas de tener un controlador digital:
  Probabilidad de precisión o el “drift” pueden ser eliminados
  Fácil de implementar algoritmos sofisticados
  Fácil inclusión de sistemas y funciones no lineales
  Reconfiguración del controlador

## Slide 14: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Uno esperaría que un sistema digital se comporte como uno continuo si el período T es pequeño
  Cierto bajo ciertas asumsiones
  Podemos conseguir el sistema de tiempo (leyes de control)
  Luego podemos escribir ecuaciones diferenciales aproximando derivadas por restas e integraciones por sumas
  POR OTRO LADO!!!
    El sobreimpulso, tiempo de ajuste y otros parámetros serán más prolongados que los de control continuo

## Slide 15: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Ejemplo: Controlador PD
  k = instantes de tiempo
  T = tiempo de muestreo (período)

## Slide 16: Introducción – Enfoque sencillo de Control Digital
Aliasing
  Los sistemas lineales estables tienen salida estable
    A una entrada sinusoidal a una frecuencia f, tienen la misma salida a la misma frecuencia
    Los sistemas digitales tienen este problema pues crea esta salida y nuevas frecuencias
  Es el efecto de muestreo que causa diferentes señales ser no distinguidas
  El efecto es que la señal reconstrudida no se parece a la original
  El sistema final se deteriora (no tiene uan respuesta apropiada)

## Slide 17: Introducción – Sistemas Inherentemente Muestreados
El muestreo ocurre debido a varios casos
  Debido a que a veces es transmitido a pulsos
  O a la naturaleza de la señal
En un radar: La información es obtenida cada revolución
Sistemas Económicos: Los procesos contables son atados a calendarios
  La información se almacena en perídos diaros, semanales… anuales, etc.
Sistemas Biológicos: La información ocurre por medio de eventos del sistema nervioso
  Son inherentemente muestreados

## Slide 18: Introducción – ¿Comó se llego a esto?
Teorema de Muestreo
  Todas las computadoras operan en tiempo discreto
  Se debe conocer la condición del cual la señal puede muestrearse
  Nyquist experimentó el problema, Shannon dio la solución completa
Ecuaciones diferenciales y análisis numérico
  La data muestreada se relaciona con análisis numérico
  Las ecuaciones de tiempo continuo se llevan a diferenciales y de tiempo discreto
    Integrales -> sumas; Derivadas -> restas
Metodos de Transformadas
  La transformada Z se usa para llevar de tiempo continuo a discreto.
Teoría de Espacio Estado
  Desarrollada en 1950
  Representación de modelos en tiempo discreto

## Slide 19: Representación de Sistemas Discretos
Como se mencionó anteriormente se representan los sistemas por medio de diferencias
1 - Aproximación por métodos numéricos
1.1 – Aproximación por diferencia hacia atrás
  Primer Orden
  Segundo Orden

## Slide 20: Representación de Sistemas Discretos
Como se mencionó anteriormente se representan los sistemas por medio de diferencias
1 - Aproximación por métodos numéricos
1.1 – Aproximación por diferencia hacia adelante
  Primer Orden
  Segundo Orden

## Slide 21: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
El método integración numérica depende de la aproximación de la señal instantánea.
  Puede verse que el área bajo la curva se puede aproximar por áreas de rectángulos.

## Slide 22: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
Así

## Slide 23: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
  Simplemente es mezclar el valor pasado de la señal y…
  El valor actual de la señal

## Slide 24: Representación de Sistemas Discretos
1.2 – Aproximación por Integración numérica
  En integración rectangular aproximamos al borde superior
  La relación recursoiva de integración rectangular sería
  Integración por trapecios o polinomios no es contemplado aquí

## Slide 25: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo: Considerando un controlador PID
u(t) = salida del controlador
e(t) = señal de error
Considerar t = NT.
Encontrar u(NT)

## Slide 26: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo: Considerando un controlador PID
u(t) = salida del controlador
e(t) = señal de error
Considerar t = NT.
Encontrar u((N – 1)T)

## Slide 27: Representación de Sistemas Discretos
Tenemos entonces la diferencia de la actual y la anterior

## Slide 28: Representación de Sistemas Discretos
1.3 Representación por Ecuaciones Diferenciales
  La representación general de un sistema de “n” orden LTI es:
y = salida del sistema
u = la entrada del sistema
m >= n

## Slide 29: Representación de Sistemas Discretos
Ejemplo 2: Si representaramos el resultado de PID a este problema de diferencias
Remplazando N = k + 1
Podemos decir que n = 1 y m = 2, el sistema es no casual, pero por usar intetración rectangular hacia atrás y diferenciación hacia atrás el sistema se vuelve casual
No casual = la salida depende del estado actual, el anterior y el futuro
Casual = la salida depende del estado actual y el pasado

## Slide 30: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
La operación de muestreo en data muestreada en sistemas digitales se usa para
  Modelar el circuito de muestreo y retención
  Ó el hecho de la señal codificada
Si la señal viene de un S/H y A/D involucra:
  Retardos
  Muestreo de tiempo finito
  Errores de quantización
Si la señal viene de data digital codificada sería más simple
Técnicas populares son:
  Muestreo a intervalos o muestreo de multiple frecuencia

## Slide 31: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Muestreador de Ancho de Pulso Finito
En general el muestreador convierte señal continua a una modulada por pulso en digital
  Pulse Amplitude Modulation (PAM)
p = duración del pulso
T = período de muestreo
u(t) = función escalón
A t >= 0 podemos decir:

## Slide 32: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Muestreador de Ancho de Pulso Finito
a) Representación Simbólica
b) Diagrama de Bloques
c) Operación

## Slide 33: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Como p(t) es una función periódica se puede representar en serie de Fourier
Como p(t) = 1 para 0 <= t <= p y 0 para el restod el período

## Slide 34: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Cn puede ser reordenado como:
Así f*p(t) es períodica y escrita como:

## Slide 35: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
Usando el teorema de corrimiento complejo:
Y como n es de –inf a +inf, la ecuación se puede escribir
Donde

## Slide 36: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
La ecuación anterior dice en resumen que als frecuencias de entrada están presentes a la salida del meustreador y multiplicadas por el factor p/T.
Para n =! 0 Cn es complejo y cuya magnitud es:
La operación de muestreo retiene la fundamental y sus armónicos
Teorema de Muestreo de Shannon: “Si la señal no contiene una frecuencia mayor a la fundamental es completamente caracterizable separándola en instantes de tiempo por T = n/wc segundos wc en rad/s”

## Slide 37: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Características del dominio de la frecuencia
La frecuencia de muestreo debe ser mayor que la frecuencia de Nyquist la cual es el doble de la frecuencia de la señal a muestrear para evitar aliasing
Si la señal se muestrea a fs < 2f nos dará un aliasing.
  Frecuencia de Aliasing
  Periodo de aliasing
Si f = 2fs se llama folding
  ws/2 = frecuencia de folding
  wc = frecuencia de nyquist
Muestreso bajo tienen efectos adversos en lazos cerrados y siempre se deben elegir frecuencia de muestreos más arriba de la teórica mínima

## Slide 38: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
La función de Laplace se puede escribir como:
Si la duración p es menor al período T la constante de la señal f(t) puede ser aproximada a una rectangular y la duración p es insignificante

## Slide 39: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
Podemos representar f*p(t) como serie infinita
Tomar la transformada de Laplace como:
Siendo p muy pequeño tenemos solo los dos primeros términos como:

## Slide 40: Modelado Matemático del Proceso de Muestreo
Aproximación flat-top a muestreador de pulso finito
En el dominio del tiempo:
(t) representa una función impulso, se puede ver como un modulador ideal en serie con un atenuador, lo que nos lleva al muestreador ideal
Recordar que la salida siempre viene acompañada del circuito de retención

## Slide 41: Reconstrucción de Datos
La mayoría de los sistemas analógicos tienen procesos controlados por entradas analógicas
Las salidas del controlador digital deben convertirse en analógicas antes de aplicarse al sistema
Otra manera de verlo es que necesitamos remover componentes de alta frecuencia antes de aplicar a los dispositivos analógicos.
  Normalmente se usa un filtro paso bajo
La retención es el proceso más común de reconstrucción, simple y de bajo costo. Puede ser formulada:
  Dada un sinumero de señales y siendo f(t), t > 0
  Debe ser reconstruida en esta misma secuencia

## Slide 42: Reconstrucción de Datos
Se forma por interpolación debido a la información disponible
Supongase f(t) y los instantes kT y (k + 1)T van a estimarse
Y que poseemos los instantes (k - 1)T, (k – 2)T… por expansión de potencias tenemos

## Slide 43: Reconstrucción de Datos
Como la única información disponible es la magnitud e instantes, la derivada de f(t) se debe interpretar por valores de f(kT)

## Slide 44: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  A mayor orden de las derivadas mayor es el número de impulsos requeridos
  Como el tiempo de retardo degrada la estabilidad de control (problemas de estabilidad serios)
  El circuito de muestreo requiere circuitería mas costosa
  Se debe solo considerar el primer término de la serie de potencias
    Se le conoce como Z.O.H. o Zero Order Hold
  En resumen, mantiene el valor actual hasta que actualiza a nuevo valor

## Slide 45: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  La precisión del ZOH depende de la frecuencia de muestreo. A T -> 0 se comporta casi como señal continua
  La respuesta impulso del ZOH es

## Slide 46: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  Como el perído es una sección de 2pi ó T = 2*/ws
  Magnitud Fase

## Slide 47: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  El signo de cambia cada -pi/2 de signo y es discontinua a –pi/2

## Slide 48: Reconstrucción de Datos
Retenedor de orden Cero
  Posee frecuencia de corte wc = ws/2, magnitud de 0.636
Retenedor de Primer Orden
  Cuando los dos primeros términos de la serie de potencia se extrapolan el dispositivo es un FOH
  La respuesta impulso se da aplicándole un pulso unitario a t = 0
  Como f(T) = 0 y f(0) = 1

## Slide 49: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  f(t) = 0 para t >= 2T
  Si combinamos las 3 regiones tenemos que el FOH será

## Slide 50: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  0 <= t < T, solo el primer término produce valores que no son 0
  T <= t < 2T, los primeros dos términos producen un resultado
  Todos los otros términos dan valores 0
  Función de transferencia

## Slide 51: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden
  Respuesta en frecuencia
  Magnitud Fase

## Slide 52: Reconstrucción de Datos
Retenedor de Primer Orden

## Slide 53
FINAL DÍA 1

## Slide 54: Transformada Z - Introducción
La transformada z es una herramienta para:
  Análisis y síntesis de sistemas discretos de control
  Similar a la transformada de Laplace para sistemas de tiempo continuo
En sistemas lineales discretos, la salida a una entrada dada es un sistema de ecuaciones diferenciales
  Con la transformada z esta se vuelve algebráica (como en t.c. con Laplace)
  El objetivo es:
    Definir la transformada z
    Teoremas básicos
    Resolver ecuaciones diferenciales con la transformada z

## Slide 55: Transformada Z - Señales de Tiempo Discreto
Se dan en base al muestreo de señales continuas
  La señal muestreada es x(0), x(T), x(2T), …
  T = tiempo de muestreo
  kT = tiempo de muestreo a k períodos (la secuencia)
x(0), x(1), x(2), x(3), … para T = 1s

## Slide 56: Transformada Z
Método para trabajo de sistemas discretos
Considerar z como función del tiempo x(t)
Considerar x(t) pero solo los valores muestreados x(0), x(T), x(2T), …
  La transformada z es aquella donde t >= 0 para secuencias x(kT)
  (2.1)
    Asumimos x(t) = 0 para t < 0
    O lo mismo x(k) = 0 para k < 0
La transformada z, X(z)
  para x(t), se da con T implícitamente
  Para secuencias x(k), no se vuelve con T explicitamente
La transformada z para x(t) en donde  > t > - o x(k) donde k = 0,1,  2,…   es:
  (2.2)

## Slide 57: Transformada Z
A la ecuación 2.1 -> Transformada z de un solo lado
A la ecuación 2.2 -> Transformada z de doble lado
AMBAS son series de potencia de .
Para todos los casos, consideraremos la transformada z de un solo lado
La serie infinita de converge fuera del círculo |z| = R
  R = radio de convergencia absoluto
La expansión de la ecuación 2.1 nos da
(2.3)
  Ecuación de una función x(t) en dominio z
  x(kT) = cuando ocurren las amplitudes a instantes de x(t)
La inversa se puede conseguir
  Division directa
  Métodos computacionales
  Fracciones parciales
  Método de integral inversa

## Slide 58: Transformada Z - … de funciones elementales
Hablamos de que la transformada z ofrece discontinuidad a t = 0
  Asumir x(0) = x(0+) y Discontinuidad entre [x(0-) + x(0+]/2
Función escalon unitario
Entonces aplicando lo aprendido de transformada z para x(t)
La serie converge en |z| > 1. Escrita en notación k será

## Slide 59: Transformada Z - … de funciones elementales
Función rampa
Notar que x(kT) = kT para k = 0,1,2,… y aplicando Transf. z

## Slide 60: Transformada Z - … de funciones elementales
Función polinomial
Aaplicando Transf. z

## Slide 61: Transformada Z - … de funciones elementales
Función exponencial
Como
Aaplicando Transf. z

## Slide 62: Transformada Z - … de funciones elementales
Función Sinusoidal
Como:
Tenemos
Aaplicando Transf. z

## Slide 63: Transformada Z - … de funciones elementales
Ejemplo - Obtenga la transformada z de:
Convertimos X(s) a x(t) por medio de fracciones parciales:
  Multiplicamos la ecuación en ambos extremos por s y nos queda
  Evaluamos para s = 0 y tenemos A = 1
  Tomamos nuevamente la ecuación y multiplicamos ambos extremos por s+1,
  Evaluamos para s = -1 y tenemos B = -1
  Aplicamos transformada inversa de Laplace = x(t)
  Aplicamos transformada z para x(t) y tenemos
  Finalmente multiplicando todo tenemos

## Slide 64: Transformadas Z X(s)->x(t)->x(kT)->X(z)

## Slide 65: Transformada Z – Propiedades Importantes
Multiplicación por una constante. Si X(z) es la transformada z de x(t), entonces:
  Z[ax(t)] = aZ[x(t)]
Linearidad de la Transformada z. Si f(k) y g(k) son transformables y  y  escalares:
  x(k) = f(k) + g(k) tiene transformada X(z) = F(z) + G(z)
Multiplicación por . Si X(z) es la transformada de x(k). La transformada de es:
  X(z) = X()
Teorema de traslación: Si x(t) = 0 para t < 0 y x(t) tiene transformada X(z), entonces:
  Traslación a izquierda -> Z[x(t – nT)] =
  Traslación a la derecha -> Z[x(t + nT)] =
  Similarmente -> Z[x(k + n)] =

## Slide 66: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Encontrar la transformada z de la función escalón que está atrasada 1 período de tiempo y luego encontrar la misma tranformada a 4 períodos de tiempo
  =
Ejemplo: Obtener la transformada z de

## Slide 67: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Considerando la función y(k), en la cual es la suma de x(k), k = 0,1,2,…k.
En donde y(k) = 0 para k < 0. Obtener Y(z)
para k = 0,1,2,…

## Slide 68: Transformada Z – Propiedades Importantes
Teorema de Traslación complejo: Si x(t) tiene transformada X(z) entonces la transformada z de puede dares como
Ejemplo: Encontrar la transformada z de donde x(t) = sin(wt)
  Primero encontramos X(z)
  Luego reemplazamos z por
Funciona igual para coseno!!!

## Slide 69: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Obtener la transformada z de
Primero obtenemos la transformada z de t
Luego reemplazamos z por

## Slide 70: Transformada Z – Propiedades Importantes
Teorema del Valor Inicial: Si x(t) tiene una transformada z como X(z) y existe, entonces el valor inicial x(0) de x(t) o x(k) esta dada por
Ejemplo: Determinar el valor inicial de x(0) si la transformada z de x(t) es la siguiente:
=0

## Slide 71: Transformada Z – Propiedades Importantes
Teorema del Valor Final: Suponga que x(k), donde x(k) = 0 para k < 0, tiene la transformada z X(z) y polos en el circulo z con posibilidad a z = 1. Entonces tenemos:
Procedemos como sigue…
)
-=
Debido a esto quedamos entonces

## Slide 72: Transformada Z – Propiedades Importantes
Ejemplo: Determinar el valor final de la función para x() de:
- -
Aplicando el teorema de valor final
Esto es lo mismo que tener para cuando t es 
Conclusión: Finalmente referirse a la tabla de transformadas

## Slide 73: Transformada Inversa de Z
Sirve de la misma manera que la transformada inversa de Laplace en tiempo continuo pero para sistemas discretos
Notación =
El resultado de la transformada inversa de Z es x(k)
  Es un único resultado para x(k)
  No es resultado único para x(t). ¿Porqué?. Solo evalua a t=0,2T,3T,4T… y no las otras muestras
    Puede haber múltiples funciones para los mismos casos de x(k)
Podemos usar la tabla de la siguiente página
Para funciones Z complejas debemos descomponer en funciones Z sencillas.

## Slide 74: Transformada Inversa de Z

## Slide 75: Transformada Inversa de Z
Métodos para encontrar la transformada Z
  Método de división directa
  Método computacional
  Método de expansión por fracciones parciales
  Método de integral de inversión

## Slide 76: Transformada Inversa de Z
Para obtener la transformada inversa se asume
  x(kT) o x(k) es 0 para k < 0
Polos y Ceros en el plano z
pi (i=1,2,…n) representan los polos y zj (j=1,2,…m) representan los ceros
Normalmente se expresan en polinomios de
Estas dos representaciones (1) y (2) corresponden a lo más común de transformadas z

## Slide 77: Transformada Inversa de Z
Verificar los polos y ceros para ambas representaciones de esta transformada
Aquí se observa que poseemos polos en z = -1 y z = -2 y ceros en z=0 y z = -0.5
Por el contrario si hacemos la representación por división
Nuevamente observamos polos en z = -1 y z = -2 además de un cero en z = -0.5
No se observa fácilmente el cero de z = 0
Para encontrar polos y zeros es preferible la primera forma

## Slide 78: Transformada Inversa de Z
Método de división directa: Se obtiene la transformada inversa expandiendo la serie en potencias de para los téminos de x(k)
O lo mismo
Si X(z) se da de forma racional se puede encontrar una serie de elementos infinita en potencias dividiendo el numerador entre el denominador
Este método puede generar secuencias x(0), x(T), x(2T) o valores x(0),x(1), x(2).
Dificilmente una expresión general para x(Kt) o x(k)

## Slide 79: Transformada Inversa de Z
Ejemplo: Encontrar la transformada inversa de Z por división de polinomios
Escribir como polinomios
|
De esta manera el resultado de serie de potencias z es:
x(0) = 10,
x(1) = 17,
x(2) = 18.4
x(3) = 18.68

## Slide 80: Transformada Inversa de Z
Ejemplo: Encontrar la transformada serie x(k) de:
Escribir como polinomios
x(0) = 0
x(1) = 1
x(2) = -1
x(3) = 1
x(4) = -1

## Slide 81: Transformada Inversa de Z
Método computacional:
Considerar la siguiente función G(z) se le aplica una función delta a la entrada
Nota: La función Kronecker delta es
x(k) = 1 para k = 0
= 0 para k ≠ 0
La transformada z de esta es X(z) = 1
G(z) = Y(z)/X(z) => G(z)*1 = Y(z)
samples = 20
num = [0 0.4673 -0.3393];
den = [1 -1.5327 0.6607];
X = [1 zeros(1, samples)];
Y = filter(num, den, X)

## Slide 82: Transformada Inversa de Z
Método de Ecuaciones Diferenciales:
La misma ecuación anterior se puede escribir en función de ecuación
G(z) = Y(z)/X(z) => G(z).num*X(z) = Y(z)*G(z).den
Recordar que x(0) = 1 por la entrada Kronocker Delta
Para k = -2 tenemos
  Muestras negativas son cero y(-1), y(-2), x(-1), x(-2), por ende y(0) = 0
Para k = -1 tenemos
  Muestras negativas son cero y(-1), x(-1), por ende y(1) = 0.4673

## Slide 83: Transformada Inversa de Z
Método de Fracciones Parciales:
Revisando el problema de traslación
Aplicando transformada inversa en el extremo derecho e izq.
Sustituyendo k por k – 1

## Slide 84: Transformada Inversa de Z
Método de Fracciones Parciales:
El método sugiere expresar X(z)/z para facilitar el polinomio
Los coeficientes se pueden conseguir si se multiplica cada polo por su pole en el instante i
Existe un caso especial, si se posee más de un polo en z=pi
Entonces los coeficientes serán, por ejemplo:
Finalmente se tendrían los coeficientes para cada caso

## Slide 85: Transformada Inversa de Z
Ejemplo:
Evaluando para z=1, encontramos A = 1
Evaluando para z = , encontramos B = -1
y aplicando transformada inversa de z
para k = 0,1,2

## Slide 86: Transformada Inversa de Z
Ejemplo: Obtener la transformada inversa de z para
Encontramos la expansión en fracciones parciales
Expandimos para encontrar mejores relaciones
+
Tenemos que y
De igual manera que
wT = /3 y aplicando transformada inversa de z tenemos
x(0)=0, x(1)=1, x(2)=3, x(3)=6, x(4)=7, x(5)=5

## Slide 87: Transformada Inversa de Z
Método de inversión integral:
Es decir que puede expresarse como x(kT)=K1+K2+…+Km
De esta manera se evalúan los residuos cuando z = zi y se obtienen los elementos
Para cuando tiene múltiples polos zi de orden q el residuo es

## Slide 88: Transformada Inversa de Z
Método de inversión integral:
Ejemplo: Obtener x(kT) usando el método de inversión integral dada X(z)
Primero acomodamos
La solución es x(k) = K1 + K2
Observamos que existen dos polos y encontramos los residuos para
  z = 1 y z =
para k = 0, 1, 2, …

## Slide 89: Transformada Inversa de Z
Método de inversión integral:
Ejemplo: Obtener x(kT) usando el método de inversión integral dada X(z)
Primero acomodamos
La solución es x(k) = K1 + K2
Observamos que existen dos polos y encontramos los residuos para
  Doble a z2 = 1 y z1 =
+ para k = 0, 1, 2, …

## Slide 90: Transformada z para resolución de ecuaciones diferenciales
Se pueden resolver fácil con una PC
Considere
u = entrada, x = salida del sistema
Los términos x(k+1), x(k+2),… + x(k-1), etc. pueden ser representados en términos X(z)

## Slide 91: Transformada z para resolución de ecuaciones diferenciales
Ejemplo: Resolver x(k+2)+3x(k+1)+2x(k)=0, x(0)=0, x(1)=1
Desarrollamos como la tabla anterior
Sustituimos:

## Slide 92: Transformada z para resolución de ecuaciones diferenciales
Ejemplo: Conseguir solución al siguiente sistema en función de x(0) y x(1)
x(k+2) +(a+b)x(k+1)+abx(k)=0
Sustituimos:
Se deben considerar los casos donde a = b y a ≠ b

## Slide 93
FINAL DÍA 2

## Slide 94: Un sistema digital
Pasar del mundo analógico a digital
A veces no nos interesa devolver al mundo digital

## Slide 95: ¿Por qué Analógico? ¿Porqué digital?
La respuesta de los sistemas analógicos depende de la ganancia y los valores de los componentes, el sistema de datos muestreados.
La estabilidad y la respuesta transitoria también dependen de la frecuencia de muestreo
Un sistema analógico tiene que contrarestar su peor enemigo (ruido)
Un sistema digital busca comprimir información, controlar, enviar

## Slide 96: ¿Por qué Analógico? ¿Porqué digital?
La respuesta de los sistemas analógicos depende de la ganancia y los valores de los componentes, el sistema de datos muestreados.
La estabilidad y la respuesta transitoria también dependen de la frecuencia de muestreo
Un sistema analógico tiene que contrarestar su peor enemigo (ruido)
Un sistema digital busca comprimir información, controlar, enviar

## Slide 97: La transformada Z
La idea es utilizar una transformada, que sea suceción en el tiempo y que nos permita realizar mejor una descripción del sistema.
Para un sistema en el tiempo ->
(Función de muestreo ideal)
Obteniendo la transformada de Laplace ->
Si z = e^Ts -> <- Conseguimos la transformada z
Podemos pasar del dominio del tiempo a s, a z o visceversa.

## Slide 98: La transformada Z
F <-> z
Ejemplo: Conseguir la transf. Z de una función rampa
Aplicando Laplace:
Desarrollando el polinomio:
La ecuación se puede convertir en una forma cerrada:

## Slide 99: La transformada Z
Si sustreamos las dos ecuaciones anteriores:
En series geométricas, esta es una progresión que se resume a:
Esto demuestra que:

## Slide 100: La transformada Z de una sucesión
Consideremos las siguientes suceciones:
  Todos los términos 0 menos el primero: x(kT)={1, 0, 0, 0, …}
  Xk = 1 . Esto quiere decir que F(z) = 1 para todo k = 0 en x0
Consideremos ahora que la suceción es x(kT) = {1,1,1,1,1,1,1,1…}
  Todos los términos son 1
  1 + z^-1 + z^-2 + z^-3
  Como es una serie de progresión geométrica: (1/z)^0/(1-1/z) = Z/(1 – z)

## Slide 101: La transformada Z – Tabla de Resumen

## Slide 102: La transformada Z – Teoremas

## Slide 103: La transformada inversa Z
Existen dos maneras de encontrarla
  Fracciones parciales
  Series de potencia ;)
Conviene más, casi siempre, series de potencia (recordar la definición de transf. Z)
Recordar que la transformada viene de una función en el tiempo en instantes muestreados

## Slide 104: La transformada inversa Z – Método de Fracciones Parciales
Si en el método de Laplace el resultado son exponenciales A/(s + a)…
Podemos predecir que la fracción parcial es:
Finalmente podemos dividir por z (para que se parezca a la de Laplace)
  No hay termino z (o s) en la parte superior de la fracción parcial
Ultimo paso será multiplicar por z

## Slide 105: La transformada inversa Z – Método de Fracciones Parciales
Encontrar la transformada inversa de z de:
Dividimos entre z
Desarrollamos la fracción parcial:
Multiplicamos por z:
Verificamos la tabla y completamos:
Si sustituimos k= 0,1,2,3… tenemos

## Slide 106: La transformada inversa Z – Método de Serie de Potencias
Encontrar la transformada inversa de z de:
Desarrollamos el polinomio
Realizamos las siguientes divisiones:
Aplicando Laplace sería:
Y retornando en el tiempo:

## Slide 107: Funciones de Transferencia en Z
Ahora aplicaremos las funciones de transferencia a sistemas muestreados en el tiempo (1 – Sist Continuo, 2 – Sistema muestreado, 3 – muetreado Ent. y Sal.

## Slide 108: Derivación de la función de transferencia de pulso
Supongamos que tenemos esta señal muestreada (fig anterior):
Si tenemos la salida c(t) que depende del controlador g(t)
Podemos transformar esto a:
Sustituimos t = kT
Sustituyendo entonces c(Kt) en la ecuación C(z)…
Sustituyendo para simplificar el termino k – n = m

## Slide 109: Derivación de la función de transferencia de pulso
Limite inferior = m + n. Para m valores en donde n > 0
Por consiguiente g(mT) = 0 y también es 0 para g(t) = 0 en t < 0
Por consiguiente n = 0 es su límite.
Aplicando transformada z tenemos

## Slide 110: Ejemplo de función de transferencia
Encuentre la transformada z de: G1(s) = (s + 2)/(s + 1) con una función de retención de orden cero. Encuentre G(Z) para T = 0.5 seg.
La función general de transferencia queda:
Podemos aplicar transformada z de s como sigue:
Aplicamos transformada z:
Realizando fracciones parciales:
Aplicando transf. Z de s:

## Slide 111: Ejemplo de función de transferencia
Sustituyendo T = 0.5
Sustituyendo finalmente:

## Slide 112
FINAL DÍA 3

## Slide 113: Reducción por Diagrama de Bloques
El objetivo es unir lo aprendido en sus clases de:
  Transformadas de Laplace
  Reducción de bloques
  Transformada z
Para encontrar la función de lazo cerrado que gobierna un computador
Notar que Z[G(s)] es diferente a G(Z) que denota la transformada z

## Slide 114: Reducción por Diagrama de Bloques
Encontrar la reducción de diagrama de bloques del siguiente sistema

## Slide 115: Reducción por Diagrama de Bloques
Obtener la función de transferencia de pulsos (para T = 1)
Resolviendo por fracciones parciales

## Slide 116: Reducción por Diagrama de Bloques
Como T = 1, kT =k
para k = 1,2,3…

## Slide 117: Reducción por Diagrama de Bloques
Resuelva el mismo sistema anterior para adquirir “c(t)” para entrada escalón.
De lo anterior tenemos…
G(z)

## Slide 118: Reducción por Diagrama de Bloques
G(z)
Para una entrada esclón unitario R(z) = z / (z - 1)
C(z) *R(z)
+…
c(0)=0
c(1)=0.368
c(2)=1
c(3)=1.4
c(4)=1.4
c(5)=1.147
c(3)=0.895
c(3)=0.802

## Slide 119: Transformación del Semiplano Izq S a Z
Un sistema es estable si la función de transferencia tiene ubicación en el semiplano izquierdo de s
Del plano s a Z son cálculos basados en el origen
Si… y
Entonces…

## Slide 120: Análisis de Estabilidad
Puntos del plano donde alfa > 0 serán estarán en la región C.
Por consiguiente estos puntos caerán fuera del plano z
Puntos de alfa = 0 caerán en el borte B con magnitud z = 1
Puntos con alfa < 1 caerán en A, dentro del círculo
Las clasificaciones serán
  Inestable para región C
  Marginalmente estable para la región B
  Estable para la región A
    mag(z) < 1
    Criterio de estabilidad de Routh
      z = (r + 1)/(r – 1)

## Slide 121: Análisis de Estabilidad
Analizar el siguiente sistema de tiempo discreto cuya función de transferencia es:
Primeramente resolvemos la transformada z
Aplicando la ecuación característica
1 + G(Z)=0
Tenemos
=0
Resolviendo

## Slide 122: Análisis de Estabilidad
Raices: z = -0.076 y z = -4.876
Como hay una raíz mayor que la unidad, el sistema es inestable
  Generalmente un sistema de segundo orden es estable
  Pero con un muestreador cambia la situación
  Puede volverse inestable bajo una alta ganancia
¿Para que valor de ganancia K será estable?
  0 < K < 4.32

## Slide 123: Análisis de Estabilidad
Se puede hacer el mismo análisis basado en la estabilidad de Rout
Reemplazando z = (r + 1) / (r – 1)
Finalmente si se resuelve tenemos
r2 6.32 -3,584
r1 1.264 0
r0 -3.584
Hay un cambio de signo en la primera columna
  Inestabme
  Fuera el circulo z

## Slide 124: Análisis de Estabilidad
Haga el análisis de estabilidad del
sistema de misil teledirigido
Muestreo a 0.1s
Determine si el sistema es estable en
  K = 20
  K = 100

## Slide 125: Análisis de Estabilidad
Finalmente
Como Ts = 0.1, a = 27, el sistema queda como sigue
Resolviendo el sistema más:
La estabilidad del sistema se resuelve con los polos del denominador
  K = 20… s = 0.12 + 0.78j, estable
  K = 100… s = -0.58 y -4.9, sistema inestable

## Slide 126: Análisis de Estabilidad
Es fácil cuando tenemos sistemas de 2do o 3er orden
Para sistemas de mayor orden usamos el método visto anterior mente
  Routh-Hurwitz
  Otros métodos no estudiados, métodos numérico de Raible o Jury

## Slide 127: Análisis de Estabilidad – Rango de Ts
Determinar el valor de Ts para cual el sistema es estable y el rango inestable del sistema visto anteriormente
Encontramos primero la función de transf.
Y luego su transformada z
Resolviendo para T en el denominador tenemos que:
De z[+1, -1) decrece para 0.2 > T > 0
De z(-1, 10) decrece para inf > T > 0.2
El sistema es estable entonces para una frecuencia de f = 1/T = 5Hz

## Slide 128: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Del método anterior encontramos la relación de ‘s’ con ‘z’ en el plano unitario
Este método es mejor resolverlo con Routh-Hurwitz
  Semiplano izquierdo
Las transformaciones bilineales nos permiten analizar y diseñar en base al plano s con el plano z
Considerando y que su inversa es podemos sustituir G(z) como
Siendo para entonces reemplazando ‘s’ quedaría
Esto es muy complicado así que buscaremos otra solución (más algebráica)

## Slide 129: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Las transformaciones bilineales son de la forma y con inversa
Se buscarán los coeficientes que queden dentro del plano ‘z’ lado izquierdo
Recordar que para sistemas discretos G(s) puede ser estable pero G(z) no lo será
Para estabilidad en el plano ‘s’, si reemplazamos s por ( + j) tenemos
Resolviendo en magnitud tenemos que
Es decir que y que
En fin, para estabilidad de transformaciones bilineales usar:

## Slide 130: Análisis de Estabilidad – Transformaciones Bilineales
Encontrar la estabilidad del siguiente sistema siendo
Reemplazando
Tenemos
Resolviendo Routh-Hurwitz tenemos
Los cambios de signo denotan el no. De raíces que están presentes en …
… el semiplano derecho, es decir, el sistema es inestable
1.00 -45.00
-19.00 -17.00
-45.89 0
-17.00 0

## Slide 131: Error de Estado Estable
Es difícil llegar a una conclusión debido al muestreador en el medio de la cadena
La posición del muestreador puede cambiar la función de transferencia de lazo abierto
Sistemas analógicos solo hay una función G(s)
Sistemas digitales cambia la conclusión dependiendo del muestreador
  Asumiremos el muestreador justo después de la señal de error
Considerar el sistema con un muestreador de orden cero (zoh)
Asumamos que G(s) = zoh*G1(s)
Asumamos que el error es E*(s) = E(z)

## Slide 132: Error de Estado Estable

## Slide 133: Error de Estado Estable
Todo esto nos lleva a la transformada z
En donde la señal de error de estado estable (discreto) es
Para en donde finalmente
  Se debe evaluar cada condición
    Rampa
    Escalón
    Parábola

## Slide 134: Error de Estado Estable – Escalón Unitario
Para escalón unitario ->
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Kp como
quedando

## Slide 135: Error de Estado Estable – Rampa
Para una función rampa
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Kv como
Llegando a la conclusión que

## Slide 136: Error de Estado Estable – Parábola
Para una función parábola de entrada
Sustituyendo la ecuación
Definiremos ahora Ka como
Llegando a la conclusión que

## Slide 137: Error de Estado Estable – Resumen
Las ecuaciones de estado estable para parábola, rampa y escalon son equivalentes a las de sistemas analógicos
En sistemas analógicos
  Multiples polos en el origen del plano s reducen el error de estado estable
En sistemas digitales
  Multiples polos en z=1 reducen el error a cero en estado estable
En resumen
  Para s = 0, existe z = 1 dado z = eTs
  Para z = 1
    Escalon: 1 polo y Kp (función escalón) tiende a infinito y el error ‘e’ tiende a 0
    Rampa: 2 polos y Kv tiende a infinito, el error a 0
    Parabpola: 3 polos, tiende a infinito y el error a 0

## Slide 138: Error de Estado Estable
Para la siguiente función de transferencia encuentre el error de estado estable para las entradas parabólica, escalón y rampa.
Incialmente debemos realizar las multiplicación del sistema con un zoh y la planta
Aplicamos la transformada z de G(s)

## Slide 139: Error de Estado Estable
Para la función escalón: Kp = inf, e = 0
Para la función rampa: Kv = 10, e = 1/Kv = 0.1
Para la función parábola: Ka = 0, e =1/Ka = inf
Note que los errores son los mismos para sistema de estado estable en sistemas analógicos pero…
… Debe también revisar el análisis de estabilidad para saber si el sistema es estable.

## Slide 140
FINAL DÍA 4

## Slide 141: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Para encontrar la respuesta de estos sistemas se utilizó (sistemas continuos)
  Lugar de las raíces y el plano s
  Diseño de la ganancia del sistema
Si el lazo cerrado no cumplia se añadía un compensador en cascada
  Elimina el error de inestabilidad
Relación entre respuesta transitoria y el plano s
  Tiempo de ajuste = Lineas verticales en el plano s
  Pico de tiempo constante = Lineas horizontales
  Sobretiros = Lineas radiales
La equivalencia de estas líneas se encuentra en z = esT

## Slide 142: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Las líneas verticales vienen dadas por el tiempo de ajuste constante:
  s = 1 + j
  1 = -4/Ts (constante y estable)
  Si z = eTs obtemenos z = e1TejT = r1ejT
    Círculos concéntricos de radio r1
  Si 1 > 0, r > 1
  Si 1 < 0, r < 1
  Para cuando es estable…
    e-4/(Ts/T) ó
    Ts/T = -4 Ln(r)

## Slide 143: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Las líneas horizontales vienen dadas por el pico de tiempo constante:
  s =  + 1j
  1 = /Tp (constante y estable)
  Si z = eTs obtemenos z = eTe1jT = eTe1T
    Líneas radiales de angulo 1
  Si 1 < 0, está dentro del círculo unitario
  Si 1 > 0, está fuera del círculo unitario
  Para cuando es estable…
    1T = 1 = /(Tp/T)

## Slide 144: Respuesta Transitoria en el Plano Z
Mapeando las líneas radiales del plano s sobre z (relación de sobretiro):
  Tiene la siguiente relación:
  Si… s =  + j = j
  Transformando al plano z será
    j

## Slide 145: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Se usa lugar de las raíces (LDR)
Se pueden utilizar las mismas reglas que s para z en LDR
  Buscar dentro del plano z en vez de solo el lado izq
  Buscar intersección del plano s con z = 1
Determine la estabilidad del sistema

## Slide 146: Diseño de Ganancia en el Plano Z
G = tf([1 1],[1 -1.5 0.5]
rlocus(G)
zgrid
axis equal
Revisando el circulo z
  Intersección z con s @ 160
  K = 0.5 y K > 0

## Slide 147: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Pasos para el diseño de ganancia:
  Siempre se usan los mismos procedimientos del plano s pero…
  Se superpone el plano z para encontrar  buscando la intersección de z y s
  Evaluar la ganancia en este punto
  Dibujar una línea radial donde el LDR intersecta la curva
  Medir el ángulo

## Slide 148: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Para el sistema anterior encuentre el valor de ganancia K para cual  = 0.7
  Buscar el lugar de las raíces
  Superponer la grafíca
  Dibujar una línea radial del amortiguamiento …
  … y la intersección de la LDR
  Medir el ángulo
  Buscar  + j @  = 0.7
    0.719 + 0.215j
  Calcular K
    K = 0.0627
  Probar el sistema a escalón a ver si es estable!

## Slide 149: Diseño de Ganancia en el Plano Z
Aplicando entonces una función escalón al sistema tenemos que:
  Probar el sistema a escalón a ver si es estable!

## Slide 150: Compensación en Cascada via Plano s
Analizamos el sistema desde z y ajustando la ganacia (compensador digital)
En vez de seguir en el plano z
  Iniciamos en el plano s y
  luego pasamos a la implementación digital
  Parecido a las transformaciones bilineales (estabilidad)
Necesitamos una transformación bilineal para pasar de un compensador continuo a digital
  La transformación bilineal no cumple (en el sentido de preservar instantes)
  Transformada de Tustin
  y su inversa

## Slide 151: Compensación en Cascada via Plano s
Analizamos el sistema desde z y ajustando la ganacia (compensador digital)
En vez de seguir en el plano z
  Iniciamos en el plano s y
  luego pasamos a la implementación digital
  Parecido a las transformaciones bilineales (estabilidad)
Necesitamos una transformación bilineal para pasar de un compensador continuo a digital
  La transformación bilineal no cumple (en el sentido de preservar instantes)
  Transformada de Tustin
  y su inversa

## Slide 152: Compensación en Cascada via Plano s
Transformada de Tustin
y su inversa
A pequeños intervalos de T el compesador digital se comporta como uno analógico
A intervalos grandes no cumple
Conclusión:
  El valor de T debe estar entre 0.15/0db a 0.5/0db que es la frecuencia a 0db de la planta
    Astron y Witternmark

## Slide 153: Compensación en Cascada via Plano s
  1 - La intuición sería la siguiente:
    Si tenemos que el sistema lo podemos discretizar como
    Siendo
    Entonces podemos decir que
    Para también tener que al momento de realizar el muestreo tenemos un z.o.h
    Y podemos discretizar este retenedor como :
  2 - El análisis de estabilidad sería el siguiente:
    Relación entre dominio ‘s’ y ‘z’
    S y z serán estables si
      Semiplano izquierdo y dentro del circulo unitario respectivamente
    S y z serán críticamente estables si
      Sobre el ej wj o |z|=1
    S y z serán inestables si se presentan en
      Semiplano derecho y fuera del círculo unitario

## Slide 154: Compensación en Cascada via Plano s
3 – Lugar de las raices
  Si se tiene el controlador
  T = 1s y
  Conseguimos
  Polos = [1 0.3678], ceros = [0]
  Encontramos el límite de K para que el sistema sea estable

## Slide 155: Compensación en Cascada via Plano s
Para el sistema digital de la figura siguiente
donde diseñe un compensador Gc(z) de la figura inferior que operará con un sobretiro de 20% y un tiempo de ajuste de 1.1s
Crear el diseño en s y luego …
… transformar el compensador a z
Respuesta: Gc = 1977(s+6)/(s+29.1)
Sacando la ecuación de la planta G = Gc(s)Gp(s) y aplicando en Matlab
  [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G)
  Wcp = 0db = 5.77
Aplicando El teorema de Astron y Witternmark
  0.15/0db = T a 0.5/0db = T Tenemos que los tiempos rondan de
    T = 0.0026s a T = 0.086s

## Slide 156: Compensación en Cascada via Plano s
Wcp = 0db = 5.77
Aplicando El teorema de Astron y Witternmark
  0.15/0db = T a 0.5/0db = T Tenemos que los tiempos rondan de
    T = 0.0026s a T = 0.086s
Usando la Transformada de Tustin en Gc(s)
Tenemos a T = 0.01s (tiempo de muestreo escogido)
Si le aplicamos una ecuación de orden 0 de retención a la planta tenemos
Graficando a una respuesta impulso tenemos

## Slide 157: Compensación en Cascada via Plano s
Graficando a una respuesta impulso tenemos

## Slide 158: Compensación en Cascada via Plano s
En Matlab sería

## Slide 159: Implementación del compensador digital
Para implementar un método numérico para encontrar el compensador…
  Definimos x*(t) cuya transformada es X(z).
  Consideramos un compensador Gc(z)
  Multiplicando en cruz
  )
  Resolviendo para el mayor término tenemos
    )
  Dividendo por los coeficientes de X(z)
    )
  Aplicando transformada inversa:

## Slide 160: Implementación del compensador digital
Si observamos tenemos que esta ecuación tiene valores presentes, pasados, un tiempo y dos tiempos después
Como el compensador no debe de depender de valores futuros a3 = 0
  Se concluye que el numerador de la función de transferencia del compensador debe ser de orden menor al denominador
Asumiendo que a3 no es cero
Implementación de bloque

## Slide 161: Implementación del compensador digital
Implemente un compensador digital para:
Resolver y despejar
Resolver para la potencia mayor de z
Resolver para X(z)

## Slide 162
FINAL DÍA 5

## Slide 163: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
Motivación
  En tiempo discreto el controlador PID es el más popular.
  Se utiliza para casi cualquier aplicación
    Robótica
    Variadores de Frecuencia
    Es un controlador general
  Fácil de codificar, depurar y entender.

## Slide 164: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Características:
    Tiempo de respuesta mejor al de tiempo continuo
    Tiempo de subida más rápido al de tiempo continuo
  ¿Qué necesitamos hacer?
    Verificar estabilidad en tiempo continuo del controlador pero luego de cambiar al domino de z
    Usamos directamente las señales de entrada del controlador digital.
    Tratamos estas señales en el microprocesador/microcontrolador
    Finalmente convertimos los resultados del controlador en una señal analógica para aplicar al element final.
  sys = tf([1 5 5],[1 1.65 5 6.5 2]);
  step(sys)
  S = stepinfo(sys)

## Slide 165: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Ejemplo:
    Para controlar el sistema, este debe recibir entradas del sistema y enviarlas al actuador, el cual afecta la acción de control.
    En la mayoria de las aplicaciones la planta y el actuator son analógicos.
    Se debe traducir del sistema analogico a digital por un ADC
    Se debe traducer de digital a analógico utilizando un DAC.
    Se necesita un sensor para monitorear la variable de retroalimentación del sistema.
    El sistema puede tener diferentes variables de entrada y controles de entrada,
    El sistema incluso puede tener un loop interno con un control digital o analógico.

## Slide 166: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usualmente se implementan en: Derivada
    MCUs
    DSPs Derivada hacia atrás
    FPGAs
Las aproximaciones de derivadas de primer orden se hacen por “backward finite differences”
  La parte integral se realiza en tiempo discreto de la siguiente manera
  La parte derivativa se aproxima de la siguiente manera
  Un algoritmo rápido para implementar el PID en un MCU en tiempo discreto se obtiene
    Diferenciando la ecuación del controlador u(tk)
    Resolviendo por definiciones numéricas las derivadas de primer y segundo orden se obtiene…

## Slide 167: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  …
  En donde
  Pseudocódigo…………………………..->
  Este valor de salida “output” se pasa del controlador al element por medio de un DAC
  El setpoint es el valor de ajuste del controlador
  En este caso “wait(dt)” no es apropiado pues no es preciso a la hora de tomar muestras

## Slide 168: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  En otras palabras…

## Slide 169: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  En otras palabras… la parte derivativa

## Slide 170: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usando la “velocity form” para encontrar el PID discreto
    Encontrar delta p = p(k) – p(k – 1). El termino derivativo es el aproximado de la segunda derivada

## Slide 171: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
  Usando la “velocity form” para encontrar el PID discreto
    Encontrar delta p = p(k) – p(k – 1). El termino derivativo es el aproximado de la segunda derivada

## Slide 172: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
4 – Diseño del PID
  Tiempo continuo
  Laplace
  Función de Transferencia de lazo cerrado
  La ecuación característica:
  El error de la ecuación puede representarse como:
  En tiempo discreto debe ser
  Que es equivalente a:

## Slide 173: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
4 – Diseño del PID
  Así el operador de Laplace puede aproximarse a:
  Reemplazando la ecuación superior tenemos en
  De manear simplificada se puede escribir
  Aplicando la regla de Tustin para estabilidad tenemos…
  … que es sustituida en la ecuación característica

## Slide 174: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
Ejemplo: Encontrar el controlador PID siendo la planta:
Reemplazamos en
Usando la regla de Tustin:
Y en tiempo discreto el controlador es:

## Slide 175: Control Proporcional Integral Derivativo DISCRETO
num=[20];
den=conv([1 0 0],[1 5]);
Ts=0.1;
ncomp=0.8*[1 1];
dcomp=[0.0625 1];
[nol,dol]=series(ncomp,dcomp,num,den);
[ncl,dcl]=cloop(nol,dol);
[numd,dend]=c2dm(num,den,Ts,'zoh');
[ncomd,dcomd]=c2dm(ncomp,dcomp,Ts,'tustin');
printsys(num,den,'s')
printsys(num,den,'z')
printsys(ncomp,dcomp,'z')
[nold,dold]=series(ncomd,dcomd,numd,dend);
[nold,dold]=cloop(nold,dold);
[nold,dold]=series(ncomd,dcomd,numd,dend);
[ncld,dcld]=cloop(nold,dold);
subplot(211),step(ncl,dcl);
subplot(212),dstep(ncld,dcld);

## Slide 176
FINAL DÍA 6

## Slide 177: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
El modelo de espacio estado en ambos sistemas (continuo y discreto)

## Slide 178: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 179: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 180: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
El modelo de espacio estado para filtro kalman

## Slide 181: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 182: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 183: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 184: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 185: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 186: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
Aplicación del Filtro Kalman (Algoritmo)

## Slide 187: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
Este no es el único tipo de filtro Kalman
  Sistemas Lineales
    Filtro Kalman
  Sistemas no lineales
    Filtro Kalman Extendido
    Filtro Kalman Híbrido
    Unscent Kalman
Aplicaciones más comunes
  Tracking
    Dead Reckoning
  Predicciones de series de tiempo
  Fusión de Sensores

## Slide 188: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% PARCIAL : II - 50% %
% NOMBRE : RANGEL ALVARADO %
% CÉDULA : 08-734-1444 %
% FECHA : 08.JUL.12 %
% MATERIA : TÓPICOS ESPECIALES DE ROBÓTICA MÓVIL %
% PROFESOR: DR. RONY CABALLERO %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% BREVE LEYENDA %
% %
% PHI -> matriz de transición %
% GAMMA -> matriz de entrada %
% LAMBDA -> matriz de perturbación %
% Ck | H -> matriz de salida %
% Dp -> matriz de prealimentación %
% u -> vector de entrada %
% L | d -> vector de perturbación %
% w -> ruido blanco de proceso %
% v | n -> ruido blanco de medición %

## Slide 189: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% I -> matriz identidad %
% T -> Período de muestreo %
% P -> covarianza %
% y -> vector de salida sin perturbación %
% z -> vector de salida con perturbación %
% ^ %
% x -> predicción del siguiente estado %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% MODELO DISCRETO: %
% x(k + 1) = PHI(k)*x(k) + GAMMA(k)*u(k) + LAMBDA*w(k) %
% z(k) = y(k) + n(k) %
% = C(k)*x(k) + Dp(k)u(k) + n(k) %
% %
% MODELO EN VARIABLES DE ESTADO: %
% . %
% x = A*x + B*u + w %
% y = C*x + D*u + v %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## Slide 190: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% ANTES DE INICIAR EL ALGORITMO %
% PHI = e^aT %
% = I + A*T + A^2*T^2/2! + A^3*T^3/3! + ... + A^n*T^n/n! %
% GAMMA = integral(e^at, t, 0, T) %
% = I*T + A*(T^2/2) + (A^2/2!)*(T^3/3) + ... %
% + (A^(n-1)/(n-1)!)*(T^n/n) %
% LAMBDA = L, es un vector [m, 1] %
% %
% ALGORITMO DE KALMAN: %
% 1 - Establecer condiciones iniciales para xh, Ph %
% xh es de dimensión [1 m] %
% Ph es de dimensión [m m] %
% ^ %
% xh = [ 0, 0] (por ejemplo) %
% Ph = [1 0; 0 1] (por ejemplo) %
% 2 - Calcular la ganancia de Kalman %
% K[k] = P[k/k-1]*[H*P[k/k-1]*H' + R]^-1 %
% 3 - Actualizar estimación del vector de estado con las mediciones z(k) %
% ^ ^ %
% x[k/k-1] = PHI*x[k-1] + GAMMA*u[k-1] %

## Slide 191: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Datos ingresados por el estudiante para ejecutar el filtro
T = 0.05; % Período de muestreo
A = [-2, 1; -1, -2]; % Matriz de sistema
B = [0; 1]; % Matriz de entrada
L = [1; -1]; % Matriz de error
H = [1, 0]; % Matriz de salida
I = eye(2,2); % Matriz identidad
% Ruido en el sistema
Q = 0.090; % ruido de proceso
R = 0.05; % ruido de medición
% Condiciones Iniciales del Sistema (para simular)
t = 0:T:10; % vector de tiempo
u = cos(t); % vector de enrada
x0 = [0; 0]; % estado inicial
x = x0; % estado inicial
y = H*x0; % estado inicial
% Conjetura de condiciones iniciales para el filtro de Kalman
xh = [0.5;-0.5]; % xh(0)
Ph = eye(2,2); % P0

## Slide 192: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Simulacion
% Cálculo de variables de tiempo discreto
PHI = (I + A*T + ... % Matriz de transición
A^2*T^2/factorial(2) + ...
A^3*T^3/factorial(3) + A^4*T^4/factorial(4) + ...
A^5*T^5/factorial(5) + A^6*T^6/factorial(6));
N = (I*T + ... % Integral de la serie de Taylor
A*(T^2/2) + (A^2/factorial(2))*(T^3/3) + ...
(A^3/factorial(3))*(T^4/4) + (A^4/factorial(4))*(T^5/5) + ...
(A^5/factorial(5))*(T^6/6) + (A^6/factorial(6))*(T^7/7));
GAMMA = N*B; % Matriz de Entrada
LAMBDA = N*L; % Matriz de Ruido
% Matrices de almacenamiento de estimados y covarianzas
% Llenamos las matrices de ceros de dimension 1 x longitud_de_vector_tiempo
% Predictivos
xh1 = zeros(1, length(t));
xh2 = zeros(1, length(t));

## Slide 193: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Covarianza
Ph1 = zeros(1, length(t));
Ph2 = zeros(1, length(t));
% Estados Iniciales guardados
xh1(1) = xh(1);
xh2(1) = xh(2);
Ph1(1) = Ph(1);
Ph2(1) = Ph(2);
for k = 1:length(t) - 1
v = sqrt(Q)*randn; % ruido blanco de proceso
w = sqrt(R)*randn; % ruido blanco de medición
% sistema
x(:,k + 1) = PHI*x(:,k) + GAMMA*u(k) + LAMBDA*v; % ecuación discreta
y(k + 1) = H*x(:,k + 1) + w; % salida
% Actualización de la medición en tiempo discreto
Kgain = Ph*H'*(H*Ph*H' + R)^-1; % ganancia de kalman
xh = xh + Kgain*(y(k) - H*xh); % predicción de la medición
Ph = (I - Kgain*H)*Ph; % actualización de error covarianza

## Slide 194: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
% Actualización en tiempo discreto
xh = PHI*xh + GAMMA*u(k); % proyectar el estado siguiente
Ph = PHI*Ph*PHI' + LAMBDA*Q*LAMBDA'; % proyectar error de covarianza
% Almacenamiento para gráfico posterior
xh1(k + 1) = xh(1); % señal filtrada Xh1
xh2(k + 1) = xh(2); % señal filtrada Xh2
Ph1(k + 1) = Ph(1); % señal de covarianza Ph1 en Xh1
Ph2(k + 1) = Ph(2); % señal de covarianza Ph2 en Xh2
end
% Parte I.
% Entonces grafique y compare la salida filtrada (y = X1) proveniente del
% filtro Kalman con la real.
% Tratamos estos datos como figura - Graficar Salida filtrada
figure('name', 'RANGEL ALVARADO - 8-734-1444 - Y vs X');
set(0,'DefaultAxesColorOrder', ... % Ajustamos colores Red, Cyan, Blue
[1 0 0; 0 1 1;0 0 1 ]);
plot(t, y(1,:), t, xh1, t, x(1,:)); % y(t) vs xh(1,t), x(1, t)
xlabel('Time (secs)'); % Etiqueta eje X
ylabel('Xn, Yn'); % Etiqueta eje Y
title('Y(t) vs [Xh(t), X(t)]'); % Título de la figura 1

## Slide 195: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)
legend('y(t) - salida con error', ...% Leyenda de la figura 1
'xh(1,t) - pronóstico variable 1',...
'x (1,t) - variable real');
% Parte II.
% Grafique los elementos de la matriz de covarianza de estimación en
% función del tiempo.
% Tratamos estos datos como figura - Graficar Covarianza
figure('name', 'RANGEL ALVARADO - 8-734-1444 - P vs t');
set(0,'DefaultAxesColorOrder', ...
[1 0 0; 0 0 1 ]); % Ajustamos colores Red, Cyan, Blue
plot(t, Ph1, t, Ph2); % Ph(1,t) vs Ph(2,t)
xlabel('Time (secs)'); % Etiqueta eje X
ylabel('Salida de Covarianza'); % Etiqueta eje Y
title('P (Covarianza) vs t'); % Título del gráfico 2
legend('Ph(1,t) - elem. 1 de matriz covarianza',...% Leyenda de la figura 1
'Ph(2,t) - elem. 2 de matriz covarianza');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## Slide 196: Filtro Kalman (Sistemas Lineales) Filminas del Dr Rony Caballero (UTP)

## Slide 197
FINAL DÍA 7